## Slide 1
GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÕES
Eng. Dr. Dante G. Larentis
46ª Assembléia Nacional da Assemae
Jaraguá do Sul-SC, 17 de Maio de 2016

## Slide 2
CONCEITOS
O QUE É INUNDAÇÃO
TIPOS DE INUNDAÇÃO
INUNDAÇÕES RIBEIRINHAS
INUNDAÇÕES DEVIDO À URBANIZAÇÃO
RÁPIDAS (ENXURRADAS OU “FLASHFLOOD”)
LENTAS (PLANÍCIE)
IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO (BACIA)
OBSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS

## Slide 3
CONCEITOS
O QUE É INUNDAÇÃO
INUNDAÇÕES RIBEIRINHAS
RÁPIDAS (FLASHFLOOD) LENTAS (PLANÍCIES)
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
RIO CAÍ – MONTENEGRO – RS
Fonte: www.ufrgs.br/hge/
VALE DO CUIABÁ /TAIPAVA - PETRÓPOLIS - RJ

## Slide 4
CONCEITOS
O QUE É INUNDAÇÃO
EFEITO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CN = 65
CN = 77
CN = 89
ANTECIPAÇÃO DO PICO E AUMENTO DE VOLUME E VAZÃO
Qp1
Qp2
Qp3

## Slide 5
CALHA NATURAL DO RIO
Nível d’água na cheia
Área livre de cheia
Cota terreno > NA cheia
APÓS OCUPAÇÃO
Área inundável
Cota terreno < NA cheia
Aterro / ocupação
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
INUNDAÇÕES RIBEIRINHAS + INUNDAÇÕES DEVIDO À URBANIZAÇÃO
Nível normal
Nível normal
Novo nível d’água na cheia

## Slide 6
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
INUNDAÇÕES RIBEIRINHAS + INUNDAÇÕES DEVIDO À URBANIZAÇÃO
RIO ABEL– QUEIMADOS – RJ

## Slide 7
O QUE É RISCO
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA (P)
(evento de chuva/cheia)
X
VULNERABILIDADE (V)
(é o dano potencial, dado por condições topológicas e de ocupação territorial)
MATRIZ DE RISCO
V
P
ALTO
RISCO
BAIXO
RISCO
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS

## Slide 8
TEMPO DE RETORNO X PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA
TEMPO DE RETORNO (RECORRÊNCIA)
Tempo (em anos) médio em que um evento de determinada magnitude é igualado ou superado (frequência de ocorrência)
Ex.: TR = 25 anos
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA
(em um ano qualquer)
P = 1 / TR
Ex.: P (TR=25) = 4%
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS

## Slide 9
CHUVAS INTENSAS
RELAÇÃO INTENSIDADE-DURAÇÃO-FREQUÊNCIA (CURVA IDF)
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
CURVA IDF
AEROPORTO DE PORTO ALEGRE
Fonte: DNIT (Magna/ Ecoplan, 2010)

## Slide 10
CHUVA CRÍTICA EM UMA BACIA
TEMPO DE CONCENTRAÇÃO
Tempo que leva para o escoamento superficial, considerando uma chuva uniforme na região, de todas as vertentes da bacia atingirem o deságue.
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
Chuvas frontais (massa de ar) são críticas para bacias hidrográficas de grandes rios (dias chovendo).
Chuvas convectivas são críticas para bacias de córregos urbanos (horas chovendo).
Para a microdreagem urbana a chuva crítica dura minutos.

## Slide 11
MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO
TIPOS DE MEDIDAS
ESTRUTURAIS (OBRAS)
NÃO-ESTRUTURAIS
(MELHOR CONVÍVIO COM AS CHEIAS)
ORDENAMENTO TERRITORIAL
MONITORAMENTO E RESPOSTA
DIQUES
BACIAS DE DETENÇÃO
CANALIZAÇÃO
CONTROLE NA FONTE
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS

## Slide 12
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
MEDIDA ESTRUTURAL NA MICRODRENAGEM
Controle na fonte:
- trincheiras de infiltração;
- poços de infiltração;
- pavimento permeável;
- bacias de detenção;

## Slide 13
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
MEDIDA ESTRUTURAL PARA PEQUENAS BACIAS
EFEITO DA DETENÇÃO HIDRÁULICA
EFEITO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO
CN = 65
CN = 77
CN = 89
ANTECIPAÇÃO DO PICO
E
AUMENTO DE VOLUME E VAZÃO
BACIA DE DETENÇÃO

## Slide 14
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
MEDIDA ESTRUTURAL PARA PEQUENAS BACIAS
BACIA DE DETENÇÃO DA PRAÇA POLÔNIA
PORTO ALEGRE - RS
BACIA DE DETENÇÃO CÓRREGO BONSUCESSO
BELO HORIZONTE - MG

## Slide 15
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
SISTEMA DE DIQUES DE PORTO ALEGRE - RS
Fonte: Metroplan 2014 – Edital RDC 009/14
COMPORTA NO CAIS MAUÁ - PORTO ALEGRE - RS
MEDIDA ESTRUTURAL PARA GRANDES BACIAS
DIQUE DA AV. DA LEGALIDADE
Fonte: www.fatonovo.com.br

## Slide 16
CHEIA EXTRAORDINÁRIA
(100 ou + anos tempo de retorno)
RESTRIÇÃO TOTAL
À OCUPAÇÃO
RESTRIÇÃO PARCIAL À OCUPAÇÃO
SEM RESTRIÇÃO
À OCUPAÇÃO
SEM RESTRIÇÃO
À OCUPAÇÃO
ZONA A
ZONA B
ZONA C
ZONA C
ZONA A: Calha maior do rio. Alto risco de inundação. Ocupação obstrui o fluxo e eleva o nível d’água.
ZONA B: Planície de inundação. Risco de inundação moderado. Ocupação deve conviver com cheias eventuais.
ZONA C: Risco muito baixo de inundação. Ocupação sem restrição quanto a cheias.
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS PARA GRANDES BACIAS
CHEIA FREQUENTE
ZONEAMENTO DE PASSAGEM DA CHEIA

## Slide 17
http://epg.modot.org/index.php?title=748.9_national_flood_insurance_program_(nfip)
https://www.raleighnc.gov/business/content/PWksStormwater/Articles/ConstructionWithinFloodplains.html
http://www.ecode360.com/27832730
ZONA DE PASSAGEM DA CHEIA
(casos diversos nos EUA)
Método de cálculo leva em consideração a sobreelevação no NA de cheia padrão.
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS PARA GRANDES BACIAS

## Slide 18
http://www.calgary.ca/PDA/pd/Pages/Flood/Floodway-floodplain-maps.aspx
CALGARY - CANADA
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS PARA GRANDES BACIAS
ZONEAMENTO DE PASSAGEM DA CHEIA

## Slide 19
RIO CAÍ – MONTENEGRO – RS Fonte: SOP/ Metroplan 2014
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS PARA GRANDES BACIAS
ZONEAMENTO DE PASSAGEM DA CHEIA

## Slide 20
RIO DOS SINOS - RS
Fonte: AGRAR-UND HYDROTECHNIK, 1969
N
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS PARA GRANDES BACIAS
ZONEAMENTO DE PASSAGEM DA CHEIA

## Slide 21
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
SISTEMA DE PREVISÃO, ALERTA E RESPOSTA
ALERTA E RESPOSTA
PLANEJAMENTO
PREVISÃO
MONITORAMENTO
Parte computacional feita de um centro de operações. Pode haver previsão de chuvas ou apenas de vazão e níveis.
Elaboração de mapa de cheias operacional e plano de contingências.
Serviço de campo. Condições de contorno da previsão de níveis.
Treinamentos e execução do plano de emergência.
Níveis informados nas seções de controle dos rios.
Níveis de alerta. Há protocolo de comunicação.
Tomada de decisão de acordo com o protocolo do plano.

## Slide 22
1º evento (60 mm)
Intensidades moderadas
Encharca o solo
2º evento (120 mm)
Intensidades maiores
Causa cheia e deslizamentos
TEMPO P/ ALERTA
E RESPOSTA COM
PREVISÃO DE CHUVA
12 H
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
SISTEMA DE PREVISÃO, ALERTA E RESPOSTA

## Slide 23
TEMPO P/ ALERTA E RESPOSTA APENAS
COM BASE NA VAZÃO DE MONTANTE
72 H
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
CONCEITOS
SISTEMA DE PREVISÃO, ALERTA E RESPOSTA
RIO URUGUAI RS/SC
Fonte: PAZ et al (2002)

## Slide 24
ABORDAGEM DO PROBLEMA
POLÍTICAS
PLANOS E PROGRAMAS
ESTUDOS E PROJETOS
- Definição do aparato legal e institucional
- Base legal para definição de planos e programas
- Estabelece diretrizes sobre o tipo de medida a ser desenvolvida
- Cria o sistema de gestão com a indicação do papel de cada instituição
- Objetivos (longo prazo)
- Estabelece medidas no tempo
- Identifica fontes de financiamento
- Define prioridades
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
ETAPAS DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
UNIÃO
ESTADOS
MUNICÍPIOS

## Slide 25
POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES
A água é um bem de domínio público, recurso natural limitado, dotado de valor econômico.
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
ABORDAGEM DO PROBLEMA
Atribui aos Municípios:
- Identificar e mapear as áreas de risco de desastres;
- Promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações
nessas áreas;
- Incluir “medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres” nos Planos Diretores;
RECURSOS HÍDRICOS
LEI FEDERAL 9433/97
SANEAMENTO BÁSICO
LEI FEDERAL 11.445/07
MEIO AMBIENTE
LEI FEDERAL 6.938/81
DEFESA CIVIL
LEI FEDERAL 12.608/12
ORDENAMENTO URBANO
LEI FEDERAL 10.257/01
PLANOS DIRETORES
Drenagem urbana e manejo de águas pluviais.
Uso racional dos recursos hídricos.

## Slide 26
POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
ABORDAGEM DO PROBLEMA
A LF 11.445 de 2007:
- Inclui conceito de manejo de águas urbanas (drenagem, transporte, detenção, tratamento, e disposição final);
- Prevê remuneração pela prestação do serviço de manejo de águas pluviais urbanas de acordo com os percentuais de impermeabilização.
- Prevê, em acordo com CF 88, gestão associada dos serviços.
SANEAMENTO BÁSICO
LEI FEDERAL 11.445/07
ESCALA URBANA. TRATA DE INUNDAÇÕES DEVIDO A URBANIZAÇÃO!!

## Slide 27
POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
ABORDAGEM DO PROBLEMA
Atribui aos Municípios:
- Identificar e mapear as áreas de risco de desastres (com apoio da União);
- Promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações
nessas áreas;
- Incluir “medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres” nos Planos Diretores;
- Verificado o risco, adotar providências, como plano de contingência, obras de segurança e remoção e reassentamento.
DEFESA CIVIL
LEI FEDERAL 12.608/12
TRANSIÇÃO ENTRE GRANDE ESCALA E ESCALA URBANA.
ASSOCIA A PREVENÇÃO DE DESASTRES AO ORDENAMENTO DO USO DO SOLO.

## Slide 28
POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
ABORDAGEM DO PROBLEMA
Departamento Nacional de Obras de Saneamento – DNOS: Instituido pela Lei 8847/46 para promover, orientar, superintender, estudar, projetar, executar, contratar, fiscalizar e instruir todos os empreendimentos ... de saneamento e defesa contra inundações.
Em 1949 o DNOS passa a operar em cooperação com entes federados e privados com até 70% dos recursos (contrapartida mínima de 30%) (Lei 819/49). Para tal, a obra objeto de cooperação deveria estar inserida no plano de saneamento, irrigação e defesa contra enchentes do do DNOS para a respectiva região.
Na década de 60 o DNOS tornou-se autarquia (Lei 4.089/62), ganhou mais autonomia e atribuições. Foi criado o Fundo Nacional de Obras de Saneamento que, entre outras receitas, previa contribuição de melhoria e taxas por prestação de serviço.
Em 1990 o DNOS é extinto.
HISTÓRICO BRASILEIRO (INUNDAÇÕES RIBEIRINHAS)

## Slide 29
POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
ABORDAGEM DO PROBLEMA
Mesmo no período de atuação do DNOS, situações de risco não foram previstas. Obras seguidas de grandes desastres:
1941 - Porto Alegre
1983 – Blumenau
2011 - Região Serrana RJ
O desastre de 2011 desencadeou iniciativa do Governo Federal, com o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, coordenado pelos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional. Tratou-se sobretudo de um canal para financiamento de projetos e obras solicitados pelos entes federados, sem critérios claros de prioridades e diretrizes técnicas bem definidas.
Historicamente municípios não atuam em prevenção. Após desastre recebem ajuda para reconstrução do Governo Federal. Em 2016 foram R$ 41 milhões em transferências obrigatórias do MIN (http://transferencias.mi.gov.br/RelatorioTransfObrigatorias/#).
HISTÓRICO BRASILEIRO (INUNDAÇÕES RIBEIRINHAS)

## Slide 30
POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
ABORDAGEM DO PROBLEMA
Na drenagem urbana, ainda estamos na fase “higienista”, privilegiando obras de canalização com relação a amortecimento de vazões.
HISTÓRICO BRASILEIRO (DRENAGEM URBANA)
As técnicas de Low Impact Development (LID) e Sustainable Urban Drainage (SUD) são empregadas de forma muito pontual, quase restritas ao meio acadêmico.
Setor drenagem é desarticulado e fraco institucionalmente nos municípios.
Regulação e gestão associada ainda é insipiente.
Drenagem é o único serviço de saneamento que não gera receita!

## Slide 31
POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES
Dos anos 30 aos anos 60 a política foi de obras estruturais (diques). O órgão responsável era o US Army Corps of Engineers.
Nos anos 60 e início dos 1970s houve grandes desastres, requerendo maior participação do governo federal. Em face da deficiência da política de adoção de medidas estruturais apenas, no final dos 60 houve uma mudança de diretriz para medidas não-estruturais.
Em 68, o National Flood Insurance Act criou a Federal Insurance Administration e o sistema de seguro de habitações contra inundações.
Em 73, por meio do Flood Disaster Protection Act, o seguro se tornou compulsório em propriedades localizadas em áreas consideradas de risco de inundação para TR = 100 anos (Special Flood Hazard Areas).
EXPERIÊNCIA DOS EUA
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
ABORDAGEM DO PROBLEMA

## Slide 32
POLÍTICA DE PREVENÇÃO DE INUNDAÇÕES
EXPERIÊNCIA DOS EUA
Atualmente o sistema conta com o (NFIP) National Flood Insurance Program e a FEMA (Federal Emergency Managment Administration).
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
ABORDAGEM DO PROBLEMA

## Slide 33
5 AÇÕES NECESSÁRIAS
ENCAMINHAMENTO DE SOLUÇÕES
1. Planos Diretores de Drenagem
Municípios devem elaborar seus planos com medidas estruturais e não estruturais.
2. Medidas estruturais para problemas consolidados
- Microdrenagem: Manutenção da rede, controle de resíduos sólidos e adequação de gargalos;
- Pequenas bacias urbanas: implantação de bacias de detenção e manutenção e ajustes na macrodrenagem;
- Planícies: Proteção por diques e destinação de áreas sob pressão de ocupação.
3. Fortalecimento das instituições
Estruturação do setor de drenagem com a capacitação de técnicos, criação de DEPs municipais e arranjo para gestão compartilhada entre municípios.
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS

## Slide 34
4. Financiamento do sistema
Estabelecer modelo de recuperação de custos e cobrar pelos serviços de drenagem e proteção contra cheias (taxa para manutenção e contribuição de melhoria para implantação);
5. Medidas não estruturais
- Elaboração dos mapas de zoneamento de cheia e sua incorporação aos Planos Diretores Municipais;
- Implantação de sistemas de previsão e alerta junto ao ente gestor regional e elaboração de plano de contingência junto à Defesa Civil.
ENCAMINHAMENTO DE SOLUÇÕES
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS
5 AÇÕES NECESSÁRIAS

## Slide 35
SUGESTÃO DE PROGRAMA PARA INUNDAÇÕES DEVIDO À URBANIZAÇÃO
ENCAMINHAMENTO DE SOLUÇÕES
Programa de Estruturação do Setor Drenagem
Recursos para projetos e obras de drenagem apenas para entes inscritos no programa
Coordenação: Ministério das Cidades
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
Atribuições da União: Apoiar medidas da LF 11445/07. SNSA deve elaborar caderno de diretrizes para os Planos Diretores de Drenagem, incluíndo modelos de recuperação de custos do serviço, regulações sobre novos empreendimentos, estrutura do DEP, etc.
Requisitos para inscrição:
- Município deve elaborar Plano de Diretor de Drenagem
- Estado deve apoiar técnicamente os municípios, fomentando a gestão associada em regiões metropolitanas.
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS

## Slide 36
SUGESTÃO DE PROGRAMA PARA INUNDAÇÕES RIBEIRINHAS
ENCAMINHAMENTO DE SOLUÇÕES
Programa de Zoneamento de Risco de Cheias
Recursos para reconstrução apenas para entes inscritos no programa
Coordenação: Ministério da Integração Nacional
Defesa Civil
Atribuições da União: Apoiar medidas da LF 12608/12. SNPDC deve elaborar caderno de diretrizes para zoneamento de passagem da cheia, com critérios de cálculo hidráulico como tempo de retorno das cheias, sobreelevação do NA de cheia, resolução caratográfica, etc.
Requisitos para inscrição:
- Município deve elaborar e incorporar zoneamento de cheia ao Plano Diretor;
- Estado deve apoiar técnicamente na elaboração dos mapas de zoneamento, principalmente em regiões metropolitanas.
GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÕES
DANTE G. LARENTIS