## Slide 1
Oficina 1 - Tecnologias para diagnóstico das perdas na Macromedição e Micromedição
XIX Exposição de Experiências Municipais em Saneamento
24 a 29 de maio de 2015 – Poços de Caldas/MG

## Slide 2
Campinas - SP
Estado de São Paulo

## Slide 3
Bacias do PCJ
CAMPINAS
Rio Atibainha
Rio Cachoeira
Rio Piracicaba
Rio Atibaia
Represas Sist. Cantareira (RMS)

## Slide 4
Diagnóstico de Perdas de Água
A apuração das perdas é obtida por indicadores de desempenho que utilizam volumes macromedidos e micromedidos.
O diagnóstico das perdas depende de avaliação das causas, que podem variar em cada setor de medição.

## Slide 5
Principais causas de Perdas de Água
Perdas Físicas ou Reais:
  Excesso de pressão.
  Deterioração da infraestrutura.
Perdas Não Físicas ou Aparentes:
  Submedição (imprecisão da micromedição).
  Fraudes em hidrômetros ou derivações clandestinas.

## Slide 6
Perdas na Macromedição
As perdas na Macromedição estão relacionadas à imprecisão da medição, mas em geral, são muito menores que na Micromedição.

## Slide 7
Indicadores de Desempenho
  IPD - Índice de Perdas na Distribuição (%)
  IPF – Índice de Perdas de Faturamento (%)

## Slide 8
Evolução do IPD / IPF
Chart: 
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Índice de Perdas na Distribuição (%) | 35.1 | 36.9 | 41 | 40.7 | 38.4 | 37.8 | 39.6 | 37.6 | 37.7 | 36.3 | 33.8 | 34.7 | 31.4 | 27.7 | 26.7 | 26.6 | 26 | 27.2 | 27.1 | 25.8 | 25.8 | 24.18 | 21.8 | 20.2 | 19.5 | 19.9 | 19.3 | 19.2 | 21.6
Índice de Perdas de Faturamento (%) | 30.3 | 30.97 | 36.85 | 34.89 | 33.43 | 34.52 | 36.08 | 33.44 | 34.57 | 32.62 | 30.23 | 31.07 | 28.79 | 25.07 | 24.47 | 24.5 | 23.41 | 24.16 | 23.39 | 22.02 | 22.02 | 20.66 | 18.02 | 16.24 | 15.56 | 15.38 | 15.8 | 14.88 | 15.07
Efeito da redução dos consumos
Início do Programa de Controle de Perdas
Notes: 8

## Slide 9
Quantidade de ligações x faixa de consumo
Chart: 
| 0 a 10 m³/mês | 11 a 20 m³/mês | > 20 m³/mês
2013 | 115386 | 119534 | 75506
2014 | 172077 | 108999 | 43543
Aumento de 42% na faixa de maior submedição
Notes: 9

## Slide 10
Chart: 
| 0 a 10 m³/mês | 11 a 20 m³/mês | > 20 m³/mês
2013 | 1184761 | 2934152 | 3488557
2014 | 1719745 | 2475443 | 2075251
Volume micromedido x faixa de consumo
Diferença de 534.984 m³
Notes: 10

## Slide 11
Chart: Ligações Residenciais
| 0 a 5 | 5 a 15 | 15 a 30 | 30 a 50 | 50 a 150 | 150 a 350 | 350 a 550 | 550 a 850 | 850 a 1150 | 1150 a 1500
% do consumo | 0.0456 | 0.0699 | 0.0683 | 0.0734 | 0.2321 | 0.2392 | 0.1227 | 0.0729 | 0.0586 | 0.0173
Perfil de Consumo - ABNT NBR 15538

## Slide 12
Perfil de Consumo – Faixa de 0 a 10 m³/mês
Chart: Ligações Residenciais
| 0 a 5 | 5 a 15 | 15 a 30 | 30 a 50 | 50 a 150 | 150 a 350 | 350 a 550 | 550 a 850 | 850 a 1150 | 1150 a 1500 | 1500 a 3000
% do consumo | 0.1309 | 0.1745 | 0.1159 | 0.0873 | 0.1745 | 0.1331 | 0.0872 | 0.0408 | 0.0349 | 0.0181 | 0.0028

## Slide 13
Pesquisa de submedição em hidrômetros
Chart: 
| 2012 | 2013 (ABNT) | 2013 ( 0 - 10) | 2014 (ABNT) | 2014 (0 - 10)
Submedição média em hidrômetros | 0.098 | 0.076 | 0.2002 | 0.0856 | 0.2186

## Slide 14
Perfil de Consumo – Faixa de 11 a 20 m³/mês
Chart: Ligações Residenciais
| 0 a 5 | 5 a 15 | 15 a 30 | 30 a 50 | 50 a 150 | 150 a 350 | 350 a 550 | 550 a 850 | 850 a 1150 | 1150 a 1500 | 1500 a 3000
% do consumo | 0.0568 | 0.1293 | 0.1035 | 0.0893 | 0.2159 | 0.1439 | 0.0988 | 0.0533 | 0.0628 | 0.0443 | 0.002

## Slide 15
Chart: 
| 2012 | 2013 (ABNT) | 2013 ( 11 - 20) | 2014( ABNT) | 2014 (11 - 20)
Submedição média em hidrômetros | 0.098 | 0.0806 | 0.1259 | 0.0895 | 0.1507
Pesquisa de submedição em hidrômetros

## Slide 16
Balanço Hídrico
Ano 2014 (volumes em m³) |  |  | 
VOLUME DISTRIBUIDO 103.901.905 (100%) | CONSUMO AUTORIZADO 81.472.227 (78,3%) | FATURADO | VOLUME FATURADO E MEDIDO
 |  |  | VOLUME FATURADO E NÃO MEDIDO
 |  | NÃO FATURADO | VOLUME MEDIDO NÃO FATURADO
 |  |  | VOLUME NÃO MEDIDO NÃO FATURADO
 | PERDAS DE ÁGUA 22.429.678 (21,6%) | PERDAS APARENTES (40%) | CONSUMO NÃO AUTORIZADO
 |  |  | PERDAS POR SUBMEDIÇÃO
 |  | PERDAS REAIS (60%) | PERDAS NAS UNIDADES DE RESERVAÇÃO
 |  |  | PERDAS NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO
 |  |  | PERDAS NOS RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO

## Slide 17
Balanço Hídrico
Ano 2014 (volumes em m³) |  |  | 
VOLUME DISTRIBUIDO 103.901.905 (100%) | CONSUMO AUTORIZADO 81.472.227 (78,3%) | FATURADO | VOLUME FATURADO E MEDIDO
 |  |  | VOLUME FATURADO E NÃO MEDIDO
 |  | NÃO FATURADO | VOLUME MEDIDO NÃO FATURADO
 |  |  | VOLUME NÃO MEDIDO NÃO FATURADO
 | PERDAS DE ÁGUA 22.429.678 (21,6%) | PERDAS APARENTES (63%) | CONSUMO NÃO AUTORIZADO
 |  |  | PERDAS POR SUBMEDIÇÃO
 |  | PERDAS REAIS (37%) | PERDAS NAS UNIDADES DE RESERVAÇÃO
 |  |  | PERDAS NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO
 |  |  | PERDAS NOS RAMAIS DE DISTRIBUIÇÃO

## Slide 18
MND – MÉTDO NÃO DESTRUTIVO
Revitalização da infraestrutura – SS Zona Sul
SOLDA POR ELETROFUSÃO
LIGAÇÃO PROVISÁRIA – “by pass”

## Slide 19
RAMAIS EM PEAD
Retentor de Partículas
Lacre
ESTRUTURA DE MACROMEDIÇÃO
HIDROMETRO VOLUMÉTRICO
CAIXA DE PROTEÇÃO
Revitalização da infraestrutura – SS Zona Sul

## Slide 20
Chart: 
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395 | 41426 | 41456 | 41487 | 41518 | 41548 | 41579 | 41609 | 41640 | 41671 | 41699 | 41730 | 41760 | 41791 | 41821 | 41852 | 41883 | 41913 | 41944 | 41974 | 42005 | 42036
IPD - SUB SETOR ZONA SUL | 0.35 | 0.332 | 0.29 | 0.112 | 0.103 | 0.132 | 0.112 | 0.116 | 0.102 | 0.051 | 0.05 | 0.058 | 0.056 | 0.054 | 0.064 | 0.076 | 0.058 | 0.06 | 0.066 | 0.045 | 0.063 | 0.075 | 0.053 | 0.077 | 0.057 | 0.05 | 0.058 | 0.06 | 0.065 | 0.056
SUBSTITUIÇÃO DOS HIDRÔMETROS POR MODELO VOLUMÉTRICO
OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DAS REDES E RAMAIS PREDIAIS
Revitalização da infraestrutura – SS Zona Sul

## Slide 21
Consumos mensais – Sub Setor Zona Sul
Chart: Volume (m³)
| -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
 | 11406 | 11272 | 12037 | 12584 | 12573 | 12095 | 13000 | 11934 | 12712 | 13060 | 12693 | 12421 | 12256 | 11238 | 11905 | 11983 | 13067 | 11913 | 13471 | 12022 | 12654 | 12016 | 12085 | 11531 | 12036 | 12975 | 12340 | 12418 | 13759 | 12468 | 13362 | 12770 | 14576 | 13155 | 13209 | 12011 | 12524 | 11643 | 11340 | 11670 | 11042 | 11896 | 11814 | 11248 | 12389 | 11692 | 10720
 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12247 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319 | 12319
CRISE HÍDRICA

## Slide 22
Ações permanentes de combate às perdas
    MICROMEDIÇÃO
    REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
    SETORIZAÇÃO
    CONTROLE DE PRESSÃO
    CONTROLE DE NÍVEL DO RESERVATÓRIOS
    CONTROLE ATIVO DE VAZAMENTOS
    COMBATE AS IRREGULARIDADES/FRAUDES
    QUALIDADE DAS MATERIAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
    TESTE DE RECEBIMENTO DE NOVAS TUBULAÇÕES
    AUTOMAÇÃO
    TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
    MONITORAMENTO/GESTÃO DO DESEMPENHO

## Slide 23
OUTORGA EXCEDIDA A PARTIR DE 2006
Simulado sem redução de perdas

## Slide 24
RENOVAÇÃO DE OUTORGA: 1997 – 2008 – 2018
Resultado com redução de perdas

## Slide 25
Engº. Maurício André Garcia
Coordenador de Micromedição e Uso Racional
Fone: 19 – 3735-5536
Email: micromed@sanasa.com.br
ESTIMATIVA DAS PERDAS APARENTES
Diretor Presidente – Arly de Lara Romêo
Chefe de Gabinete – Fernando Ribeiro Rossilho
Procuradora Jurídica – Maria P.P.A. Balesteros Silva
Diretor Administrativo – Paulo Jorge Zeraik
Diretor Comercial – Luiz Carlos de Souza
Diretor Financeiro e de Rel. com Investidores – Pedro Cláudio da Silva
Diretor Técnico – Marco Antônio dos Santos
DIRETORIA EXECUTIVA DA SANASA