## Slide 1: RELAÇÃO ENTRE CUSTO DE INSUMOS QUÍMICOS NA ETA E QUALIDADE DE ÁGUA BRUTA
Saulo Bruno Silveira e Souza(1)
Ricardo Prado Abreu Reis
Karla Alcione da Silva Cruvinel
Yan Machado Sousa
Endereço(1): Avenida Universitária, n. 1488, Setor Universitário, Goiânia/GO - CEP: 74605-220 - País - Tel: +55 (62) 3209-6184 - e-mail: saulobrunosouza@gmail.com

## Slide 2: INTRODUÇÃO
Segundo a Sabesp, os custos com produtos químicos representam 2% sobre o valor total.
Segundo SÃO PAULO (2008), entre 2002 e 2007, o total de produtos usados para tratar 1 milhão de litros de água chegou a aumentar 51% no sistema Guarapiranga, que atende 4 milhões de moradores nas zonas sul e oeste.
No mesmo intervalo, o Alto Tietê consumiu 9% a mais de produtos químicos para deixar a água potável para 3 milhões de pessoas.
Segundo a Agência Ambiental Americana, o gasto com insumos durante o tratamento da água chega a 17% sobre o custo de operação e manutenção da estação de tratamento de água (ETA) (EPA, 2008).
Forster et al. (1987), Holmes, (1988), Dearmont et al. (1998), Murray e Forster (2001) apresentam estudos que quantificam a relação entre custo X qualidade da água.

## Slide 3: MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo contempla 40 ETA do Estado de Goiás, o qual se localiza na região centro-oeste do Brasil.
Os dados são mensais ao longo do ano de 2013.
Estas estações são operadas pela SANEAGO – Saneamento do Estado de Goiás
ETA’s de grande (7), médio (23) e pequeno (10) porte que apresentem tratamento de ciclo completo.

## Slide 4: MATERIAL E MÉTODOS
Regressão compreende a análise de amostra de dados para obter informações se duas ou mais variáveis são relacionadas e qual é a natureza desse relacionamento.
Para que os parâmetros inferidos pelo método dos MQO, sejam não tendenciosos, eficientes e consistentes, alguns pressupostos sobre as variáveis independentes, os resíduos e a especificação do modelo devem ser atendidos: as variáveis independentes não devem conter nenhuma perturbação aleatória; os erros aleatórios satisfazem as hipóteses de variância constante (modelo homocedástico), normalidade e ausência de autocorrelação.

## Slide 5: RESULTADOS/DISCUSSÃO
o custo com insumos no período chuvoso, R$ 22,61/1.000 m3, é 30% superior ao custo durante o período de seca R$ 17,35/1.000 m3. Ainda, comparando estes períodos, há um incremento médio da cor aparente e da turbidez da ordem de 150% durante as chuvas. Como esperado, o desvio padrão das variáveis é maior durante o período de precipitação. O custo com insumos químicos para o tratamento de água varia de R$ 8,68/1.000 m3 até R$ 36,31/1.000 m3.

## Slide 6: RESULTADOS/DISCUSSÃO
A correlação entre as variáveis independentes é apresentada na matriz da Tabela 2, onde as maiores correlações foram de 0,48 entre as variáveis cor aparente e turbidez, 0,43 entre cor e custo, e 0,46 entre turbidez e custo. Estes valores são moderados, tornando possível, portanto, o uso da estatística multivariada de regressão linear múltipla, pois não ocorre multicolinearidade no modelo.
Após testar várias transformações nas variáveis, obteve-se a equação de regressão com o melhor nível de significância, apresentando correlação no valor de 76,32%, o que significa uma forte relação entre a variável dependente e as variáveis independentes utilizadas no modelo.
O coeficiente de determinação encontrado foi de 58,25%, o que significa dizer que 41,75% do custo dos insumos não foi explicado pelo modelo de regressão por prováveis variáveis não consideradas ou erros ocasionais de medidas.

## Slide 7: RESULTADOS/DISCUSSÃO
o custo com insumos no período chuvoso, R$ 22,61/1.000 m3, é 30% superior ao custo durante o período de seca R$ 17,35/1.000 m3. Ainda, comparando estes períodos, há um incremento médio da cor aparente e da turbidez da ordem de 150% durante as chuvas. Como esperado, o desvio padrão das variáveis é maior durante o período de precipitação. O custo com insumos químicos para o tratamento de água varia de R$ 8,68/1.000 m3 até R$ 36,31/1.000 m3.
O f calculado (análise de variância) foi de 44,29, valor superior ao tabelado e, portanto, rejeita-se a hipótese de não haver regressão.
A significância do modelo apresentou valor abaixo de 0,01%, existindo regressão na atuação conjunta das variáveis com a probabilidade de 99,99%.
O coeficiente de correlação de 76,32% indica uma forte correlação entre as variáveis.
Observou-se a distribuição normal, verificando a aderência da amostra aos percentuais verificados na Curva Normal Reduzida, para equação de regressão escolhida / 64-90-97
Modelo é homocedástico, devido à distribuição uniforme dos resíduos

## Slide 8: RESULTADOS/DISCUSSÃO
o custo com insumos no período chuvoso, R$ 22,61/1.000 m3, é 30% superior ao custo durante o período de seca R$ 17,35/1.000 m3. Ainda, comparando estes períodos, há um incremento médio da cor aparente e da turbidez da ordem de 150% durante as chuvas. Como esperado, o desvio padrão das variáveis é maior durante o período de precipitação. O custo com insumos químicos para o tratamento de água varia de R$ 8,68/1.000 m3 até R$ 36,31/1.000 m3.
Modelo é homocedástico, devido à distribuição uniforme dos resíduos

## Slide 9: RESULTADOS/DISCUSSÃO
A correlação entre as variáveis independentes é apresentada na matriz da Tabela 2, onde as maiores correlações foram de 0,48 entre as variáveis cor aparente e turbidez, 0,43 entre cor e custo, e 0,46 entre turbidez e custo. Estes valores são moderados, tornando possível, portanto, o uso da estatística multivariada de regressão linear múltipla, pois não ocorre multicolinearidade no modelo.
A coluna “Elasticidade (%)” indica a variação no custo dos insumos quando a variável em estudo apresenta um acréscimo de 10% sobre seu valor, mantendo as demais fixas. Ou seja, um acréscimo de 10% no valor da cor, implicará em um aumento de 5,43% sobre o custo dos insumos. A coluna “Regressor” apresenta os coeficientes da equação.

## Slide 10: RESULTADOS/DISCUSSÃO
A correlação entre as variáveis independentes é apresentada na matriz da Tabela 2, onde as maiores correlações foram de 0,48 entre as variáveis cor aparente e turbidez, 0,43 entre cor e custo, e 0,46 entre turbidez e custo. Estes valores são moderados, tornando possível, portanto, o uso da estatística multivariada de regressão linear múltipla, pois não ocorre multicolinearidade no modelo.
O modelo apresentou um bom poder de predição. A reta na diagonal deste gráfico (reta amarela) representa a situação em que os valores estimados para os custos dos insumos são exatamente iguais aos observados. A segunda reta (laranjada) é a regressão linear múltipla entre custos e valores estimados e tem por objetivo a visualização do grau de ajuste dos custos.

## Slide 11: CONCLUSÃO
A correlação entre as variáveis independentes é apresentada na matriz da Tabela 2, onde as maiores correlações foram de 0,48 entre as variáveis cor aparente e turbidez, 0,43 entre cor e custo, e 0,46 entre turbidez e custo. Estes valores são moderados, tornando possível, portanto, o uso da estatística multivariada de regressão linear múltipla, pois não ocorre multicolinearidade no modelo.
A regressão linear múltipla gerou uma equação que relaciona custo de insumos na ETA com a qualidade da água, que pode nortear decisões das operadoras e concessionárias de água em todo o Brasil.
As variáveis mais relevantes e impactantes sobre o custo dos insumos químicos foram a turbidez e os coliformes fecais.

## Slide 12: REFERÊNCIAS
DEARMONT, D; MCCARL, BA; TOLMAN, DA. Costs of water treatment due to diminished water quality: A case study in Texas. Water Resour. Res., 34, 849-853, 1998.
EPA. Detailed Costing Document For The CWT Point Source Category, 2008.
FEDOTOVA, O; TEIXEIRA, L; ALVELOS, H. Software Effort Estimation with Multiple Linear Regression: Review and Practical Application. Journal of Information Science & Engineering; 29:5, 925-945, 2013.
FORSTER, L; BARDOS, CP; SOUTHGATE, DD. Soil erosion and water treatment costs. J. Soil Water Conserv., 42, 349-352, 1987.
HOLMES, TP. The offsite impact of soil erosion on the water treatment industry. Land Econ., 64, 356-366, 1988.
MURRAY, C; FORSTER, L. A study of pesticide use, farming practices, and community drinking water treatment costs in the Maumee and Great Lakes Basins. Rep. Series AEDE-RP-0013-01, Agricultural, Environmental, and Development Economics, Ohio State Univ., Columbia, Ohio, 2001.