## Slide 1: VIABILIDADE TÉCNICA DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA BIODIGESTOR DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA ATIVIDADE PECUÁRIA: ESTUDO APLICADO A UMA FAZENDA DE BOVINOCULTURA
Rodrigo Martins Souza e Silva
Tatyane Souza Nunes Rodrigues

## Slide 2: Espécie trazida pelos portugueses na colonização do país; Grande participação no comércio mundial de exportação; e Grande potencial de degradação ambiental.
Bovinocultura no Brasil:

## Slide 3: Avaliar a viabilidade técnica da implantação de um sistema biodigestor de resíduos provenientes da atividade pecuária para geração de energia elétrica em uma propriedade rural situada no município de Tiros, Minas Gerais.
Objetivo Geral

## Slide 4: Objetivos específicos
1
Estimar o potencial de produção de biogás da unidade estudada;
2
Avaliar a redução, por meio de tratamentos anaeróbicos, da emissão de gases produzidos pelos dejetos bovinos da unidade de estudo;
3
Estimar o potencial de produção de energia elétrica da combustão do biogás;
4
Estimar o ganho econômico com a comercialização do excedente elétrico.

## Slide 5
Fazenda Olhos d’Água

## Slide 6
Fazenda Olhos d’Água

## Slide 7
Estimativa da produção de biogás

## Slide 8
Estimativa da produção de biogás
1 º - Estimar a quantidade de sólidos voláteis da população estudada
Variável | Valor | Unidade de medida
WLocal | 250 | kg
Wpadrão | 400 | kg
VSpadrão | 2,9 | kgmatéria seca/animal/ano
ndy | 365 | dias

## Slide 9
Estimativa da produção de biogás
2 º - Estimar o potencial de produção de biogás
Variável | Valor | Unidade de medida
NLT,y | 250 | Número médio de animais
VSLocal | 1,81 | kg
MS%BI,j | 1 | kgmatéria seca/dia
ndy | 365 | Dias de operação da planta
BSV | 0,45 | m3Biogás/Kgmatéria seco

## Slide 10
Redução de emissão de gases de efeito estufa
Variável | Valor | Unidade de medida
GPWCH4 | 21 | GWP
ρCH4 | 0,00067 | T/m3
UFb | 0,94 | Adimensional
∑j,LTMCFj | 0,76 | 
B0,LT | 0,45 | CH4/kgmassa seca
NLT,y | 250 | Número médio de animais
VSLT,y | 1,81 | kgmatéria seca/animal/ano
MS%BI,j | 1 | Adimensional
ndy | 365 | dias
Fator de correção | 0,78 | Adimensional

## Slide 11
Estimativa do potencial de geração de energia elétrica
1 º - Estimar o potencial elétrico disponível
Variável | Valor | Unidade de medida
Q | 58.052,11 | m3/ano
Pc | 35.530.000 | J/m3
Ec | 1 | Adimensional
K | 100 | 

## Slide 12
2 º - Estimar a energia elétrica disponível
Variável | Valor | Unidade de medida
Px | 6.534,84 | KW
Rend | 0,8 | 
Δt | 31536000 | segundos
Estimativa do potencial de geração de energia elétrica

## Slide 13
Estimativa do ganho com a venda de crédito de carbono
1 tonelada de carbono equivalente
correspode a
1 crédito de carbono
valor comercial
R$33,60

## Slide 14
Fazenda Olhos d’Água

## Slide 15
Comprovada a viabilidade técnica da implantação do biodigestor.
Análises mais acuradas da viabilidade econômica da implantação do biodigestor.
Amostragens e análises do biofertilizante com vistas ao monitoramento das características do efluente.
Conclusões e Recomendação

## Slide 16
Perguntas?

## Slide 17
Obrigado!
Rodrigo Martins Souza e Silva
martinsrodrigoeng@gmail.com
(61) 98165-3804