## Slide 1: “Tecnologias para desenvolvimento de novos reservatórios no brasil”
Ministério do
Meio Ambiente
Ministério da
Educação
Sérgio Augusto Barbosa
Superintendência de Tecnologia da Informação – STI
Agência Nacional de Águas – ANA
Poços de Caldas, 28 de maio de 2015

## Slide 2: “Reservação Superficial de Água” Aplicação ao Semiárido Brasileiro
Projeto
Mapa com subconjunto de polígonos de potenciais reservatórios – em vermelho – cujos índices geomorfológicos são melhores do que a média das barragens existentes no Nordeste Brasileiro
Ministério do
Meio Ambiente
Ministério da
Educação
Sérgio Augusto Barbosa
Superintendência de Tecnologia da Informação – STI
Agência Nacional de Águas – ANA

## Slide 3: Contextualização
“Lajedinho, na região da Chapada Diamantina, declarou o pior nível de estragos na escala de tragédias naturais após ter sido atingida no sábado (7) por enxurradas que mataram 17 pessoas. Segundo a Defesa Civil, choveu cerca de 120 milímetros em duas horas. A média mensal varia entre 120 e 200 mm nessa região, conforme o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia.”
Fonte: Reportagem do G1, de 15/12/2013.
“De uma forma geral, a situação dos açudes é crítica em quase todo o Nordeste. Sergipe é o único Estado com água nos reservatórios acima da metade da capacidade. O volume é de 60%. No Maranhão, é de 48%. Alagoas, Rio Grande do Norte e Piauí estão com 40% da capacidade. Na Bahia, Paraíba e Ceará, registra 30%. A pior situação é a de Pernambuco, que está com apenas 25% da capacidade de armazenamento de água.”
Fonte: Reportagem do ExpressoMT, de 8/12/2013.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

## Slide 4: Necessidade de
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
abrandar vazões excedentes para minimizar
efeitos de enxurradas em período chuvoso
manter a oferta de água
durante o período de estiagem

## Slide 5: Em síntese...
...Regularizar e amortecer vazões!!!

## Slide 6: E se...
...pudéssemos indicar locais de reservação prospectivamente com base em geoprocessamento e modelagem hidrológica?
Volume > 350 hm³

## Slide 7: A ideia inicial
“Gerador
de
reservatórios”
(final de 2013)
Produto
ou
Serviço
Projeto

## Slide 8: Objetivo do projeto
Construir um mapa digital dinâmico prospectivo de locais potenciais para barragens aplicado no Semiárido Brasileiro.
Geoprocessamento
e
Modelagem Hidrológica

## Slide 9: Objetivos específicos
Identificar variáveis explanatórias favoráveis à reservação;
Propor metodologia para identificação desses locais;
Construir um “Mapa Prospectivo de Favorecimento à Reservação Superficial de Água do Semiárido Brasileiro” (1:500.000)
1.133 municípios
970.000 Km²
11,4% do território

## Slide 10
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/15143/1/2013_MauroSantosdeMelo.pdf
Ponto de partida

## Slide 11
Variáveis técnicas
Geomorfologia
Hidrologia
Geologia
Volume estimado?
Profundidade média?
Boqueirão?
Água para encher?
Enxurradas a proteger?
Existe perda de volume?
Estabilidade do barramento?

## Slide 12
Quaisquer outras variáveis
Geomorfologia
Hidrologia
Geologia
Unidades de conservação/Terras indígenas
Estradas/Linhas de transmissão de energia
População atendida/Agricultura/Pecuária
BDG com índice técnico de favorecimento
Contexto legal, político e geográfico

## Slide 13
Variáveis técnicas
Geomorfologia
Insumos
Geoprocessamento
Produtos
90m
90m
GDS

## Slide 14
Variáveis técnicas
Geomorfologia
Insumos
Geoprocessamento
Produtos
Determinação de pontos da rede de drenagem sintética (SRTM 90m da ottobacia em processamento);
Alteamento do barramento de 2 em 2 m (extensão máx. de 2500m e perpendicular ao eixo de drenagem; Hmáx = 20m);
Fechamento dos polígonos de inundação/cota do modelo;
Determinação de parâmetros e índices geomorfológicos (H, L, V(volume), A(área), P(perímetro), H/L, V/A, KG (índice de compacidade de Gravelius).

## Slide 15
Variáveis técnicas
Geomorfologia
Insumos
Geoprocessamento
Produtos
1,7 milhões Km²
20% do território

## Slide 16
Variáveis técnicas
Insumos
Geoprocessamento
Produtos
Notes: CRU: Climatic Research Unit
PRHPA: Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu

## Slide 17
Variáveis técnicas
Insumos
Geoprocessamento
Produtos
Notes: FDP: Função Densidade de Probabilidade
Grade ETP: Grade de Evapotranspiração

## Slide 18
Variáveis técnicas
Insumos
Geoprocessamento
Produtos

## Slide 19
Variáveis técnicas
Insumos
Geoprocessamento
Produtos

## Slide 20
Variáveis técnicas
Insumos
Geoprocessamento
Produtos
Dados Categóricos – não numérico  AHP por tema
Ponderar os índices (AHP – Analytic Hierarchy Process)
Transpor espacialmente os índices segundo o favorecimento ao reservatório ou à construção do barramento.
Mapa Geológico
Consulta
AHP

## Slide 21
Variáveis técnicas
Insumos
Geoprocessamento
Produtos

## Slide 22
Índice de favorecimento à reservação superficial (qualificador)
  Variável geomorfológica (Ottobacias 74, 75, 76 e 77)
    V, A, H/L, V/A e KG
  Variável Hidrológica (Ottobacia 756 – Piranhas-Açu)
    Séries de vazões hidrometeorológicas por trecho de drenagem (índice de favorecimento hidrológico utilizado no projeto = Qmlt*)
  Variável Geológica (Ottobacia 756 – Piranhas-Açu)
    Índices de favorecimento geológicos utilizados no projeto = Reservatório e Barramento.
  * A Qmlt (vazão média de longo termo) foi considerada a mais apropriada ao contexto de caracterização da oferta hídrica para hierarquização de locais para reservação superficial de água voltada à manutenção da oferta de água durante o período de estiagem. Para controle de cheias poderia se adotar, por exemplo, Qmáx.
Situação atual do projeto

## Slide 23
AHP
(Analytic Hierarchy Process)
Geomorfologia
Hidrologia
Geologia
33%
53%
14%
Índice de favorecimento

## Slide 24
vantagens
Critérios objetivos de determinação de potenciais locais de reservação (fase prospectiva);
Geração automatizada de base de dados;
Flexibilidade de aplicação da metodologia:
  replicação em qualquer outra região do país ou do globo terrestre, mediante a disponibilidade de dados de insumo;
  repetição para uma mesma área sempre que houver disponibilidade de insumos melhores (exemplo: modelos digitais mais refinados e precisos, estações com séries hidrometeorológicas mais consistentes);
  qualificação dos polígonos segundo temas e pesos estabelecidos pelo tomador de decisão.

## Slide 25
Necessidade de infraestrutura de processamento robusta;
“Qualidade” do produto final altamente dependente da “qualidade” dos insumos e demais temas de cruzamento espacial;
À exceção da Hidrologia, para as demais variáveis técnicas, não foram estimados parâmetros estatísticos para comparação dos índices obtidos no projeto com aqueles verificados em campo.
limitações

## Slide 26
www.youtube.com/anagovbr
www.twitter.com/anagovbr
Equipe do Projeto
ANA/Variável Geomorfológica
Fabiano Costa de Almeida <fabiano.almeida@ana.gov.br>
Gustavo Souto Fontes Molleri <gustavo.molleri@ana.gov.br>
ANA/Variável Hidrológica
Alexandre Abdalla Araujo <alexandre.araujo@ana.gov.br>
Flávio Hadler Troger <troger@ana.gov.br>
Saulo Aires de Souza <saulo.souza@ana.gov.br>
UnB/Variável Geológica
Henrique Llacer Roig <roig@unb.br>
Integração & ANAC/AHP
Alexandre Abdalla Araujo <alexandre.araujo@ana.gov.br>
Fabiano Costa de Almeida <fabiano.almeida@ana.gov.br>
Flávio Hadler Troger <troger@ana.gov.br>
Gustavo Souto Fontes Molleri <gustavo.molleri@ana.gov.br>
Henrique Llacer Roig <roig@unb.br>
Mauro Santos de Melo <mauromelo2000@gmail.com>
Saulo Aires de Souza <saulo.souza@ana.gov.br>
Sérgio Augusto Barbosa <Sergio.Barbosa@ana.gov.br>
www.facebook.com/anagovbr

## Slide 27
www.youtube.com/anagovbr
www.twitter.com/anagovbr
www.facebook.com/anagovbr
Obrigado!
Sérgio Augusto Barbosa
Superintendente de Tecnologia da Informação
STI/ANA
sergio.barbosa@ana.gov.br
(61) 2109-5134

## Slide 28
Conceito: Ottobacia
Definição: área de contribuição para um determinado curso d’água com código identificador único;
Codificação de bacias proposta pelo brasileiro Otto Pfafstetter em 1989, quando ainda trabalhava no Departamento Nacional de Obras de Saneamento – DNOS;
Pelo código, é possível ordenar hierarquicamente qualquer rede hidrográfica com critério hidrológico (jusante x montante);
Metodologia oficial de codificação de bacias do Brasil (Resolução CNRH nº 30/2002).
Rio Trombetas
Rio Anamu
Rio Poana