## Slide 1: Reurbanização e Saneamento Utopia se transformando em realidade
Gerson Luis de Souza
Milena Rossetti
Monique Campagnoni

## Slide 2: Novo Hamburgo
Noroeste do Rio Grande do Sul;
Região Metropolitana;
Área total de 223,821 km²;
248,694 habitantes *.
* IBGE/2015

## Slide 3: Vila Palmeira
Área de várzea, com 50 hectares, onde habitam 1.950 famílias.
LM nº1.216/2004, que institui o Plano Diretor Urbanístico de Novo Hamburgo , institui a Vila Palmeira como Área de Interesse Social.
Localizada na zona sul é o maior aglomerado do submoradias de Município.
Nasceu na década de 80, auge da indústria calçadista na região, da ocupação irregular de área particular por imigrantes de dentro e de fora do Estado do RS em busca de emprego.

## Slide 4: Objetivo
Estudo de caso, relatando as obras e intervenções do Programa de Urbanização e Regularização Fundiária da Comunidade Palmeira, analisando os benefícios gerados tanto para população beneficiada quanto para a Comusa – Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo.

## Slide 5: Vila Palmeira antes das obras de reurbanização
Muitos becos e vielas;
Vias públicas sem pavimentação – barro em dia de chuva;
Esgoto a céu aberto – gerador de doenças;
Pouquíssima ou nenhuma iluminação pública;
Barracos, muitas vezes sem instalações sanitárias;
Área sujeita a inundações pois encontra-se no mesmo nível do Rio.

## Slide 6: Vila Palmeira antes das obras de reurbanização
Redes de água subdimensionadas com grande número de redes e ligações clandestinas gerando abastecimento insatisfatório (intermitente em horários de pico).
Lei 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, a qual prevê universalização do acesso, maximizando a eficácia das ações e resultados e de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente.

## Slide 7
Em janeiro de 2012, inicia-se as obras do Programa de Urbanização e Regularização Fundiária da Comunidade Palmeira.

## Slide 8: Obras do Programa de Urbanização e Regularização Fundiária da Comunidade Palmeira
As obras ocorreram em 3 etapas: infraestrutura, criação de espaços públicos e habitação.
Investimento de mais de R$22,3 milhões, entre verbas do Governo Federal (OGU) e contrapartida do Município, envolvendo a Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação e Comusa.
Beneficiaram 781 famílias.
Sem custo a população.

## Slide 9: Etapa 1 – Infraestrutura
Realocação de algumas famílias para viabilizar arruamento adequado;
Alargamento e pavimentação das ruas;
Regularização fundiária;
Substituição de postes e rede de energia elétrica.
Manutenção dos diques e casa de bombas para evitar cheias.
Antes
Depois

## Slide 10: Etapa 1 – Infraestrutura: Saneamento Básico
Substituição e ampliação de redes de abastecimento de água potável por tubulações adequadamente dimensionadas, em PEAD, já ficando um ramal novo para cada lote, de acordo com o projeto.
Antes
Depois
Os projetos e fiscalização das obras de abastecimento de água e esgoto cloacal foram de responsabilidade de Comusa.

## Slide 11: Etapa 1 – Infraestrutura Saneamento Básico
Aumento nas pressões disponibilizadas, de 5mca para 27mca no ponto de controle da Comusa;
Diminuição dos consertos de vazamento de rede – melhora na qualidade da água distribuída;
Padronização dos ramais existentes – eliminação de vazamentos ocultos e ligações irregulares – diminuição de perdas físicas e não físicas.
Antes
Depois

## Slide 12: Etapa 1 – Infraestrutura Saneamento Básico
Comparando agosto/11 (anterior obra) e agosto/15 (pós obra) o consumo faturado teve um aumento de 1.257m³, mesmo havendo uma redução de 71 economias ativas.
Diminuição de economias sem hidrômetro, que passou de 379 para 121 economias * (* fora da área beneficiada pela obra) – diminuição de perda de faturamento.
Desligamento da rede antiga – desativação de inúmeras ligações irregulares acarretando diminuição nas perdas não físicas.
Antes
Depois

## Slide 13: Etapa 1 – Infraestrutura: Saneamento Básico
Implantação do sistema de coleta e afastamento de esgoto sanitário – rede coletora com separador absoluto.
  EBE pronta
  ETE em etapa de projeto
Cadastramento e recadastramento dos usuários – 701 cadastros, sendo que destes 627 resultaram em ligações imediatas (padronização de ramal e colocação do nicho) e as 74 restantes já estavam padronizadas.

## Slide 14: Etapa 1 – Infraestrutura: Saneamento Básico
Educação socioambiental sobre os cuidados com água, uso consciente da mesma e como funciona a cobrança da tarifa pelo seu uso – diminuição de 21% das solicitações de corte de água por inadimplência.
Educação ambiental relacionada aos cuidados com a rede coletora de esgotamento e sobre a importância da correta destinação dos resíduos sólidos – 499 residências visitadas com diálogo direto com o usuário (71% dos cadastros). Para o restante das resistências foi entregue material informativo.
Antes
Depois

## Slide 15: Etapa 2 – Criação de espaços públicos
Espaços públicos de lazer.
Escola Municipal de educação Infantil.
Depois
Unidade de Saúde da Família.

## Slide 16: Etapa 3 - Habitação
Remoção, para início da obra, de todas as casas para abertura e alargamento das vias, cujo as famílias foram removidas para o aluguel social;
Serão construídas 336 novas moradias;
445 moradias receberão melhorias;
Os moradores receberão documento de posse das propriedades.
Antes
Depois

## Slide 17: Conclusões
As obras do Programa de Urbanização e Regularização Fundiária da Comunidade Palmeira contribuíram positivamente para melhora da saúde pública e qualidade de vida da população beneficiada, com universalização dos serviços de saneamento básico, com água potável de qualidade.
A coleta e afastamento de esgoto sanitário contribuiu significativamente para melhoria na saúde pública.

## Slide 18: Conclusões
As trocas de redes de abastecimento de água potável e ramais, com a eliminação das ligações irregulares e a inclusão de HD nas tarifas compostas, reduziram as perdas físicas e não físicas de água, diminuíram os custos de manutenção, melhorou a qualidade da água distribuída, gerando benefícios financeiros para a autarquia, além de aumentar o índice de satisfação da população em relação aos serviços prestados pela Comusa e pela Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo.

## Slide 19: Obrigado pela atenção!
Gerson Luis de Souza
gluis@comusa.rs.gov.br
socioambiental@comusa.rs.gov.br
Fone: (51)3036-1121