## Slide 1: APLICABILIDADE DOS PADRÕES DE QUALIDADE DA ÁGUA DE CISTERNAS: UMA ANÁLISE NO MUNICÍPIO DE SANTA BRÍGIDA - BA
Autoras:
Anne Rosse e Silva
Mestre em Meio Ambiente, Águas e Saneamento (UFBA).
Juliana Elisa Silva Santos
Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental (UFBA).
Patrícia Campos Borja
Professora do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal da Bahia.
Lidiane Mendes Kruschewsky Lordelo
Professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).
Campinas, 19 de junho de 2017

## Slide 2
Uso de coleta e reserva de água de chuva: minimização da carência de água (HELMREICH e HORN, 2009).
Má distribuição dos recursos hídricos no território brasileiro.
O Semiárido é a região mais crítica.
Contexto de escassez hídrica e histórico de pobreza na região.
Escassez de recursos hídricos em países em desenvolvimento.
Introdução
Coleta e reserva de água de chuva: solução alternativa de pequena escala e baixo custo.
Fonte: Greenpeace (2017).
Fonte: ONU Brasil (2016).
Fonte: Veja online (2011).

## Slide 3
Anos 2000: Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) e Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC).
Construção de cisternas para coleta e armazenamento de água pluvial no Semiárido.
P1MC: planejado dentro de ótica de participação popular (ASA, 2002).
595.629 cisternas construídas até o momento (ASA, 2017).
Falta de normatização específica e apropriada para as tecnologias de captação e armazenamento de águas de chuva.
Fonte: Das autoras (2016).

## Slide 4
Padrões devem levar em conta fatores ambientais que podem afetar a água coletada da chuva (Krishna, 1993).
Portaria privilegia regulação de sistemas ou soluções coletivas.
Não há destaque para soluções individuais (como captação e armazenamento de águas de chuva).
Portaria estabelece padrão microbiológico para a água potável: não deve apresentar Escherichia coli em nenhuma amostra de água coletada (BRASIL, 2011).
Necessidade de adequação à realidade da região.
Legislação vigente no Brasil: Portaria do Ministério da Saúde Nº 2914/2011.

## Slide 5
World Health Organization (WHO) – Organização Mundial da Saúde.
Faz recomendações que levam em conta diferentes contextos de abastecimento de água.
Verificação mínima*:
Parâmetros E. coli (ou coliformes termotolerantes) e cloro residual (WHO, 2011).
Suplementação (quando apropriado):
Verificação de pH e turbidez (WHO, 2011).
Manual de diretrizes para a qualidade da água potável
*Sistemas alternativos coletivos ou individuais.

## Slide 6: 2. Objetivo
Analisar a aplicabilidade dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde Nº 2914/2011 e pelo Manual de orientações para a qualidade da água potável da World Health Organization (WHO).

## Slide 7: 3. Material e Métodos
Pesquisa de campo com coleta de dados primários no município de Santa Brígida – Bahia.
Comparação dos resultados de potabilidade da água das cisternas de Santa Brígida - quando aplicados os padrões de ambos documentos.
Portaria do MS Nº 2914/2011
Manual de qualidade da água da WHO

## Slide 8: 3.1 Área de estudo
Fonte: Geobahia – Inema (2017).
- Mais vulnerável em termos de recursos hídricos.
- Precipitação média anual < 600mm.
- População < 20.000 hab.
- 87 domicílios analisados em 2 campanhas – inverno e verão 2015.
(amostragem aleatória estratificada)
Figura 5 - Localização do município estudado.

## Slide 9: 3.2 Análise microbiológica da água
Parâmetros analisados:
Coliformes Termotolerantes
Coliformes Totais
Kit microbiológico Colipaper da Alfakit.
Cartela com meio de cultura em forma de gel desidratado na qual a amostra é envolvida.
Estufa por 15h à temperatura de 36ºC a 37ºC.
Contagem das colônias.
Fonte: Das autoras (2015).
Figura 6 - Kit para detecção de Coliformes Totais e Termotolerantes em água

## Slide 10: 3.3 Análise físico-química da água
Parâmetros analisados:
Dureza, Cloreto, Cor, Ferro, Amônia, Cloro e pH
Kit Técnico de Potabilidade da Alfakit.
Composto por reagentes, micro estufa, cubetas, provetas, bolsa de gelo, caixa térmica e cartelas colorimétricas.
Determinação dos parâmetros por comparação visual.

## Slide 11: 4. Resultados/Discussão
Detectada ausência de chuva na região durante visita de campo.
54% das cisternas eram abastecidas exclusivamente por água de chuva na primeira campanha e na segunda 36%.
Mais de 40% das cisternas eram abastecidas por carro-pipa (2ª campanha).
Fonte: Das autoras (2015).
Figura 7 - Origem da água armazenada nas cisternas de Santa Brígida. N=174

## Slide 12
Parâmetros físico - químicos | Faixas | Água de chuva (%) |  | Todas as fontes de água (%) (N=174) | VPM Portaria MS 2914/11
 |  | 1ª Campanha (N=47) | 2ª Campanha (N=31) |  | 
Cor (uH) | 3 | 97,9 | 100,0 | 98,8 | 15 uH
 | 5 | 2,1 | - | 0,6 | 
 | 25 | - | - | 0,6 | 
Cloreto (mg/L) | 20 - 80 | 21,3 | 48,4 | 29,3 | 250 mg/L
 | 90 - 140 | 44,7 | 51,6 | 53,4 | 
 | 150 - 210 | 19,1 | - | 9,2 | 
 | 220 - 320 | 14,9 | - | 7,5 | 
 | 330 - 450 | - | - | 0,6 | 
Dureza (mg/L) | 10 - 50 | 61,7 | 12,9 | 37,9 | 500 mg/L
 | 60 - 100 | 31,9 | 87,1 | 60,3 | 
 | 110 - 140 | 6,4 | - | 1,7 | 
Fonte: Das autoras (2015).
Tabela 1 – Teores e intensidades dos parâmetros físico-químicos das amostras de água
O cloreto é comum nas águas naturais do semiárido e pode estar associado ao despejo de esgotos domésticos.
A cor indica a presença de substâncias dissolvidas na água.
Dureza atendeu ao padrão em todas as amostras. Indica a presença de sais de cálcio e magnésio.

## Slide 13
Parâmetros físico - químicos | Faixas | Água de chuva (%) |  | Todas as fontes de água (%) (N=174) | VPM Portaria MS 2914/11
 |  | 1ª Campanha (N=47) | 2ª Campanha (N=31) |  | 
Ferro (mg/L) | 0,25 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,3 mg/L
Amônia (mg/L) | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,5 /L
Cloro (mg/L) | 0 | 100,0 | - |  | 5,0 mg/L
 | 0,1 | - | 83,9 | 92,0 | 
 | 0,25 | - | 16,1 | 8,1 | 
pH | 6 | 2,1 | 0,0 | 0,6 | 6,0 - 9,5
 | 7 | 57,5 | 90,3 | 68,9 | 
 | 7,5 | 36,2 | 6,5 | 21,8 | 
 | 8 | 4,3 | 3,2 | 8,6 | 
Fonte: Das autoras (2015).
Tabela 1 – Teores e intensidades dos parâmetros físico-químicos das amostras de água (continuação)
Evidenciaram condições próprias para consumo humano:
Ferro, Amônia, Cloro e pH.

## Slide 14
Parâmetros Microbiológicos | Faixas | Água de chuva (%) |  | Todas as fontes de água (%) (N=174)
 |  | 1a Campanha (N=47) | 2a Campanha (N=31) | 
Coliformes Totais (UFC/100mL) | 0 | 21,3 | - | 2,3
 | 3200,0 - 10666,7 | 46,8 | 58,1 | 44,8
 | 12800,0 - 19200,0 | 31,9 | 25,8 | 33,3
 | 21333,3 - 25600,0 | 17,0 | 12,9 | 11,5
 | 27733,3 | 4,3 | 3,2 | 8,0
Coliformes Termotolerantes (UFC/100mL) | 0 | 21,3 | 48,4 | 39,7
 | 3200,0 - 10666,7 | 31,9 | 48,4 | 38,5
 | 12800,0 - 19200,0 | 36,2 | 3,2 | 16,1
 | 21333,3 - 25600,0 | 8,5 | - | 3,4
 | 29866,7 | 2,1 | - | 2,3
Fonte: Das autoras (2015).
Tabela 2 – Teores e intensidades dos parâmetros microbiológicos das amostras de água
Maior dificuldade em alcançar o padrão microbiológico de potabilidade.
Mais de 50% das amostras de água de chuva impróprias para o consumo humano, segundo a Portaria MS nº 2914/2011.

## Slide 15
WHO: Diretrizes para a qualidade da água potável
Recomenda os parâmetros E. coli (ou coliformes termotolerantes) cloro, pH, turbidez são os que melhor estabelecer o estado higiênico da água (WHO, 2011).
Figura 8 – Diretrizes para a qualidade da água potável.
Fonte: WHO (2011).

## Slide 16
E. coli: a princípio WHO estabelece ausência em qualquer amostra.
Classificação em categorias (A, B, C e D) é utilizada para estabelecer objetivos realísticos.
Muitos sistemas individuais e de pequena escala não atendem à exigência.
Necessidade de abordagem menos restritiva.
PADRÃO MICROBIOLÓGICO:
MELHORIA PROGRESSIVA
Figura 9 – Exemplo de categorização de sistemas de abastecimento de água potável com
base no tamanho da população e na classificação da qualidade de modo a priorizar ações.
Fonte: WHO (2011) – adaptado e traduzido pelas autoras.

## Slide 17
Correlação da classificação da água com resultados de inspeção sanitária.
Figura 10 – Exemplo de avaliação de prioridade de medidas de remediação para suprimentos de água potável comunitárias baseado em sistema de classificação de qualidade microbiológica e escore de inspeção sanitária.
Fonte: WHO (2011) – adaptado e traduzido pelas autoras.
Identificação as causas mais importantes e medidas de controle de contaminação.

## Slide 18
Cloro: mínimo 0,2 mg/L garantia da desinfecção máximo 5 mg/L aceitação organoléptica
Figura 11 – Valores de referência para qualidade da água de sistemas de abastecimento de água individuais ou gerenciados pela comunidade dos parâmetros cloro residual, turbidez e pH
Turbidez: ideal 1 NTU aceitável 5 NTU.
pH: 6,5 a 8 eficiência da desinfecção.
PADRÃO FÍSICO-QUÍMICO:
Fonte: WHO (2011) – adaptado e traduzido pelas autoras.

## Slide 19
Parâmetros Microbiológicos | Faixas | Água de chuva (%) |  | Todas as fontes de água (%) (N=174)
 |  | 1a Campanha (N=47) | 2a Campanha (N=31) | 
Coliformes Totais (UFC/100mL) | 0 | 21,3 | - | 2,3
 | 3200,0 - 10666,7 | 46,8 | 58,1 | 44,8
 | 12800,0 - 19200,0 | 31,9 | 25,8 | 33,3
 | 21333,3 - 25600,0 | 17,0 | 12,9 | 11,5
 | 27733,3 | 4,3 | 3,2 | 8,0
Coliformes Termotolerantes (UFC/100mL) | 0 | 21,3 | 48,4 | 39,7
 | 3200,0 - 10666,7 | 31,9 | 48,4 | 38,5
 | 12800,0 - 19200,0 | 36,2 | 3,2 | 16,1
 | 21333,3 - 25600,0 | 8,5 | - | 3,4
 | 29866,7 | 2,1 | - | 2,3
Fonte: Das autoras (2015).
Tabela 2 – Teores e intensidades dos parâmetros microbiológicos das amostras de água

## Slide 20
Segundo WHO (2011), todas amostras estão abaixo da categoria D (tabela 4).
Figura 9 – Exemplo de categorização de sistemas de abastecimento de água potável com
base no tamanho da população e na classificação da qualidade de modo a priorizar ações.
Fonte: WHO (2011) – adaptado e traduzido pelas autoras.
Figura 10 – Exemplo de avaliação de prioridade de medidas de remediação para suprimentos de água potável comunitárias baseado em sistema de classificação de qualidade microbiológica e escore de inspeção sanitária.
Fonte: WHO (2011) – adaptado e traduzido pelas autoras.

## Slide 21
Segundo WHO (2011), mínimo de cloro é 0,2 mg/L.
Tabela 3 – Teores e intensidades dos parâmetros físico-químicos das amostras de água.
Parâmetros físico - químicos | Faixas | Água de chuva (%) |  | Todas as fontes de água (%) (N=174)
 |  | 1ª Campanha (N=47) | 2ª Campanha (N=31) | 
Cloro (mg/L) | 0 | 100 | - | -
 | 0,1 | - | 83,9 | 92
 | 0,25 | - | 16,1 | 8,1

## Slide 22
Não houve verificação da turbidez
Resultados revelam necessidade de atenção à qualidade da água das cisternas e adequação dos padrões de potabilidade da Portaria MS Nº 2914/2011.
Impossível avaliar conformidade.
pH encontrou-se em conformidade para todas as amostras.

## Slide 23
Apesar de não citar os padrões de potabilidade e frequência de amostragem específicos para sistemas de captação de água de chuva (padrões utilizados neste trabalho são os recomendados para sistemas alternativos gerenciados pela comunidade e sistemas individuais), o manual aborda sobre essa forma específica de abastecimento de água e explica as principais fontes de risco de contaminação da água e os procedimentos necessários para estabelecer barreiras ao risco.

## Slide 24
Diretrizes da WHO
5. Conclusão
Padrões de potabilidade mais adequados a situações locais.
Importante contribuição
Padrões devem considerar aspectos ambientais, socioculturais e econômicos.
Revisão da Portaria MS Nº 2914/2011 considerando esses fatores.
O objetivo deve ser o fornecimento de água de qualidade para a proteção da saúde da população.

## Slide 25
OBRIGADA!
Juliana Elisa Silva Santos – Universidade Federal da Bahia
julianaelisass@gmail.com
Agradecimento ao CNPq