## Slide 1: DIAGNÓSTICO DO USO DA ÁGUA E DIRETRIZES PARA O USO RACIONAL DA ÁGUA EM EDIFÍCIO COMERCIAL
Autores: Pedro Parlandi Almeida; Amanda Pinheiro de Moura Xavier; Laís Martins de Oliveira; Karla Alcione da Silva Cruvinel; Saulo Bruno Silveira e Souza.

## Slide 2: Introdução
A escassez progressiva em âmbito mundial vem gerando interesse para pesquisas que possibilitem a valorização e uso consciente da água (FERREIRA, 2005).
São exemplos de desenvolvimento tecnológico e soluções alternativas: Água de reuso, gestão eficiente da demanda e redução dos índices de perdas (ANA, 2005).
O Programa de Uso Racional da Água (PURA) é uma das formas de mesclar tecnologias adequadas com a conscientização do usuário.

## Slide 3: Introdução
Objetivo:
Realizar o diagnóstico de uso da água no sistema hidrossanitário em um Complexo Comercial, analisando os indicadores de consumo e propondo diretrizes para a implantação de um Programa de Uso Racional da Água (PURA)

## Slide 4: Metodologia
O empreendimento:
Complexo Comercial na área de telecomunicação;
Localizado no Município de Goiânia – GO;
Edificação estudada: Bloco 10

## Slide 5: Metodologia
Bloco 10
Local de maior consumo de água dentre os 10 prédios do complexo;
Abriga o maior número de funcionários;
Horário comercial em tempo integral;
Possui dois andares com área de aproximadamente 7838,65 m²;

## Slide 6: Metodologia
Bloco 10
Principais pontos de consumo:
  12 banheiros;
  1 lanchonete;
  Total de: 191 aparelhos hidrossanitários nos 2 andares
Abastecimento do bloco:
  2 reservatórios inferiores;
  1 reservatório superior;

## Slide 7: Metodologia
Bloco 10
Consumo total de água na edificação:
  52,05 m³/dia
  1561,50 m³/mês
Número de agentes consumidores:
  3768/dia (usuários fixos da edificação)

## Slide 8: Metodologia
Diagnóstico sobre perdas:
Visitas guiadas por funcionários da empresa;
Acesso às plantas baixas e hidráulica da edificação;
Indicador de consumo:
Consumo registrado nos medidores (referentes ao mês de agosto de 2017 e o número de agentes consumidores diários fixos);

## Slide 9: Metodologia
Figura 1 - Vista em planta de um dos banheiros demonstrando o sentido que foram realizadas todas as leituras (da direita para a esquerda). Nomenclatura dos aparelhos sanitários em azul.

## Slide 10: Metodologia
Perdas no alimentador predial:
Teste do hidrômetro (OLIVEIRA, 1999; SABESP, 2013)
Perdas nos reservatórios:
Interrupção do sistema de bombeamento do reservatório inferior para o superior e verificação do nível de água (SABESP, 2013)

## Slide 11: Metodologia
Perdas nos aparelhos (SABESP, 2013):
Ambientes interditados durante a realização:
  Torneiras: detecção de vazamentos visíveis;
  Bacias sanitárias e mictórios: detecção de vazamentos utilizando marcador;
Escoamentos ou filetes:
  Filetes finos: 8L/dia (FUNASA);
  Filetes grossos: 144 L/dia (SABESP, 2013)

## Slide 12: Resultados
O resultado foi negativo para perdas no alimentador predial e no reservatório inferior.
No reservatório superior houve diminuição do nível de água.
Perdas ocorridas em tubulações são facilmente identificadas e consertadas pela equipe de manutenção.
As perdas identificadas são decorrentes de vazamentos visíveis, caracterizados por gotejamentos e escoamentos.

## Slide 13: Resultados
Parâmetros | Resultados
Indicador de consumo (L/pessoa/dia) | 13,8
Perdas (m³/dia) | 6,27
Índice de perdas por vazamento visível (%) | 12,05
Índice de aparelhos economizadores (%) | 48,16
Índice de vazamento visível (%) | 34,03
Índice de aparelhos com tempo de acionamento fora de norma (%) | 58,06
Tabela 2 – Resumo dos resultados obtidos no estudo

## Slide 14: Resultados
Os índices encontrados possibilitou a identificação de ações prioritárias para redução do consumo de água.
Implementação do Programa de Uso Racional da Água (PURA).
Principal fonte de vazamentos: bacias sanitárias.
Alternativa: troca de 99 aparelhos do tipo válvula de descarga independente por bacias de caixa acoplada.

## Slide 15: Resultados
Válvula:
10 L/acionamento (SABESP, 2013)
0,9 descargas/pessoa.dia
75% de volume parcial e 25% volume total (CAMPOS, 2012)
Média das descargas:
3,75L/descarga
Consumidores:
3.738 pessoas
Economia:
6,75 L/descarga;
21,19 m³/dia – 40%

## Slide 16: Resultados
Aparelho | Bacia sanitária
Volume economizado com a troca (m³/mês) | 635,81
Preço do m³ (R$) | 19,8
R$ economizados (mês) | 12.589,04
Mão de obra (R$) | 2.516,80
Preço dos aparelhos (R$) | 15.830,10
Payback (meses) | 1,45
Tabela 3 - Tempo de retorno do investimento para a troca das bacias sanitárias.

## Slide 17: Resultados
Após a correção de perdas, o indicador de consumo esperado para o empreendimento será de 12,1 L/funcionário/dia;
Redução de volume diário de 6,27 m³ ;
Se houver a troca das bacias sanitárias, o indicador de consumo passará a ser de 8,25 L/funcionário/dia.
Para as torneiras e os mictórios serão necessárias manutenções periódicas.

## Slide 18: Conclusão
Para garantir que as manutenções sejam feitas corretamente, a empresa deve criar um cronograma que organize as datas e aparelhos que devem ser verificados;
Cabe ressaltar que o edifício comercial em questão já conta com equipe terceirizada para manutenções diversas.
Para que as intervenções estruturais surtam efeito, é imprescindível ações de educação ambiental na empresa.

## Slide 19: Conclusão
O diagnóstico realizado conforme metodologia da SABESP (2013), visando um correto cumprimento do Programa de Uso Racional da Água permite:
Correção, troca e acompanhamento de aparelhos.
As trocas de aparelho começarão a serem pagas após 1 mês e meio devido a economia que será gerada na conta de água do local.

## Slide 20: Conclusão
Sugestões futuras:
Poderão ser feitos estudos que abordem algum modelo que garanta o aproveitamento de água de chuva já que o bloco 10 dispõe de telhado com calhas de coleta instaladas mas não possui um reservatório específico para o caso, havendo necessidade de estudos de viabilidade futura.