## Slide 1: Minicurso 1: Uso da Automação como Ferramenta para Redução de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água
Instrutor: Prof. Renato Leandro Beregula

## Slide 2
Disponibilidade Hídrica
Dados do World Resources Institute (WRI):
  Volume de água disponível e própria para consumo humano: 1% da água do planeta.
Essa pequena quantidade é repartida entre:
  Agricultura
  Indústria
  Consumo doméstico (cerca de 8% do total da água disponível)(Malheiro, 2011).
Relatórios anuais da Organização das Nações Unidas (ONU) apresentam previsões futuras desfavoráveis:
  2025 cerca de 60% da população mundial viverá em regiões com escassez de água.

## Slide 3
Distribuição dos Recursos Hídricos

## Slide 5
Distribuição da água doce superficial:
68% localiza-se na região Norte
16% na região Centro-Oeste
7% na região Sul
6% na região Sudeste
3% na região Nordeste
Distribuição da população brasileira
(IBGE, 2017)
42,03% região Sudeste
27,68% na região Nordeste
14,33% na região Sul
8,28% na região Norte
7,67% na região Centro-Oeste
Distribuição dos Recursos Hídricos

## Slide 6
Estado com estratégica posição geográfica
Armazenador
Gerador
Exportador de água para as regiões vizinhas
Mato Grosso e seus Recursos Hídricos

## Slide 7
Formas de Avaliação dos Sistemas de Abastecimento
Índice de atendimento;
Índice de reclamações;
Arrecadação x Custos;
Índice de perdas;
Abastecimento contínuo x Abastecimento intermitente

## Slide 8
A Dimensão Económico-Financeira
A Dimensão Técnica
A Dimensão Ambiental
A Dimensão de Saúde Pública
A Dimensão Social
Impacto Multidimensional Das perdas de água nos SAA

## Slide 9
Índice de Perdas de água
O nível de perdas de água constitui um índice relevante para medir a eficiência dos prestadores em atividades como:
  Distribuição
  Planejamento
  Investimentos
  Manutenção

## Slide 10
(Brasil)Em 2016, as perdas financeiras na distribuição da água potável representaram R$ 10,5 bilhões (Trata Brasil, 2018).
(Brasil) Todo o setor de saneamento básico investiu R$ 11,5 bilhões no mesmo ano. (Trata Brasil, 2018).
(Portugal) 30% da água captada não chega a ser faturada aos utilizadores.
(Portugal) As perdas económicas estimadas na ordem dos 235 milhões de euros/ano. Associação ZERO (2017).
Impacto financeiro causado pelas perdas

## Slide 11
Vem aumentando o já elevado nível de perdas.
Perdas de faturamento total e na distribuição em 2016 foram respectivamente de 38,53% e 38,05%
Perdas de faturamento total e na distribuição em 2011 foram respectivamente de 37,92% e 36,94%.
Cenário das Perdas de água no Brasil

## Slide 12
Cenário das Perdas de água no Brasil
O quadro é ainda mais preocupante porque a maior parte das empresas não mede as perdas de água de maneira consistente, do modo que, por exemplo, não são divulgados indicadores que reflitam de maneira independente as perdas físicas e comercias.

## Slide 13
Dos cem maiores municípios brasileiros:
Quase 70% tem perdas de faturamento superiores a 30%.
Grande potencial de redução de perdas de água nesses municípios.
  Aumento da disponibilidade hídrica para os usuários.
  Ganhos financeiros para os operadores.
Cenário das Perdas de água no Brasil

## Slide 14
Situação das perdas no mundo

## Slide 15
Situação das perdas no Brasil

## Slide 16
Situação das perdas no centro-oeste

## Slide 17
Situação das perdas no Mato Grosso

## Slide 18
Definição de Perdas de Água
Perdas reais
  Equivalem ao volume de água perdido durante as diferentes etapas do processo:
    Captação na natureza;
    Tratamento;
    Armazenamento;
    Distribuição.
  Consequências: afetam diretamente os custos de produção e a demanda hídrica.

## Slide 19
Causas das Perdas Reais

## Slide 20
Exemplo de Perdas Reais

## Slide 21
Exemplo de Perdas Reais

## Slide 22
Exemplo de Perdas Reais

## Slide 23
Exemplo de Perdas Reais

## Slide 24
Definição de Perdas de Água
Perdas aparente
  Correspondem aos volumes de água consumidos, mas não autorizados nem faturados, também denominados perdas comerciais.
    Fraudes;
    Ligações clandestinas ;
    Falhas no cadastro comercial;
    Erros na medição dos hidrômetros.
  Todos os equipamentos com o passar do tempo
  tendem a perder o rigor da medição.

## Slide 25
Perdas Aparente
  Consequências
    Impacto direto sobre a receita das empresas.
    Um elevado nível de perdas aparentes reduz a capacidade financeira dos prestadores e, consequentemente, os recursos disponíveis para ampliar a oferta, melhorar a qualidade dos serviços ou realizar as despesas requeridas na manutenção e reposição da infraestrutura.

## Slide 26
Exemplo de Perdas Aparentes

## Slide 27
Exemplo de Perdas Aparentes

## Slide 28
Limites Para Redução das Perdas de água
Inviabilidade de eliminar completamente as perdas de água.
Limite econômico: Volume a partir do qual os custos para reduzir as perdas são maiores do que o valor intrínseco dos volumes recuperados;
Limite técnico ("perdas inevitáveis"): Volume mínimo definido pelo alcance das tecnologias atuais.

## Slide 29
Nível econômico de Vazamentos
Na figura abaixo apresenta-se tanto o “nível econômico ótimo de vazamentos” quanto o “nível mínimo de vazamentos”.
Linear
exponencial

## Slide 32
Como Reduzir as Perdas?

## Slide 33
Como Reduzir as Perdas?

## Slide 34
Como Reduzir as Perdas – Conhecer o Problema

## Slide 35
Diagnóstico de Perdas

## Slide 36
Automação Como Ferramenta p/ Redução de Perdas
O que é automação?
O que pode ser automatizado em um SAA?
Quais as vantagens?

## Slide 37
Automação Como Ferramenta p/ Redução de Perdas

## Slide 38
Níveis de Automação

## Slide 39
Níveis de Automação
Sistema Offline
  Coleta de dados (datalogger)
  Execução de tarefas (Supervisório Offline)

## Slide 40
Controle de Pressão

## Slide 41
Níveis de Automação
Sistema Online
  Coleta e transmissão de dados
  Execução de tarefas (Supervisório Online)

## Slide 42
Níveis de Automação
Banco de dados georreferenciados

## Slide 43
Níveis de Automação
Simulação hidráulica

## Slide 46
Os seguintes passo tem por objetivo tornar os município referência no controle de perdas de água:
  Levantar dados operacionais e georreferencia-los.
  Instalar equipamentos de monitoramento e operação remota em todas as unidades de bombeamento.
  Instalar e monitorar remotamente os equipamentos de macromedição.
Metas a Serem Alcançadas

## Slide 47
Os seguintes passo tem por objetivo tornar os município referência no controle de perdas de água:
  Instalar uma malha de monitoramento de pressão na rede de abastecimento de água.
  Aplicar a metodologia do balanço hídrico mensalmente para quantificar as perdas de água e acompanhar a redução da mesma.
  Reduzir os rompimentos de rede por excesso de pressão.
  Reduzir as reclamações de falta de água por parte da população.
Metas a Serem Alcançadas

## Slide 48
Metas a Serem Alcançadas
O instituto Trata Brasil em seu ultimo estudo (2018) definiu três cenários para a média nacional do nível de perdas, com base no nível alcançado em 2033:
  15% (otimista)
  20% (base)
  25% (conservador)
  Ganhos brutos com a redução de perdas de R$ 59,2 bilhões até 2033

## Slide 49
Metas a Serem Alcançadas
  As metas ainda estão acima do alcançado em lugares como Tóquio ou Cingapura, cujos níveis de perdas estão abaixo dede 10%.
  Porém, entendesse que são metas adequadas e mais desafiadoras do que as estabelecidas no Plano Nacional de Saneamento (PLANASAB), que prevê perdas de 31% em 2033.

## Slide 50
Os "20 Mandamentos" do controle e redução de perdas são:
TER E ATUALIZAR CADASTRO SOBRE TODAS AS COISAS.
2. SEM MEDIR NÃO HÁ O QUE CONTROLAR.
3. ENGENHARIA DA OPERAÇÃO SEM DADOS E INFORMAÇÕES É BRUXARIA, SEM DIAGNÓSTICO É LOTERIA.

## Slide 51
Os "20 Mandamentos" do controle e redução de perdas são:
4. INDICADOR COM DADOS DE ENTRADA "FURADOS" INDICA CABEÇADAS À VISTA.
5. MATERIAL "DE PRIMEIRA" COM MÃO DE OBRA "DE SEGUNDA" DÁ RESULTADO "DE TERCEIRA“.

## Slide 52
Os "20 Mandamentos" do controle e redução de perdas são:
6. MÃO DE OBRA "DE PRIMEIRA" COM MATERIAL "DE SEGUNDA" NÃO FAZ MILAGRE.
7. EQUIPAMENTO SOFISTICADO NA MÃO DE TÉCNICO DESPREPARADO É JOGAR DINHEIRO FORA.
8. NA GESTÃO DA PRESSÃO, CADA MCA REDUZIDO VALE A PENA; PRESSÃO ALTA "MATA“.

## Slide 53
Os "20 Mandamentos" do controle e redução de perdas são:
9. SER PASSIVO NA BUSCA E CORREÇÃO DOS VAZAMENTOS ACARRETA UM "PASSIVO" NAS CONTAS DA EMPRESA.
10. AGILIDADE NO REPARO DE VAZAMENTOS, SEM QUALIDADE, É INUTILIDADE.

## Slide 54
Os "20 Mandamentos" do controle e redução de perdas são:
11. TUBULAÇÕES E EQUIPAMENTOS ENVELHECEM; RENOVAR É PRECISO, SÓ MANUTENÇÃO CORRETIVA NÃO É PRECISO (“ENXUGAR GELO”).
12. CONTROLE DE PERDAS EM GRANDES ÁREAS GERA GRANDES DÚVIDAS: DIVIDIR, MODULAR E MODELAR É GANHAR.
13. HIDRÔMETRO VELHO NA REDE MEDE MAL; MEDIR "BEM" É DIFERENTE DE MEDIR "A MAIS“.

## Slide 55
Os "20 Mandamentos" do controle e redução de perdas são:
14. SE DEIXAR ROUBAR ÁGUA, CADA VEZ MAIS SERÁ ROUBADO.
15. AÇÕES OPERACIONAIS SEM PLANEJAMENTO, TÉCNICA E RESPONSABILIDADE TAMBÉM DÃO CERTO...ATÉ A HORA EM QUE COMEÇAM A DAR ERRADO!

## Slide 56
Os "20 Mandamentos" do controle e redução de perdas são:
16. "CÍRCULO VIRTUOSO" É EXECUTAR BEM O QUE FOI PLANEJADO E AVALIAR; "CÍRCULO VICIOSO" É NÃO PLANEJAR E EXECUTAR, EXECUTAR, EXECUTAR...
17. FAZER BEM-FEITO É MAIS BARATO A LONGO PRAZO.
18. SEM ENVOLVIMENTO E COMPROMISSO DAS EQUIPES E GERÊNCIAS NÃO HÁ EXCELÊNCIA OPERACIONAL.

## Slide 57
Os "20 Mandamentos" do controle e redução de perdas são:
19. SEM PERSISTIR NÃO HÁ COMO DIMINUIR (E DEPOIS MANTER) AS PERDAS.
20. NÃO EXISTE "PERDA ZERO" EM SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

## Slide 58
240 quilômetros da capital, Cuiabá.
Pop. 101.764 (IBGE de 2018).

## Slide 59
3.000 m³

## Slide 61
357 quilômetros da capital, Cuiabá.
Pop. 11.532 (IBGE de 2017).

## Slide 62
1.425 metros

## Slide 65
445 quilômetros da capital, Cuiabá.
Pop. 17.280 (IBGE de 2015).

## Slide 67
375 Pontos

## Slide 68
720 quilômetros da capital, Cuiabá.
Pop. 40 905 (IBGE de 2018).

## Slide 74
500 m³
2.000 m³

## Slide 76
São José Operário

## Slide 77
Renato Leandro Beregula
Professor da Universidade Federal de Mato Grosso
Possui graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso (2015).
Mestrado em Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Mato Grosso (2018).
Atuou como operador de sistemas de abastecimento de água na empresa SBR - Saneamento e Automação (2014-2015).
Engenheiro responsável pela operação de sistemas de abastecimento de água na empresa SBR - Saneamento e Automação (2016-2018).
Atualmente é professor titular no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso.