## Slide 1: PLANEJAMENTO NA GESTÃO DE PERDAS DE ÁGUA E ENERGIA 30 maio de 2018, Fortaleza
Rita Cavaleiro de Ferreira, GIZ - Eng. do Território, Pós-graduação em Engenharia Sanitária.
Thalita Salgado, ARESPCJ – Eng. Ambiental.
Ricardo Hübner, AGIR – Eng. Ambiental.
Ernani Ciríaco de Miranda, Mcidades - Eng. Civil; Mestre em Tec. Ambiental e Rec. Hídricos

## Slide 2: Template/ formulário Plano de Gestão de Água e Energia
www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/proeesa/biblioteca-virtual/4441-publicacoes-proeesa
Linhas orientadoras

## Slide 3: Publicações disponíveis em:
www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/proeesa/biblioteca-virtual/4441-publicacoes-proeesa

## Slide 4
Agenda
Bases e antecedentes
Sistema de avaliação
Horizonte de planejamento e metas
Caracterização preliminar
Balanço hídrico
Parque de hidrômetros
Programas projetos e ações
Monitoramento

## Slide 5: Bases e antecedentes
1.

## Slide 6
1 ABNT NBR ISO 24512:2012 – Diretrizes para a gestão dos prestadores de serviços de água e para a avaliação dos serviços de água potável.
2 BRASIL. Ministério das Cidades. Termo de Referência para Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico, 1ªEdição. Brasília: Ministério das Cidades, 2016.
Bases

## Slide 7
3 ERSAR, LNEC, Guia Técnico 21 - Desenvolvimento e Implementação de Processos de Gestão Patrimonial de Infraestruturas, 2017
5 PMSS - Modelo de Plano de Ação para Gerenciamento Integrado de Perdas de Água e Uso eficiente de Energia Elétrica, 2006.

## Slide 8
5 LNEC, Template de planos de gestão de perdas de água energia – Portugal – iniciativa iperdas

## Slide 9: Sistema de avaliação
2.

## Slide 10
Objetivo
Critério
Indicador / Índice/ Métrica
ABNT NBR ISO 24512:2012
Valores de referência
Metas
Sistema de avaliação do serviço / plano

## Slide 11
Objetivo: o que a organização pretende atingir
Critério: ponto de vista sob o qual se avalia o objetivo
Métrica: forma normalizável de avaliação do critério
Valor de referência: forma de “julgar” os resultados (não está na norma)
Meta: valor-alvo da métrica
  Em alinhamento com os objetivos, que se destinam a materializar as estratégias estabelecidas, definindo a forma de as implementar setorial e temporalmente

## Slide 12
Objetivos - Critérios
Fundamentado na LNSB

## Slide 13
Selecionar 10 de 26 recomendados

## Slide 14
Selecionar 10 de 26 recomendados

## Slide 15
Definições e fórmulas dos indicadores recomendados
Anexo – ao Plano
26 indicadores possíveis
para selecionar

## Slide 16
Indicadores
Tabela de apoio contendo vantagens e inconvenientes de usar os indicadores selecionados

## Slide 17: Horizonte de planejamento e metas
3.

## Slide 18
Horizontes

## Slide 19
Metas

## Slide 20: Caracterização preliminar e relação com outros instrumentos de planejamento
4.

## Slide 21
Caracterização
Caracterização preliminar
  Perfil do prestador (publico, privado, administração direta ect)
  Perfil do sistema (infraestruturas)
  Relação com outros instrumentos de planejamento
  (PMSB, Plansab, Ride, Plano de Bacia)
Enfoques principais
  Balanço hídrico
  Balanço energético
  Caracterização do parque de hidrômetros
Diagnóstico Global
  Caraterização com os 10-15 indicadores
  Texto livre (Cadastro, Clientes e faturamento, Falhas e reparações, Ordens de serviço, incluindo inspeções e intervenções de manutenção, Monitoramento e controlo da rede, Consumo de energia nas estações elevatórias)

## Slide 22: 1. Relação com outros instrumentos de planejamento
Outros, Candidaturas FGTS
Emissões de gases
meta: -43% em 2030
Perdas de Água
meta: 31% em 2033
Planos regionais e locais
Planejamento Nacional
Plano Decenal de Eficiência Energética (EPE) em elaboração

## Slide 23: Balanço hídrico
5.

## Slide 24: Registro dos Procedimentos do Balanço Hídrico
Peça fundamental para a credibilidade das perdas de água e para o Plano de Gestão
Anexo – ao Plano

## Slide 25: FAZER
Água entrada no sistema
Água medida e faturada
Método de cálculo e estimativa de subcomponentes

## Slide 26: Parque de hidrômetros
6.

## Slide 28
Capítulo 3.6 - Caracterização do parque de hidrômetros
Anexo – ao Plano

## Slide 29: Programas projetos e ações
7.

## Slide 30
Programa de redução de perdas reais
1
Programa de redução de perdas aparentes
Programa de eficiência energética
Programa de aprimoramento da gestão patrimonial
Programa de uso racional da água
2
1
3
4
5
Capítulo 6 e 7
Plano de Gestão de Água e Energia

## Slide 31
Constituição de equipas, definição de responsabilidades
Organizar a instituição para este tipo programas
Proposta de
Fichas de 5 Programas

## Slide 32
Propostas de fichas de projetos:
3 - Perdas reais
3 – Perdas aparentes
12 – Eficiência Energética
7- Aprimoramento de gestão infraestrutural
2- Uso racional da água

## Slide 33
Proposta de
Ficha de Projeto

## Slide 34
Proposta de
Ficha de Projeto

## Slide 35
Proposta de
Ficha de Projeto

## Slide 36
Constituição de equipas, definição de responsabilidades
Organizar a instituição para este tipo programas
Os quadros e as fichas estão desenhadas para facilitar o monitoramento

## Slide 37: Desdobramento de Programas em Projetos

## Slide 38
Programa de redução de perdas reais
1.
Substituição de redes de distribuição;
Controle de pressões (setorização, instalação de válvulas redutoras de pressão, controle automatizado);
Detecção ativa de vazamentos;
Aprimoramento da base cartográfica,
Modelagem hidráulica
Aprimoramento da confiabilidade dos dados do BH
Estruturante
Operação e manutenção
Estrutural
Estrutural

## Slide 39
2.
Programa de redução de perdas aparentes
Regularização de ligações clandestinas;
Medição e registro de consumos não faturados
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Gerenciamento do parque de hidrômetros
Desenvolvimento da confiabilidade da micromedição
Aprimoramento da confiabilidade dos dados do BH

## Slide 40
3a.
Programa de eficiência energética
Sistema de gerenciamento de contratos de energia
Operação de equipamentos elétricos em horário económico
Instrumentação, automação e telegestão de equipamentos eletromecânicos
Monitoramento, avaliação e controle de equipamentos eletromecânicos
Estrutural
Estrutural
Reabilitação / substituição de equipamentos eletromecânicos e inversores de frequência
Manutenção de banco de capacitores – controle do fator de potência
Estruturante
Operação e manutenção
Estruturante
Operação e manutenção

## Slide 41
3b.
Programa de eficiência energética
Aumento do volume de reservação para evitar operação em horas de ponta
Substituição e renovação de adutoras para a redução das perdas de carga
Alteração na disposição do sistema de abastecimento (para situações energeticamente mais eficientes
Geração de energia (micro hidrelétricas, fotovoltaicas, biogás)
Estrutural
Estrutural
Climatização de edifícios
Implementação de sistema de gestão de energia (ISO50001)
Estruturante
Estrutural
Estrutural
Operação e manutenção

## Slide 42
3c.
Programa de eficiência energética
Alteração para tecnologias mais eficientes
Modelagem hidráulica
Setorização e controle de pressões na rede
Estrutural
Estruturante
Operação e manutenção

## Slide 43
4a.
Prog. de aprimoramento da gestão patrimonial
Aprimoramento e atualização do cadastro de infraestruturas
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Articulação do cadastro com ferramentas de gestão
Aprimoramento do Balanço hídrico
Modelagem hidráulica
Medição de vazões e outras grandezas
Registro do estado de conservação das infraestruturas
Estruturante
Estruturante

## Slide 44
4a.
Prog. de aprimoramento da gestão patrimonial
Registro das intervenções na rede de abastecimento
Estruturante
Sistema de gestão de informação
Sistemas de informação geográfica (SIG);
Sistemas integrados de gestão empresarial (“ERP Enterprise Resource Planning”); sistemas de gestão de clientes (CRM);
sistemas de apoio à contabilidade;
sistemas de telemedição e de telegestão (SCADA),
sistemas de informação para operação e manutenção;
sistemas de gestão da informação laboratorial (LIMS);
sistemas de informação para apoio à gestão patrimonial de infraestruturas) .
Sistemas de gestão da Energia (ISO 50001)
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Estruturante

## Slide 45
5a.
Prog. de aprimoramento da gestão patrimonial
Hidrometração individualiza em condomínios
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Regularização de ligações clandestinas
Medição de consumos não faturados (escolas, bombeiros, jardins, outros)
Adequação do sistema tarifário que incentive o uso racional da água
Mobilização social - campanha de informação para o uso racional da água
Educação ambiental em escolas
Estruturante
Estruturante

## Slide 46: Monitoramento e comunicação do Plano
8.

## Slide 47
Planejamento das atividades de monitoramento

## Slide 48
Comunicação dos resultados
- interno e externamente

## Slide 49: Template - Plano de Gestão de Água e Energia
www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/proeesa/biblioteca-virtual/4441-publicacoes-proeesa
Linhas orientadoras
Obrigada
cavaleiro@akut-umwelt.de
Rita Cavaleiro de Ferreira

## Slide 50: Slides extra

## Slide 51
Programas / Projetos para a gestão
de perdas de água e de energia
Título (programa / projeto)
Vinculação ao programa / ao objetivo do plano
Prioridade de execução:
Objetivo do projeto:
Categoria: (Projetos estruturais, operação e manutenção, estruturantes )
Vida útil
Ações a serem desenvolvidas
Resultados esperados
Orçamento, Origem do recurso
Recursos humanos, Recursos tecnológicos,
Responsável pelo projeto: Equipe de trabalho
Início e conclusão:
Métricas/Indicadores: campo que indica os principais
Observações: campo destinado a conter advertências e lembretes que sejam fundamentais para a execução do projeto.

## Slide 52
Conteúdo : Programas para a gestão de perdas de água e de energia
Título
Vinculação ao programa / ao objetivo do plano
Prioridade de execução:
Objetivo do projeto:
Categoria: (Projetos estruturais, operação e manutenção, estruturantes )
Vida útil
Ações a serem desenvolvidas
Resultados esperados
Orçamento, Origem do recurso
Recursos humanos, Recursos tecnológicos,
Responsável pelo projeto: Equipe de trabalho
Início e conclusão:
Métricas/Indicadores: campo que indica os principais
Observações: campo destinado a conter advertências e lembretes que sejam fundamentais para a execução do projeto.
Os quadros e as fichas estão desenhadas para facilitar o monitoramento

## Slide 53: Desdobramento de Programas em Projetos

## Slide 54
Programa de redução de perdas reais
1.
Substituição de redes de distribuição;
Controle de pressões (setorização, instalação de válvulas redutoras de pressão, controle automatizado);
Detecção ativa de vazamentos;
Aprimoramento da base cartográfica,
Modelagem hidráulica
Aprimoramento da confiabilidade dos dados do BH
Estruturante
Operação e manutenção
Estrutural
Estrutural

## Slide 55
2.
Programa de redução de perdas aparentes
Regularização de ligações clandestinas;
Medição e registro de consumos não faturados
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Gerenciamento do parque de hidrômetros
Desenvolvimento da confiabilidade da micromedição
Aprimoramento da confiabilidade dos dados do BH

## Slide 56
3a.
Programa de eficiência energética
Sistema de gerenciamento de contratos de energia
Operação de equipamentos elétricos em horário económico
Instrumentação, automação e telegestão de equipamentos eletromecânicos
Monitoramento, avaliação e controle de equipamentos eletromecânicos
Estrutural
Estrutural
Reabilitação / substituição de equipamentos eletromecânicos e inversores de frequência
Manutenção de banco de capacitores – controle do fator de potência
Estruturante
Operação e manutenção
Estruturante
Operação e manutenção

## Slide 57
3b.
Programa de eficiência energética
Aumento do volume de reservação para evitar operação em horas de ponta
Substituição e renovação de adutoras para a redução das perdas de carga
Alteração na disposição do sistema de abastecimento (para situações energeticamente mais eficientes
Geração de energia (micro hidrelétricas, fotovoltaicas, biogás)
Estrutural
Estrutural
Climatização de edifícios
Implementação de sistema de gestão de energia (ISO50001)
Estruturante
Estrutural
Estrutural
Operação e manutenção

## Slide 58
3c.
Programa de eficiência energética
Alteração para tecnologias mais eficientes
Modelagem hidráulica
Setorização e controle de pressões na rede
Estrutural
Estruturante
Operação e manutenção

## Slide 59
4a.
Prog. de aprimoramento da gestão patrimonial
Aprimoramento e atualização do cadastro de infraestruturas
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Articulação do cadastro com ferramentas de gestão
Aprimoramento do Balanço hídrico
Modelagem hidráulica
Medição de vazões e outras grandezas
Registro do estado de conservação das infraestruturas
Estruturante
Estruturante

## Slide 60
4a.
Prog. de aprimoramento da gestão patrimonial
Registro das intervenções na rede de abastecimento
Estruturante
Sistema de gestão de informação
Sistemas de informação geográfica (SIG);
Sistemas integrados de gestão empresarial (“ERP Enterprise Resource Planning”); sistemas de gestão de clientes (CRM);
sistemas de apoio à contabilidade;
sistemas de telemedição e de telegestão (SCADA),
sistemas de informação para operação e manutenção;
sistemas de gestão da informação laboratorial (LIMS);
sistemas de informação para apoio à gestão patrimonial de infraestruturas) .
Sistemas de gestão da Energia (ISO 50001)
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Estruturante

## Slide 61
5a.
Prog. de aprimoramento da gestão patrimonial
Hidrometração individualiza em condomínios
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Estruturante
Regularização de ligações clandestinas
Medição de consumos não faturados (escolas, bombeiros, jardins, outros)
Adequação do sistema tarifário que incentive o uso racional da água
Mobilização social - campanha de informação para o uso racional da água
Educação ambiental em escolas
Estruturante
Estruturante

## Slide 62
Constituição de equipas, definição de responsabilidades
Organizar a instituição para este tipo programas
Proposta de
Fichas de 5 Programas

## Slide 63
Proposta de
Ficha de Projeto

## Slide 64
Proposta de
Ficha de Projeto

## Slide 65
Propostas de fichas de projetos:
3 - Perdas reais
3 – Perdas aparentes
12 – Eficiência Energética
7- Aprimoramento de gestão infraestrutural
2- Uso racional da água

## Slide 66: Desdobramento de Objetivos Critérios em Indicadores

## Slide 67: Enviamos uma seleção de indicadores
Colocar metas!
Monitorar os indicadores!
Aproveitar o momento de monitoramento para reduzir/simplificar a quantidade de indicadores
Aproveitar os indicadores de perdas para registrar os procedimentos do Balanço Hídrico
O ideal é vocês fazerem as vossas notas e passar a outro colega e ver se ele concorda com as premissas das estimativas e se com as notas consegue chegar ao mesmo valor das perdas
Desafio !
E não estimatvas de consumos mínimos 15m3.

## Slide 68
Indicadores para Plano de Perdas de A&E
Proposta de aprimoramento
Proposta mínima
Proposta dependente da realidade do prestador de serviço
6
3-13
2
Total 10 -15 indicadores

## Slide 69
Sustentabilidade económica e financeira
Uso eficiente dos recursos hídricos
Uso eficiente dos recursos energéticos
Regularidade e continuidade do serviço de abastecimento
Objetivos

## Slide 70
Resumo – Indicadores mínimos
Substituição de hidrômetros (%/ano)
ou % hidrômetros com idade superior a 12 anos (ou 5 anos) (%)
Eficiência Energética em Instalações elevatórias (kWh/m3x100m)
Reabilitação de tubulações (%)
Ocorrência de falhas no abastecimento [n.º/(1000 lig. ano)]
ou [n.º/(100 km ⋅ ano)]
IN049 do SNIS - Índice de perdas na distribuição (%)
IN051 do SNIS - Índice de perdas por ligação (l/dia/lig.)
ou IN050 do SNIS - Índice bruto de perdas lineares (m³/dia/km)
6

## Slide 71
Resumo – indicadores opcionais, condicionados
IN0093 do SNIS - Índice de hidrometração (%)
Op26 da IWA - Perdas aparentes por volume de água entrada (%)
IN013 do SNIS - Índice de perdas de Faturamento (%)
Fi47 da IWA - Custo das perdas de água nos custos operacionais (%)
EE1 - Multas de ultrapassagem de demanda e de atraso de pagamento (%)
EE2 - Excesso de demanda contratada (%)
EE3 - Adequação da tarifa contratada (%)
EE 5 - Baixo fator de potência (%)
Capacidade de reserva de água tratada (dias)
IN053 - Consumo médio de água por economia (m3/eco.mes)
IN011 do SNIS - Índice de macromedição (%)
IN037 do SNIS - Participação da despesa com energia elétrica nas despesas de exploração (%) (águas e esgoto)
E4 – Operação em horário econômico (%)
2-13

## Slide 72
Resumo – indicadores de aprimoramento
Razão entre a energia fornecida e a energia mínima (-)
Adequação da pressão de serviço (%)
2

## Slide 73
Sustentabilidade económica e financeira
Adequação de volume de água não faturada
Adequação das despesas de energia
Adequação do nível de perdas aparentes
Indicador / Índice/ Métrica

## Slide 74
Sustentabilidade económica e financeira
Adequação do nível de perdas aparentes
IN0093 do SNIS - Índice de hidrometração (%)
Op26 da IWA - Perdas aparentes por volume de água entrada (%)
Recomendação para quem a baixa hidrometração é uma realidade.
Substituição de hidrômetros (%/ano)
% hidrômetros com idade superior a 12 anos (ou 6 anos) (%)
alternativos
Permite conhecer o grau de envelhecimento do parque de hidrômetros ou a sua substituição.

## Slide 75
Sustentabilidade económica e financeira
Adequação de volume de água não faturada
IN013 do SNIS - Índice de perdas de Faturamento (%)
Fi47 da IWA - Custo das perdas de água nos custos operacionais (%)
Este indicador geralmente tem uma elevada confiabilidade, quando os valores são obtidos através de volumes medidos. Para prestadores de serviço que não tenham esta pratica, o indicador tem menor utilidade.
Este indicador é opcional. Permite visualizar o custo das perdas nos custos operacionais.
opcional
opcional
opcional

## Slide 76
Adequação das despesas de energia
Sustentabilidade económica e financeira
IN037 do SNIS - Participação da despesa com energia elétrica nas despesas de exploração (%) (águas e esgoto)
Permite ter a participação da despesa elétrica nas despesas de exploração, mas está diretamente correlacionada com fatores que o prestador de serviço não controla, como a bandeira tarifária, aumentos de custos de energia. É difícil estabelecer metas de longo prazo para este indicador.
opcional
E4 – Operação em horário econômico (%)
Permite orientar a operação de equipamentos eletromecânicos para o horário mais econômico.

## Slide 77
Uso eficiente dos recursos hídricos
Adequação do nível de perdas reais
Adequação da pressão de serviço (%)
Este indicador é adequado para prestadores de serviço que tenham uma densidade de ligações for inferior a 20/km de rede.
Para prestadores de serviço mais urbanos se recomenda o uso de IN051 – do SNIS.
IN011 do SNIS - Índice de macromedição (%)
Recomendação para quem a baixa medição é uma realidade.

## Slide 78
Uso eficiente dos recursos hídricos
Adequação do nível de perdas reais
IN049 do SNIS - Índice de perdas na distribuição (%)
A este indicador está associado uma meta nacional no PLANSAB, pelo que é adequado adotá-lo.
IN050 do SNIS - Índice bruto de perdas lineares (m³/dia/km)
Este indicador é adequado para prestadores de serviço que tenham uma densidade de ligações for inferior a 20/km de rede.
Para prestadores de serviço mais urbanos se recomenda o uso de IN051 – do SNIS.
IN051 do SNIS - Índice de perdas por ligação (l/dia/lig.)
alternativos

## Slide 79
Uso eficiente dos recursos energéticos
Adequação dos consumos de energia
Razão entre a energia fornecida e a energia mínima (-)
Este indicador é recomendado para entidades que tenham cadastro da rede e captações e estações elevatórias com cotas de altimétricas.
Se recomenda tendencialmente o uso deste indicador pois permite identificar potencial de economia através de alterações na configuração dos sistemas, requer, no entanto alguma maturidade do prestador de serviço.
Esta métrica é importante para avaliar a eficiência das instalações elevatórias em uso. Permite também calcular o potencial de economia na parte hidrenergética das estações elevatórias.
opcional
Eficiência Energética em Instalações elevatórias (kWh/m3x100m)

## Slide 80
Uso eficiente dos recursos energéticos
Gestão adequada dos contratos de energia
EE1 - Multas de ultrapassagem de demanda e de atraso de pagamento (%)
opcional
EE2 - Excesso de demanda contratada (%)
EE3 - Adequação da tarifa contratada (%)
EE 5 - Baixo fator de potência (%)
Recomendação para prestadores de serviço onde isto é um problema / realidade.

## Slide 81
Regularidade e continuidade do serviço de abastecimento
Minimização de avarias nas tubulações
Reabilitação de tubulações (%)
Ocorrência de falhas no abastecimento [n.º/(1000 lig. ano)]
ou [n.º/(100 km ⋅ ano)]
Adequação da quantidade de água em situação normal de abastecimento
Capacidade de reserva de água tratada (dias)
IN053 - Consumo médio de água por economia (m3/eco.mes)
Este indicador é relevante para prestadores de serviço onde existe o risco de escassez de água.
O indicador serve para monitorar o impacto de medidas de mobilização social.

## Slide 82
Definições e fórmulas dos indicadores recomendados
Fichas de indicadores
disponível no dropbox
Anexo ao Plano

## Slide 83
Importante para monitorar o avanço e o êxito do
  Plano Municipal de Saneamento Básico
  Plano de Gestão de Perdas de Água
  Plano de Gestão de Perdas de Água e Energia
  Dá credibilidade aos processos
Relevância - Procedimentos do Balanço hídrico
Deve ser um
Anexo ao Plano

## Slide 84
Objetivos