## Slide 1: Redução de Perdas Através de Padronização Operacional em Zonas de Macromedição
Juliana da Silva Rodrigues

## Slide 2: Diretrizes Desenvolvimento

## Slide 3: PDCL
Desenvolvimento de metodologia unificada de trabalho visando otimizar estruturas existentes;
Atuação focada nos locais de maior índice de perdas;
Avaliação da eficiência das ações implantadas;
Reestruturação de ações a partir do desempenho;
Implantação das novas demandas encontradas;
Acompanhamento contínuo.
P
D
C
L

## Slide 4: Perfil do Local de Estudo

## Slide 5
Perfil da área trabalhada:
Localização: Zona Norte de São Paulo
Manancial: Cantareira
Setor de Abastecimento: Edu Chaves
N° ligações: 53.281
Extensão de rede: 282,68 km
VRPs: 25
IANC: 50,8%

## Slide 6
Perfil área de VRP:
N° ligações: 668
Extensão de rede: 2,7 km
VD médio: 30.000 m³
VU médio: 5.500 m³
IANC: 80%
IANC (R$) médio: R$ 17.000

## Slide 7: Desenvolvimento

## Slide 8: Ações estruturais
Limite
DMC
Verificação dos limites físicos in loco;
Garantir estanqueidade da área de macromedição e controle.

## Slide 9: Ações estruturais
Limite
DMC
Verificação do funcionamento do macromedidor;
Verificação da confiabilidade dos dados;
Troca do macromedidor;
Aferição dos dados.
Dados
Medidor

## Slide 10: Ações estruturais
Limite
DMC
Troca da VRP;
Trocas de hidrômetro preventivas;
Trocas de ramais preventivas.
Dados
Medidor
Ações
Internas

## Slide 11: Ações estruturais
Limite
DMC
Medição de pressão em campo;
Montagem de mapa temático de pressões;
Análise para ações futuras.
Dados
Medidor
Ações
Internas
Mapa de
Pressões

## Slide 12: Ações estruturais
Limite
DMC
Pesquisas direcionadas;
Criação de etapas de pesquisa.
Dados
Medidor
Ações
Internas
Mapa de
Pressões
Pesquisa de vazamento

## Slide 13: Ações estruturais
Limite
DMC
Consertos resultantes das ações anteriores;
Dados
Medidor
Ações
Internas
Mapa de
Pressões
Pesquisa de vazamento
Consertos

## Slide 15: Ações estruturais
Limite
DMC
Análises dos resultados obtidos;
Validação das etapas implementadas;
Inserção de novas ações necessárias;
Acompanhamento contínuo de ações existentes e novas demandas.
Dados
Medidor
Ações
Internas
Mapa de
Pressões
Pesquisa de vazamento
Consertos
Verificação

## Slide 16: Ações estruturais
Limite
DMC
Implantação do padrão desenvolvido em outras áreas.
Dados
Medidor
Ações
Internas
Mapa de
Pressões
Pesquisa de vazamento
Consertos
Verificação
Disseminação

## Slide 17: Resultados

## Slide 18
Chart: Volume Perdido
| ABR/17 | MAI/17 | JUN/17 | JUL/17 | AGO/17 | SET/17 | OUT/17
REDE (km)
N° LIG.
Volume Perdido | 0.82917 | 0.81398 | 0.76153 | 0.26686 | 0.2965 | 0.34224 | 0.24292

## Slide 19
Chart: Custo de Água Não Faturada
| ABR/17 | MAI/17 | JUN/17 | JUL/17 | AGO/17 | SET/17 | OUT/17
IANC | 26234 | 24505 | 16644 | 2247 | 2573 | 3383 | 2041
IANC (R$) | 17508.5716 | 16354.637 | 11108.2056 | 1499.6478 | 1717.2202 | 2257.8142 | 1362.1634
Retorno (R$) | -508.5716 | 645.363 | 5891.7944 | 15500.3522 | 15282.7798 | 14742.1858 | 15637.8366
-92,22%
R$67.191,74

## Slide 20: Conclusão

## Slide 21
Juliana S. Rodrigues
julianarodrigues@sabesp.com.br