## Slide 1: INFLUÊNCIA DO TRAÇADO E DE ÓRGÃOS ACESSÓRIOS COMO FERRAMENTA PARA REDUÇÃO DE CUSTOS DE UMA REDE COLETORA EXISTENTE EM UM LOTEAMENTO EM FORTALEZA-CE
Autores: Francisco de Assis Martins Ponce.
João Paulo Leite Félix.

## Slide 2: INTRODUÇÃO/OBJETIVOS
O presente estudo, busca o desenvolvimento de uma solução mais econômica para o sistema de coleta de esgotamento sanitário do empreendimento Conjuntos Habitacionais Cidade Jardim 2, formado por um total de 5.984 unidades habitacionais, contando com uma população com aproximadamente de 23.936 pessoas. A bacia de estudo, tem população de 6.144 pessoas. (CAGECE, 2016).
Com a implantação de um sistema de esgotamento sanitário para uma comunidade, pode-se atingir alguns objetivos importantes como (AZEVEDO NETTO et al. 1998; NUVOLARI et al. 2003):
Melhoria das condições sanitárias;
Conservação dos recursos naturais;
Preservação das áreas de lazer e das práticas esportivas;
Aumento da produtividade geral de empresas e industrias

## Slide 3: INTRODUÇÃO/OBJETIVOS
Os custos de implantação dos sistemas de esgoto em uma comunidade podem ser elencados como mostrado na figura 1 (GOMES e HARADA, 1997):
Figura 1 – Custos Percentuais de Implantação de um Sistema de Esgotamento Sanitário
Foi lançado uma nova rede de esgoto para comparação com a rede existente.

## Slide 4: METODOLOGIA
As etapas do projeto são elencados na figura 2.
Figura 2 – Etapas do Projeto

## Slide 5: METODOLOGIA
Utilizou-se de recomendações para o traçado da rede de esgoto recomendados na literatura (AZEVEDO NETTO et al. 1998; CRESPO, 1997):
• Atendimento a todas as economias, eliminando trechos sem função de serviço;
• A vazão no trecho final deve ser igual à vazão máxima total;
• Evitar trechos em aclive;
• Uso do traçado radial ou distrital, específico para regiões planas, evitando um aprofundamento exacerbado da rede, concentrando-se o esgoto em um único ponto e afastando-o por uma Estação Elevatória de Esgoto.

## Slide 6: METODOLOGIA
Utilizou-se o software CESG, programa gratuito e específico para dimensionamento de redes coletoras de esgoto (MENDONÇA, 2016). A figura 3 mostra uma etapa de lançamento da rede com o programa em questão.
Figura 3 –Lançamento da rede coletora no software CESG

## Slide 7: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Durante a análise desse projeto, observou-se que o loteamento tem vazões pontuais devido a contribuições de empreendimentos situados na área da bacia 1. As vazões singulares são elencadas na tabela 1.
BACIA | Aparelhos Comunitários | Ocupante/dia | Consumo (L/dia) | Vazão Média (L/s) | Vazão Média de Esgoto (L/s)
1 | Escola 1 (período até 3 turnos) | 864 | 50 | 0,50 | 0,40
 | Escola 2 (período até 3 turnos) | 1296 | 50 | 0,75 | 0,60
 | Escola 3 (período até 3 turnos) | 864 | 50 | 0,50 | 0,40
 | Creche 1 (pré-escola) | 189 | 50 | 0,11 | 0,09
 | Creche 2 (pré-escola) | 189 | 50 | 0,11 | 0,09
 | Ambulatório (unidade de Saúde) | 679 | 50 | 0,20 | 0,16
 | Ambulatório (unidade de Assistência Social) | 1000 | 50 | 0,29 | 0,23
 |  |  |  | Total | 1,96
Tabela 1 – Vazões Singulares na Bacia 1 do Loteamento

## Slide 8: RESULTADOS/DISCUSSÃO
A rede obteve uma redução de 135,63 metros em relação a rede de esgoto existente e não teve necessidade de usar tubo de PVC com diâmetro de 250mm, que na rede existente, foram utilizados 232,92 metros. Na Tabela 2 é apresentado o comparativo das redes em relação ao quantitativo de tubos usados.
Tabela 2 – Comparativo da Extensão de Tubos entre a Rede Existente e Projetada
Material | Rede Existente | Rede Projetada
 | Extensão (m) | Extensão (m)
PVC JEI OCRE ø150 | 3678,66 | 3610,5
PVC JEI OCRE ø200 | 66,15 | 231,6
PVC JEI OCRE ø250 | 232,92 | -

## Slide 9: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Na rede projetada, foram utilizados terminais de inspeção e limpeza (TIL) em substituição aos poços de visita (PV) na profundidade de até 3,0 metros, conforme Tsutiya e Sobrinho (2011).
A Tabela 3 consta o quantitativo dos órgãos e acessórios usados nas duas redes.
Tabela 3 – Órgãos e Acessórios Usados na Rede Existente e Projetada
Material | Rede Existente | Rede Projetada
 | Quant. (un.) | Quant. (un.)
Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL) | - | 88
Poço de Visita (PV) | 105 | 4
PV com tubo de queda (TQ) | 12 | 12

## Slide 10: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Com o dimensionamento da rede coletora, obteve-se a planilha dos resultados do loteamento em questão, onde é mostrada na figura 3. Na rede existente, a vazão máxima foi de 17,35 L/s e na projetada foi de 17,30 L/s, além da diferença de 117 (rede existente) para 103 trechos na rede projetada.
Verificou-se o atendimento dos critérios:
Profundidade máxima;
Lâmina máxima (75%);
Distância entre os órgãos acessórios;

## Slide 11: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Essa redução do nº de trechos é em função da eliminação de trechos sem serviços que encarecem a obra de esgotamento como exemplificado na figura 5 e 6.
Figura 5 – Rede Existente
Figura 6 – Rede Projetada

## Slide 12: RESULTADOS/DISCUSSÃO
Em relação aos custos, com a substituição dos PV’s por TIL’s além da diminuição do comprimento da rede no sistema projetado, esta rede obteve um custo estimado total de R$ 456.085,37 contra R$ 506.071,96 da rede existente. Os custos das respectivas redes podem ser exemplificadas nas figuras 7 e 8.
Figura 7 – Orçamento da rede existente
Figura 8 – Orçamento da rede projetada

## Slide 13: RESULTADOS/DISCUSSÃO
As figuras 9 e 10 ilustram o layout geral da rede existente e projetada, respectivamente.

## Slide 14
Figura 9 – Rede básica existente no loteamento

## Slide 15
Figura 10 – Rede básica projetada no loteamento

## Slide 16: CONCLUSÕES
Redução da vazão máxima na rede.
Redução do custo de implantação.
Atendimento os critérios técnicos.
Rede com menos trechos.

## Slide 17: REFERÊNCIAS
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR – 9.649, Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário, 1986. 7p. Disponível em: <https://goo.gl/LkJQjz>. Acesso em: 02 nov. 2017.
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR – 14.486, Sistemas Enterrados para Condução de Esgoto Sanitário - Projeto de Redes Coletoras com Tubos de PVC, 2000. 19p. Disponível em: <https://goo.gl/KemoGz>. Acesso em: 02 nov. 2017.
AZEVEDO NETTO, J.M. et al. Manual de Hidráulica. 9ª Edição. São Paulo: Edgard Blücher, 1998. 632 p.
CAGECE. Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário do Conjuntos Habitacionais Cidade Jardim 2 Município de Fortaleza - CE, 2016. CD -ROM.
CAGECE. Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Normas Técnicas para Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - CE, 2010. Disponível em: <https://goo.gl/VRCcpT>. Acesso em: 05 fev. 2018.
CRESPO, P.G. Sistemas de Esgotos. 1ª Edição. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1997. 131p.
GOMES, P. M; HARADA, A L. As questões ambientais, técnicas e implicações sociais da locação das unidades operacionais de esgotos. In: Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Foz do Iguaçu, PR, 727-735, out. 1997. Programa & Resumos. Rio de Janeiro, ABES, Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 1997. 19p.
JORDÃO, E. P; PESSÔA, C.A. Tratamento de Esgotos Domésticos. 8ª Edição. Rio de Janeiro: Ed. ABES, 2017. 909p.
MENDONÇA, S.R. Sistemas Sustentáveis de Esgoto. 1ª Edição. São Paulo: Edgard Blücher, 2016. 348p.
NUVOLARI, et al. Esgoto Sanitário: Coleta, Transporte, Tratamento e Reúso Agrícola. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. 520p.
SEINFRA. Secretaria de Infraestrutura do Ceará. Tabela de Custos Unificada, 2018. Disponível em: <https://goo.gl/bk2raa>. Acesso em: 05 jan. 2018.
SOARES, J.M. Importância do Traçado no Custo de Construção da Rede Coletora de Esgoto Sanitário. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Pará. Belém, 2004.
TSUTIYA, M.T; SOMBRINHO, P.A. Coleta e Transporte de Esgoto Sanitário. 3ª Edição. São Paulo: ABES, 2011. 547p.