## Slide 1: APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA ESPECÍFICA - ADITIVO MICROBIOLÓGICO EFICAZ (AME) E SEUS EFEITOS, NO CHORUME, PROVENIENTE DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – MT
MARCEL ANDRADE BERTEGES

## Slide 2: Marcel Andrade Berteges Especialista em Gestão Ambiental em Empresas pela Universidade Gama Filho – UGF, Engenheiro Químico formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ e Tecnólogo em Gestão Ambiental pelo Instituto Superior de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro - IST/RJ. e-mail: marcel@samaetga.com.br

## Slide 3: DEFINIÇÕES: CHORUME É um caldo escuro e ácido, de cheiro típico e desagradável, proveniente da decomposição da matéria orgânica depositada nos grandes lixões e nos aterros sanitários. É proveniente das reações e processos físicos, químicos e biológicos do lixo, juntamente com a água da chuva que se acumula no local onde o lixo está depositado.

## Slide 4: DEFINIÇÕES: ATERRO SANITÁRIO Pode ser entendido como a disposição final de resíduos sólidos no solo. Fundamentado em princípios de engenharia e normas operacionais específicas, cujo o objetivo, confinar o lixo no menor espaço e volume possíveis, isolando-o de modo seguro para não criar danos ambientais e para a saúde pública.

## Slide 5: OBJETIVOS: 1 - Testes monitorados em escala real de: Temperatura, pH, Nitrogênio Amoniacal Total, Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Óleos Vegetais e Gordura Animal e Sulfeto. 2 - Determinar o efeito da aplicação da tecnologia Aditivo Microbiológico Eficaz (AME) no chorume proveniente do aterro sanitário do Município de Tangará da Serra - MT.

## Slide 6: TANGARÁ DA SERRA – MT Aniversário: 13 de maio Fundação: 6 de janeiro de 1969 (48 anos) Emancipação: 13 de maio de 1976 (42 anos) Prefeito: Fábio Martins Junqueira (MDB) (2017–2020) Área: 11 323,640 km² População: 101.764 hab. Estimativa IBGE/2018 Densidade: 7,37 hab./km²

## Slide 7
ATERRO SANITÁRIO - TANGARÁ DA SERRA – MT

## Slide 8
ATERRO SANITÁRIO - TANGARÁ DA SERRA – MT
Zona rural de Tangará da Serra, localizada na Estrada da Comunidade Boa Vista, distante a um raio de aproximadamente 8 (oito) km do centro da cidade, nas coordenadas geográficas: 14°42’40,2”S e 57°03’06, 6”W, sudoeste do Estado do Mato Grosso.

## Slide 9: ATERRO SANITÁRIO - TANGARÁ DA SERRA – MT Quantidade de resíduos coletados, médio Orgânico: 2.100 toneladas mês Quantidade de chorume, média estimada Orgânico: 12.000 m3 mês

## Slide 10
ATERRO SANITÁRIO - TANGARÁ DA SERRA – MT

## Slide 11
ATERRO SANITÁRIO - TANGARÁ DA SERRA – MT

## Slide 12
ATERRO SANITÁRIO - TANGARÁ DA SERRA – MT

## Slide 13: ADITIVO MICROBIOLÓGICO EFICAZ (AME) 1 - É um produto natural probiótico que acelera a decomposição da matéria orgânica. 2 - São altamente eficientes e não causam riscos à saúde humana e nem ao ambiente, não sendo patogênicos, nem geneticamente modificados. 3 - São leveduras e lactobacilos que aceleram a decomposição da matéria orgânica através de uma fermentação antioxidante.

## Slide 14: ADITIVO MICROBIOLÓGICO EFICAZ (AME) 4 - Aceleram a quebra de açúcares, proteínas, gorduras e fibras. 5 - Promovem uma rápida decomposição de matéria orgânica. Possuem grande utilidade na remoção de odores, redução de matéria orgânica, remoção de lodo sedimentado e auxiliam na descontaminação de rios e lagos.

## Slide 15: MATERIAL E MÉTODOS 1- Armazenado em sistemas de lagoas, interligadas; 2 – A primeira lagoa recebe o liquido lixiviado (chorume) in natura; 3 - Transposição do lixiviado superior ao decantado, para a segunda lagoa;

## Slide 16: MATERIAL E MÉTODOS 4 - Adição na primeira lagoa, o produto AME, ativado anteriormente com melaço, para iniciar o processo de decomposição da matéria orgânica; 5 - Os ensaios realizados antes do início da adição de AME e com intervalos aproximados de 15 dias médio, após a aplicação do AME ativado;

## Slide 17: MATERIAL E MÉTODOS 6 - Parâmetros monitorados por único laboratório externo, métodos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23o edition; APHA, WEF, AWWA e ICR Microbial Laboratory Manual, U.S EPA, 1996;

## Slide 18: MATERIAL E MÉTODOS 7 - Parâmetros: Temperatura, pH, Nitrogênio Amoniacal Total, Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Óleos Vegetais e Gordura Animal e Sulfeto.

## Slide 19: Sistemas de lagoas de chorume do município de Tangará da Serra - MT

## Slide 20: Adição de AME na lagoa do lixiviado (chorume) do município de Tangará da Serra - MT

## Slide 21: Métodos de aplicação do AME - programa de tratamento de choque, tratamento estabilização/tratamento manutenção
AME | 1 L / 0,5 m3 de Lagoa | 1 L / 1 m3 de Lagoa
Período de Aplicação | 1 dia | 3 meses
Local de Aplicação | Diretamente na Lagoa | Na entrada da Lagoa
Frequência | Única | Diária
Volume por Aplicação | 6.500 L | 100 L/dia
Volume parcial | 6.500 L | 9.000 L
Volume Total | 15.500 L | 

## Slide 22: RESULTADOS/DISCUSSÃO Gráficos de evolução ao longo do tempo X concentração dos parâmetros de Nitrogênio Amoniacal Total Kjeldahl (NTK), Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO),

## Slide 26: RESULTADOS/DISCUSSÃO Verifica-se que os parâmetros Nitrogênio Amoniacal Total Kjeldahl (NTK), Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) apresentaram tendências de elevação, demostrando possível correlação entre dados e efeitos possíveis, em virtude da adição de AME.

## Slide 27: RESULTADOS/DISCUSSÃO Gráficos de evolução ao longo do tempo X concentração do parâmetro Temperatura,

## Slide 29: RESULTADOS/DISCUSSÃO A Temperatura, ação apenas de monitoramento desta pesquisa. Garantia de proximidade dos seus valores. Evitar influencias significativas desta variável nos resultados. Se manteve relativamente constante.

## Slide 30: RESULTADOS/DISCUSSÃO Gráficos de evolução ao longo do tempo X concentração dos parâmetros Óleos Vegetais e Gordura Animal e Sulfeto,

## Slide 33: RESULTADOS/DISCUSSÃO Ocorreu redução representativa nos parâmetros Óleos Vegetais e Gordura Animal e Sulfeto. Esta redução demostrada pode representar ação de interferência da aplicação do AME.

## Slide 34: CONCLUSÃO 1 – DBO e DQO deve variar um pouco durante os 3 meses devido à limpeza do lodo, assim com o nitrogênio amoniacal; 2 - No tratamento de choque a DBO e DQO caiu bastante em comparação às amostras anteriores e depois voltou a subir. Isso é a limpeza das lagoas, contudo também pode ser chuva;

## Slide 35: CONCLUSÃO 3 – Óleos Vegetais, Gordura Animal e Sulfeto apresentaram redução; 4 - AME é um estratégia de tratamento, que pode ser efetiva, para chorume; 5 – Pode ser um processo complementar; 6 - Resultados deste trabalho inicial são preliminares;

## Slide 36: CONCLUSÃO 7 – Próximos passos, teste de 12 meses para análise mais precisa.

## Slide 37: AGRADECIMENTOS Ao Diretor Geral do Serviço Autônoma Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, senhor Wesley Lopes Torres E ao Prefeito Municipal de Tangará da Serra - MT, senhor Fábio Martins Junqueira Obrigado!