## Slide 1: AUTOMATIZAÇÃO PARA OTIMIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Autores: Francisco Araujo
Lucas Fernandes

## Slide 2
Resumo:
Neste trabalho é apresentado modelo de automatização que transforma a ETA – Torreões, no município de juiz de Fora, em uma unidade autônoma, de maneira a reduzir o custo operacional referente a mão de obra e ao mesmo tempo permitir seu funcionamento 24 horas por dia, possibilitando dobrar a capacidade de produção de água tratada, atendendo a demanda local de forma adequada, inclusive em relação aos picos de consumo que ocorrem em finais de semana e feriados prolongados, onde normalmente se recorre a prática constante de realização de horas extras.

## Slide 3
Introdução/Objetivos
Características da ETA Torreões:
. Distrito de Torreões distante 38 Km da sede;
.ETA Compacta, aberta, com manancial de abastecimento superficial; 5 l/s
.Forma um sistema de abastecimento isolado; .Atualmente é operada de forma manual por funcionários próprios da Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora /MG – Cesama;
.Operada em turnos de 12h x 36h, somente durante o turno diurno e fica ociosa no período noturno;
.Finais de semana e feriados aumenta o consumo; .Realização constantes de horas extras.

## Slide 4
Chart: Horas trabalhadas
| 43191 | 43221 | 43252 | 43282 | 43313 | 43344 | 43374 | 43405 | 43435 | 43466 | 43497 | 43525
Hora Trabalhada Futura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hora Trabalhada Atual | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 336 | 372
Hora Extra Atual | 107.25 | 49.83 | 35.34 | 74 | 106 | 89.48 | 87.27 | 75.68 | 11.08 | 136.8 | 109.08 | 87.42

## Slide 5
Histórico das tarifas
CS = DEX + DPA + RI
Onde:
CS = Custo do Serviço
DEX = Despesas de Exploração
DPA = a) Quotas de Depreciação
b) Provisão para devedores duvidosos
c) Amortização de Despesas
RI = Remuneração do Investimento

## Slide 6
Lei Federal 11.445/2007
As Empresas tem que ajustar suas despesas de custeio ao valor estabelecido para as tarifas e seus respectivos investimentos.
Principais objetivos das Agências Reguladoras é o de definir as tarifas de água e esgoto, assegurando tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que induzam a eficiência e a eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários.
Assim, esgotados os limites de negociação com as Agências Reguladoras nos ajustes das despesas de custeio e investimentos, as Empresas tem que ajustar internamente sua organização e seus processos produtivos para atender ao valor estabelecido para a tarifa, pensando em terceirizar, otimizar, reduzir desperdícios, programas de eficiência energética, automação de partes do processos etc.

## Slide 7
Despesas de pessoal – dados nacionais – SNIS 2017

## Slide 8
Credita-se na automação a expectativa de reduzir a despesa referente a Operação de ETA’s, tendo em vista que em suas Diretrizes de Terceirização para suas atividades, não estar previsto as atividades do processo de produção de água, por considerá-lo estratégico para a empresa.
Incorporará automação, interação entre equipamentos e que se transformará em Sistema de Inteligência Artificial, dotando os processos produtivos de poder de decisão, atuação e auto controle de processo,.
Objetiva-se de forma específica mostrar com esse trabalho que, com a concretização deste projeto de automatização, a redução de custos operacionais de mão de obra e a possibilidade de duplicar a capacidade de produção e, como objetivos secundários e complementares, aperfeiçoar o processo de produção, melhorar a qualidade do produto final e aumentar a confiabilidade de todo o processo produtivo.
Objetivo

## Slide 9
Materiais e métodos

## Slide 10
Resultados/Discussão
Confirmadas as alterações propostas no sistema de tratamento de água da ETA Torreões, com inclusão dos equipamentos interativos a expectativa é de que os resultados propostos de redução de custos operacionais de mão de obra irão se confirmar ao longo do tempo e não virão de forma imediata, pois para que se tenha um processo totalmente automatizado e funcionando de forma autônoma, haverá necessidade de acompanhamento das operações até que se tenha o índice de confiabilidade desejado.
Nas operações da ETA Torreões, não será dispensada a participação humana, mesmo que em valores mínimos, pois será mantida uma parcela de horas trabalhadas de Operadores, despendida a título de supervisão. Esta supervisão envolverá acompanhamento de análises, observações visuais, controle de soluções de produtos químicos, logística de abastecimento de materiais, etc.

## Slide 12
Além da redução das despesas com pessoal, muito representativa no cômputo geral das despesas de exploração do serviço, ainda pode ser verificado o tempo de retorno do investimento, considerado os valores de salários médios pagos aos funcionários ao longo dos anos:
Tempo de retorno de investimento

## Slide 13
Conclusão
Como pode ser observado, as despesas de pessoal em Empresas de Saneamento ainda são muito representativas em relação aos orçamentos anuais e que, com o passar dos anos, pode comprometer a gestão do serviço.
O investimento em tecnologias avançadas de automação, comunicação virtual, processos decisórios, equipamentos interativos, tecnologia da informação e outras se mostram como soluções estratégicas a serem aplicadas às Empresas de saneamento para redução dessas despesas mais significativas.
Apesar de serem tecnologias novas e ainda com seus valores considerados altos para investimentos, essas ações se mostram viáveis financeiramente, quando se considera a evolução salarial dos funcionários e o tempo de retorno do investimento.

## Slide 14
O limite entre o projeto e a realização do programa de automação total das Estações de Tratamento de Água encontra-se na elevação dos padrões de confiabilidade nos equipamentos, softwares e transmissão remota de informações.

## Slide 15
Referências bibliográficas
ARAUJO; Francisco A. Métodos de Gestão aplicáveis em Empresas Operadoras de Serviços de Água e Esgoto; Dissertação apresentada ao curso de Pós-Graduação, na Universidade Federal Fluminense; Área de concentração: Produção Civil. Niterói; 2000.
BRASIL, Lei Federal 11.445/2007 – Política Nacional de Saneamento Básico.
BRASIL, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico – Ano base de 2017
BRASIL, Agenda Brasileira para Indústria 4.0, disponível no site www.industria40.gov.br, consultado em 11/02/2019.
KRAJEWISKY,Lee; RITZMAN, Larry; MALHOTRA, Manoj; Administração da Produção e Operações; 8ª Edição;Editora Pearson; São Paulo-SP; 2009.

## Slide 16
Obrigado
Francisco Araujo – faraujo@cesama.com.br
Lucas Fernandes – lfernandes@cesama.com.br