## Slide 2
PAQUES BRASIL
Sistemas para Tratamento de Efluentes Ltda
“INOVAÇÕES EM TECNOLOGIA E OPERAÇÃO NO TRATAMENTO DE EFLUENTES”
BIOPAQ® UBOX
PROCESSO ANAERÓBIO + AERÓBIO PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS
2
Engº Elias Takeshi Matsuo
Notes: 2

## Slide 3
PAQUES BRASIL
Sistemas para Tratamento de Efluentes Ltda
3
PARTE 1: QUEM É A PAQUES?
PARTE 2: REATOR BIOPAQ UBOX®
PARTE 3: UNIDADES IMPLANTADAS
PARTE 4: EXECUÇÃO DO PROJETO
BIOPAQ® UBOX
PROCESSO ANAERÓBIO + AERÓBIO PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS
Notes: 3

## Slide 4
PAQUES BRASIL
Sistemas para Tratamento de Efluentes Ltda
4
Empresa inovadora em processos biológicos aplicados ao tratamento e efluentes líquidos e gasosos
Fundada em 1960
Número de funcionários: 370
3 unidades de fabricação (Holanda, China e Brasil)
Presença mundial através da parceria com 20 empresas
Notes: 4

## Slide 5
QUEM É A PAQUES?
PAQUES B. V.
Balk – Holanda (Matriz)
Funcionários: 175
Licenças e parceiros: 20
Referências: + 1.500 (no mundo)
Patentes: 40
PAQUES Environmental Technologies
Shangai – China
Funcionários: 200
5

## Slide 6
PAQUES Brasil Sistemas para Tratamento de Efluentes LTDA
Funcionários: 40
Localização: Piracicaba – SP
Características: Fabricação, fornecimento e instalação de equipamentos
Fornecimento de serviços especializados
QUEM É A PAQUES?
6
Notes: 6

## Slide 7
ESPECIALIDADES DA PAQUES
Pesquisa & Desenvolvimento
Estudos com Plantas Piloto
Engenharia
Fabricação, Montagem e Start up
7
Notes: 7

## Slide 8
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
PARCERIAS
8
Notes: 8

## Slide 9
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
INVESTIMENTOS
9
Notes: 9

## Slide 10
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
FOCO NO APRIMORAMENTO DE PROCESSOS BIOLÓGICOS
THIOTEQ® / SULFATEQ ®
PRECIPITAÇÃO EXTRA-CELULAR DE ENXOFRE
RECUPERAÇÃO DE METAIS
BIOPAQ®IC / BIOPAQ®UASB+
GRANULAÇÃO DO LODO
ATIVIDADE METANOGÊNICA DE ALTA TAXA
ANAMMOX®
OXIDAÇÃO ANAERÓBIA DO AMÔNIO
GRANULAÇÃO DO LODO
10
Notes: 10

## Slide 11
Análises de viabilidade
0,5 l
PAQUES BV
DO LABORATÓRIO À ESCALA REAL
Ensaios de Bancada
5 l
Escala Piloto
50 l
Planta de demonstração
5.000 l
Escala real
>130.000 l
11
Notes: 11
The development of new bioreactors or new technologies requires a considerable effort. The first tests of a new technology can start at a very small scale and in batch. When enough knowhow is collected from such batch tests, it is time to begin a continuous bench scale test with a bioreactor of 5 ltr. The bioreactor technology starts to play a role from the next steps onwards. During the sclae up problems with mixing, scaling material of construction, plugging etc have to be solved. The end result is a process with a volume 250,000 times larger than the first tests.

## Slide 12
ANAMMOX
O2
NH4+
NO2-
NH4+
N2
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
12
Notes: 12

## Slide 13
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DO LABORATÓRIO À ESCALA REAL
ÁREAS | APLICAÇÕES | PROCESSOS
REMOÇÃO DE DBO CARBONÁCEA | ANAEROBIC & AEROBIC WASTE WATER TREATMENT | BIOPAQ®IC BIOPAQ®UASB+ BIOPAQ®AFR BIOPAQ®UBOX® CIRCOX®
TRATAMENTO DE GASES | DESSULFURIZAÇÃO DE BIOGÁS | THIOPAQ® BIODESOX®
NITROGÊNIO E FÓSFORO | REMOÇÃO DE AMÔNIA RECUPERAÇÃO DE FÓSFORO | ANAMMOX® PHOSPAQ™ ASTRASAND®
RECUPERAÇÃO DE METAIS | RECUPERAÇÃO DE METAIS RECUPERAÇÃO DE | THIOTEQ™ SULFATEQ™ BIOMETEQ™ IONPAQ™
PROCESSOS DE SEPARAÇÃO | FILTRAÇÃO | ASTRASAND® ASTRASEPARATOR®
13
Notes: 13

## Slide 14: REMOÇÃO MATÉRIA ORGÂNICA CARBONÁCEA POR PROCESSOS ANAERÓBIOS
BIOPAQ®UASB
BIOPAQ®IC
BIOPAQ®UASB+
BIOPAQ®AFR
TECNOLOGIAS INOVADORAS
14

## Slide 15: REMOÇÃO DE DBO, DECANTAÇÃO DE ALTA TAXA, REMOÇÃO DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E FILTRAÇÃO
BIOPAQ®CIRCOX
ASTRASEPARATOR®
ASTRASAND®
TECNOLOGIAS INOVADORAS
15

## Slide 16: DESSULFURIZAÇÃO DE GASES E RECUPERAÇÃO DE METAIS
SULFATEQ™
THIOPAQ®
THIOTEQ™
TECNOLOGIAS INOVADORAS
BIODESOX®
16

## Slide 17: TRATAMENTO DE ESGOTO
UBOX®
PEQUENAS COMUNIDADES
TECNOLOGIAS INOVADORAS
UBOX®
17

## Slide 18
CERVEJARIA PETRÓPOLIS PETRÓPOLIS / RJ C.O. = 8700 Kg DQO/DIA
SOLUÇÕES INOVADORAS
FORNECIMENTO DE SISTEMAS COMPLETOS
18
BIOPAQ®CIRCOX

## Slide 19
2.000
FORNECIMENTOS EM 60 PAÍSES
PAPEL E CELULOSE
CERVEJARIAS
BEBIDAS E ALIMENTOS
DESTILARIAS
INDÚSTRIA QUÍMICA
MINERAÇÃO
ÓLEO E GÁS
ÁGUA E ESGOTO
PRESENÇA MUNDIAL
CONFIABILIDADE
19

## Slide 20
PAQUES BRASIL
Sistemas para Tratamento de Efluentes Ltda
20
PARTE 1: QUEM É A PAQUES?
PARTE 2: REATOR BIOPAQ UBOX®
PARTE 3: UNIDADES IMPLANTADAS
PARTE 4: EXECUÇÃO DO PROJETO
BIOPAQ® UBOX
PROCESSO ANAERÓBIO + AERÓBIO PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS
Notes: 20

## Slide 21
21
AEROBIC PROCESS
ACTIVATED SLUDGE
BIOPAQ® UBOX
Air
Raw sewage
ACTIVATED SLUDGE
Aerobic sludge return
Aerobic surplus sludge
Treated sewage
Secondary clarifier
Aeration tank
90% OF BOD REMOVAL
  SPECIFIC ENERGY CONSUMPTION: 0,60 KWH/m3
  OPERATIONAL COST: 0,50 R$/ m3
  BOD REMOVAL EFFICIENCY: 90%
  SLUDGE PRODUCTION RATE: 0,60 kg TSS/kg BOD REMOVED

## Slide 22
LODOS ATIVADOS COM BIOMASSA EM SUSPENSÃO
LODOS ATIVADOS COM BIOMASSA ADERIDA
LODOS ATIVADOS EM BATELADA
LAGOA AERADA
22
PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO
BIOPAQ® UBOX
PROCESSOS AERÓBIOS

## Slide 23
LODOS ATIVADOS COM BIOMASSA EM SUSPENSÃO
LODOS ATIVADOS COM BIOMASSA ADERIDA
LODOS ATIVADOS EM BATELADA
LAGOA AERADA
23
PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO
BIOPAQ® UBOX
PROCESSOS AERÓBIOS
  CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA: 0,60 KWH/m3
  CUSTO OPERACIONAL: 0,50 R$/ m3
  REMOÇÃO DE DBO: > 90%
  PRODUÇÃO DE LODO: 0,60 kg TSS/kg BOD REMOVIDA

## Slide 24
24
PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO
BIOPAQ® UBOX
PROCESSOS AERÓBIOS
VANTAGENS
ALTA EFICIÊNCIA;
PROCESSO ALTAMENTE DIFUNDIDO;
AUSÊNCIA DE ODORES;
DESVANTAGENS
ALTO CUSTO OPERACIONAL;
ALTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA;
ALTA GERAÇÃO DE LODO BIOLÓGICO EXCEDENTE.

## Slide 25
25
PROCESSOS COMBINADOS
UASB + LODOS ATIVADOS
BIOPAQ® UBOX
BIOGAS
Ar
ESGOTO BRUTO
UASB
LODOS ATIVADOS
Recirculação do lodo aeróbio
Lodo excedente aeróbio
Esgoto tratado
Lodo excedente anaeróbio
Decantador secundário
Tanque de aeração
REMOÇÃO DE 60% - 70% DE DBO
REMOÇÃO ADICIONAL DE 20% - 30% DE BOD
  CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA: 0,36 KWH/m3 (40% DE REDUÇÃO)
  CUSTO OPERACIONAL: 0,50 R$/ m3 (40% DE REDUÇÃO)
  REMOÇÃO DE DBO: > 90%
  PRODUÇÃO DE LODO: 0,60 kg TSS/kg BOD REMOVIDA (50% DE REDUÇÃO)

## Slide 26
ESGOTO BRUTO
Flare
ANAERÓBIO
BIOGÁS COM H2S
ESGOTO TRATADO
Eficiência de 65% A 75% na remoção da DBO SEM CONSUMO DE ENERGIA
Redução dos custos com Lodo
Possibilidade de aproveitamento energético do biogás
26
PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO
BIOPAQ® UBOX
PROCESSOS ANAERÓBIOS
NÃO CORRESPONDE AO BIOPAQ® UBOX

## Slide 27
27
COMBINED PROCESS
UASB PROBLEMS (STILL WITHOUT SOLUTION): SCUM CLOGGING
BIOPAQ® UBOX

## Slide 28
28
COMBINED PROCESS
UASB PROBLEMS (SITLL WITHOUT SOLUTION): CORROSION /
ODOUR CONTROL / SEWAGE DISTRIBUTION CLOGGING
BIOPAQ® UBOX

## Slide 29
29
PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO
BIOPAQ® UBOX
PROCESSOS ANAERÓBIOS
VANTAGENS
NÃO NECESSITA ENERGIA;
BAIXA GERAÇÃO DE LODO;
DESVANTAGENS
EXALAÇÃO DE MAUS ODORES;
ENTUPIMENTO DOS REATORES;
CORROSÃO DOS EQUIPAMENTOS;
EFICIÊNCIA LIMITADA A 65~75%.

## Slide 30
UASB + LODOS ATIVADOS
UASB + FILTRO AERADO SUBMERSO
UASB + FILTRO BIOLÓGICO
UASB + FLOTAÇÃO
30
PROCESSOS MISTOS
UASB SEGUIDO POR TRATAMENTO COMPLEMENTAR
BIOPAQ® UBOX

## Slide 31
REATOR DE LODOS ATIVADOS
CONFIGURAÇÕES
PROCESSO MISTO ANAERÓBIO + AERÓBIO CONVENCIONAL
31

## Slide 32
Lodo excedente
Esgoto bruto
vai para o tanque de aeração
UASB
Tanque de aeração
Retorno de lodo ao tanque de aeração
Descarte do lodo excedente
Efluente tratado
Decantador Secundário
Reator UBOX®
Vai para o decantador
32
DESENVOLVIMENTO DO REATOR UBOX
BIOPAQ® UBOX
1º – Processo Anaeróbio
2º – Processo Anaeróbio
3º – Clarificação
4º – Purificação do Biogás
LAVADOR DE BIOGÁS

## Slide 33
‘
ESGOTO BRUTO
AR
Flare
ESGOTO TRATADO
ANAERÓBIO
BIOGÁS SEM H2S
1
AERÓBIO
3
2
4
5
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
SEPARADOR TRIFÁSICO
SISTEMA DE AERAÇÃO
DECANTADOR DE ALTA TAXA
LAVADOR DE GASES
33
FUNCIONAMENTO DO REATOR UBOX
BIOPAQ® UBOX

## Slide 34
‘
‘
ESGOTO BRUTO
AR
Flare
ESGOTO TRATADO
ANAERÓBIO
BIOGÁS SEM H2S
AERÓBIO
LIMPEZA DOS MÓDULOS
LIMPEZA DO DECANTADOR
LIMPEZA DO LAVADOR DE GASES
DESCARTE/RECIRCULAÇÃO DO LODO AERÓBIO
DESCARTE DE ESCUMA
DESCARTE DE LODO ANAERÓBIO
34
1
2
3
4
5
6
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA
BIOPAQ® UBOX

## Slide 35
‘
Lodo excedente
Esgoto bruto
35
QUEIMA OU APROVEITAMENTO ENERGÉTICO
AERÓBIO
ANAERÓBIO
LODO AERÓBIO + HS+
BIOGÁS SEM H2S
PRESSÃO = 0,1 mca
BIOGÁS COM H2S
PRESSÃO = 5 mca
ADSORÇÃO DO H2S
H2S (GÁS) → HS+ (LÍQUIDO)
BIODEGRADAÇÃO DO H2S
HS+ → SO4-
FUNCIONAMENTO DO LAVADOR DE BIOGÁS
BIOPAQ® UBOX

## Slide 36
2 – Descrição do processo: Vantagens competitivas
  Seção anaeróbia:
  Tempo de detenção: 5 horas
  Eficiência: 75%
  Seção aeróbia:
  Tempo de detenção: 5 horas
  Taxa de carregamento: 0,15 kg DBO/m3.dia
  Eficiência adicional: 20%
  Geral:
  Tempo de detenção: 10 horas
  Taxa de carregamento: 0,75 kg DBO/m3.dia
  Eficiência global: 90%
4 m
4 m
8 m
36
PARÂMETROS MÉDIOS
BIOPAQ® UBOX

## Slide 37
FLUXOGRAMA DE PROCESSO
37
BIOPAQ® UBOX

## Slide 38
38
REATOR BIOPAQ UBOX ®
INDICADORES DE DESEMPENHO PARA 10 MIL HABITANTES
  CONSUMO DIÁRIO DE ENERGIA: 12,8 MWH
  CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA: 0,213 KWH/m3
  CUSTO OPERACIONAL: R$ 0,15/m3
  REMOÇÃO DE DBO: 90%
  PRODUÇÃO DE BIOGÁS: 100 m3/d
  LODO BIOLÓGICO EXCEDENTE: 212 kg SST/d
INDICADORES GERAIS
BIOPAQ® UBOX
Notes: 38

## Slide 39
39
ÁREA OCUPADA
24 m x 28 m
672 m2
PROJETO PARA 5 MIL HABITANTES
BIOPAQ® UBOX
VAZÃO MÉDIA: 960 m3/d
CARGA ORGÂNICA: 300 kg DBO/d
PROJETO EM 3D POR WADSON SANTOS

## Slide 40
40
ÁREA OCUPADA
27 m x 38,5 m
1.040 m2
PROJETO PARA 10 MIL HABITANTES
BIOPAQ® UBOX
VAZÃO MÉDIA: 1.920 m3/d
CARGA ORGÂNICA: 600 kg DBO/d
PROJETO EM 3D POR WADSON SANTOS

## Slide 41
41
PROJETO PARA 20 MIL HABITANTES
BIOPAQ® UBOX
VAZÃO MÉDIA: 3.840 m3/d
CARGA ORGÂNICA: 1.200 kg DBO/d
ÁREA OCUPADA
28 m x 55 m
1.540 m2
PROJETO EM 3D POR WADSON SANTOS

## Slide 42
42
ÁREA OCUPADA
37 m x 58 m
2.146 m2
PROJETO PARA 40 MIL HABITANTES
BIOPAQ® UBOX
VAZÃO MÉDIA: 7.680 m3/d
CARGA ORGÂNICA: 2.400 kg DBO/d
PROJETO EM 3D POR WADSON SANTOS

## Slide 43
43
ÁREA OCUPADA
15 m x 12 m
180 m2
PROJETO PARA 2.5 MIL HABITANTES
BIOPAQ® UBOX
VAZÃO MÉDIA: 480 m3/d
CARGA ORGÂNICA: 150 kg DBO/d

## Slide 44
44
PROJETO PARA 60 MIL HABITANTES
BIOPAQ® UBOX
VAZÃO MÉDIA: 11.520 m3/d
CARGA ORGÂNICA: 3.600 kg DBO/d
ÁREA OCUPADA
52 m x 60 m
3.120 m2

## Slide 45
45
PROJETO PARA 80 MIL HABITANTES
BIOPAQ® UBOX
VAZÃO MÉDIA: 15.360 m3/d
CARGA ORGÂNICA: 4.800 kg DBO/d
ÁREA OCUPADA
55 m x 65 m
3.575 m2

## Slide 46
OPEX E CAPEX DA ETE /UBOX®
46
BIOPAQ® UBOX

## Slide 47
47
COMPARATIVO: UBOX vs LODOS ATIVADOS
BIOPAQ® UBOX
  REATOR UBOX
  CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA: 0,240 KWH/m3 (REDUÇÃO DE 60%)
  CUSTO OPERACIONAL: 0,20 R$/ m3 (REDUÇÃO DE 60%)
  REMOÇÃO DE DBO: > 90%
  PRODUÇÃO DE LODO: 0,30 kg TSS/kg BOD REMOVIDA (REDUÇÃO DE 50%)
  ÁREA OCUPADA (REF. 20 MIL HABITANTES): 0,401 m2/m3 DE ESGOTO AFLUENTE (REDUÇÃO DE 60%)
  PROCESSO AERÓBIO: LODOS ATIVADOS
  CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGIA: 0,60 KWH/m3
  CUSTO OPERACIONAL: 0,50 R$/ m3
  REMOÇÃO DE DBO: > 90%
  PRODUÇÃO DE LODO: 0,60 kg TSS/kg BODREMOVIDA
  ÁREA OCUPADA (REF. 20 MIL HABITANTES): 1,11 m2/m3 DE ESGOTO AFLUENTE

## Slide 48
PAQUES BRASIL
Sistemas para Tratamento de Efluentes Ltda
48
PARTE 1: QUEM É A PAQUES?
PARTE 2: REATOR BIOPAQ UBOX®
PARTE 3: UNIDADES IMPLANTADAS
PARTE 4: EXECUÇÃO DO PROJETO
BIOPAQ® UBOX
PROCESSO ANAERÓBIO + AERÓBIO PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS
Notes: 48

## Slide 49
Estação de Tratamento de Esgoto III – Bortolan, Em Poços de Caldas – MG, com capacidade para 10.000 habitantes.
REATOR UBOX®
UNIDADES IMPLANTADAS
49
BIOPAQ® UBOX

## Slide 50
Estação de Tratamento de Esgoto da Estância Turística de Igaraçu do Tietê – SP, com capacidade para 20.000 habitantes.
50
REATOR UBOX®
UNIDADES IMPLANTADAS
BIOPAQ® UBOX

## Slide 51
Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Tupi, em Piracicaba – SP, com capacidade para 5.000 habitantes.
51
REATOR UBOX®
UNIDADES IMPLANTADAS
BIOPAQ® UBOX

## Slide 52
Piracicaba/SP – Capim Fino – 10.000 habitantes
52
REATOR UBOX®
UNIDADES IMPLANTADAS
BIOPAQ® UBOX

## Slide 53
Estação de Tratamento de Esgoto da EMASA, no Balneário Camboriú – SC, com capacidade para 5.000 habitantes. A planta já incorpora a unidade para tratamento em nível terciário (remoção de nitrogênio e fósforo e sólidos em suspensão).
53
REATOR UBOX®
UNIDADES IMPLANTADAS
BIOPAQ® UBOX

## Slide 54
Nova Odessa/SP – 50.000 habitantes
54
REATOR UBOX®
UNIDADES IMPLANTADAS
BIOPAQ® UBOX

## Slide 55
Nova Odessa/SP: 50 mil habitantes
+ 25 mil hab. 2ª etapa
55
REATOR UBOX®
UNIDADES IMPLANTADAS
BIOPAQ® UBOX

## Slide 56
56
UBOX – Lista de referências
BIOPAQ® UBOX
CLIENTE | LOCALIZAÇÃO | VAZÃO (l/s) | CARGA ORGÂNICA (kg DQO / dia) | ANO
Águas do Mirante | Piracicaba/SP | 2 x 22 | 1.920 | 2014
Construtora Flasa - Água limpa | Águas de Lindóia/SP | 22 | 960 | 2014
Construdaher - Água Limpa | Reginópolis/SP | 22 | 960 | 2014
Acquadom - Coden II | Nova Odessa/SP | 45 | 1.920 | 2013
Construtora Mello Azevedo | Santarém (Urumari)/PA | 45 | 1.920 | 2011
Construtora Mello Azevedo | Santarém (Irurá)/PA | 2 x 45 | 3.840 | 2011
Alphaville - SEMAE | Piracicaba/SP | 22 | 960 | 2010
Acquadom - Coden I | Nova Odessa/SP | 90 | 3.700 | 2009
Emasa | Balneário Camboriú/SC | 11 | 540 | 2006
Serviço de Água e Esgoto de Igaraçu do Tietê | Igaraçu do Tietê/SP | 45 | 1.850 | 2006
Semae | Piracicaba/SP | 11 | 540 | 2006
Departamento de Água e Esgoto de Poços de Caldas | Poços de Caldas/MG | 22 | 960 | 2002
 |  | Total de 12 plantas |  | até dezembro/14

## Slide 57
57
UBOX – Lista de referências
BIOPAQ® UBOX

## Slide 58
58
UBOX – Lista de referências
BIOPAQ® UBOX

## Slide 59
PAQUES BRASIL
Sistemas para Tratamento de Efluentes Ltda
59
PARTE 1: QUEM É A PAQUES?
PARTE 2: REATOR BIOPAQ UBOX®
PARTE 3: UNIDADES IMPLANTADAS
PARTE 4: EXECUÇÃO DO PROJETO
BIOPAQ® UBOX
PROCESSO ANAERÓBIO + AERÓBIO PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS
Notes: 59

## Slide 60
60
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IGARAÇU DO TIETÊ – SP/ 20 MIL HAB.

## Slide 61
61
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
CONSTRUÇÃO CIVIL: 4 ~ 8 MESES

## Slide 62
62
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
CONSTRUÇÃO CIVIL: 4 ~ 8 MESES

## Slide 63
63
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
CONSTRUÇÃO CIVIL: 4 ~ 8 MESES

## Slide 64
64
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
CONSTRUÇÃO CIVIL: 4 ~ 8 MESES

## Slide 65
65
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
INTERNOS DO REATOR UBOX

## Slide 66
66
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
INTERNOS DO REATOR UBOX

## Slide 67
67
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
INTERNOS DO REATOR UBOX

## Slide 68
68
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
INTERNOS DO REATOR UBOX

## Slide 69
69
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
INTERNOS DO REATOR UBOX

## Slide 70
70
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
INTERNOS DO REATOR UBOX

## Slide 71
71
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
INTERNOS DO REATOR UBOX

## Slide 72
72
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
INTERNOS DO REATOR UBOX

## Slide 73
73
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
INTERNOS DO REATOR UBOX

## Slide 74
74
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
INTERNOS DO REATOR UBOX

## Slide 75
75
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
INTERNOS DO REATOR UBOX

## Slide 76
76
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
INTERNOS DO REATOR UBOX

## Slide 77
77
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
INTERNOS DO REATOR UBOX

## Slide 78
78
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
INTERNOS DO REATOR UBOX

## Slide 79
79
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
INTERNOS DO REATOR UBOX

## Slide 80
80
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
EQUIPAMENTOS EXTERNOS, TUBULAÇÕES E SERVIÇOS

## Slide 81
81
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
EQUIPAMENTOS EXTERNOS, TUBULAÇÕES E SERVIÇOS

## Slide 82
82
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
EQUIPAMENTOS EXTERNOS, TUBULAÇÕES E SERVIÇOS

## Slide 83
83
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
EQUIPAMENTOS EXTERNOS, TUBULAÇÕES E SERVIÇOS

## Slide 84
84
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
EQUIPAMENTOS EXTERNOS, TUBULAÇÕES E SERVIÇOS

## Slide 85
85
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
EQUIPAMENTOS EXTERNOS, TUBULAÇÕES E SERVIÇOS

## Slide 86
86
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
COMISSIONAMENTO, START-UP E OPERAÇÃO

## Slide 87
87
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
COMISSIONAMENTO, START-UP E OPERAÇÃO

## Slide 88
88
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
COMISSIONAMENTO, START-UP E OPERAÇÃO

## Slide 89
89
BIOPAQ® UBOX
EXECUÇÃO DO PROJETO
COMISSIONAMENTO, START-UP E OPERAÇÃO

## Slide 90
90
BIOPAQ® UBOX
CARACTERÍSTICAS DO ESGOTO AFLUENTE:
DBO: 245 mg/l
DQO: 554 mg/l
CARACTERÍSTICAS DO ESGOTO TRATADO:
DBO: 18 mg/l
DQO: 63 mg/l
MATERIAIS SEDIMENTÁVEIS:
  <0,1 ml/l
  EFICIÊNCIA: 93% (DBO)
  * LAUDOS DE ANÁLISE FORNECIDOS PELO SAE IGARAÇU DO TIETÊ
ESGOTO BRUTO
ESGOTO TRATADO
EXECUÇÃO DO PROJETO
COMISSIONAMENTO, START-UP E OPERAÇÃO

## Slide 91
91
BIOPAQ® UBOX
CARACTERÍSTICAS DO ESGOTO AFLUENTE:
DBO: 1.120 mg/l
DQO: 1.720 mg/l
CARACTERÍSTICAS DO ESGOTO TRATADO:
DBO: 61 mg/l
DQO: 89 mg/l
MATERIAIS SEDIMENTÁVEIS:
  <0,1 ml/l
  EFICIÊNCIA: 94,6% (DBO)
  * LAUDOS DE ANÁLISE FORNECIDOS PELO SAE IGARAÇU DO TIETÊ
ESGOTO BRUTO
ESGOTO TRATADO
EXECUÇÃO DO PROJETO
COMISSIONAMENTO, START-UP E OPERAÇÃO

## Slide 92
2 – Descrição do processo: Vantagens competitivas
ECONOMIA
Baixo consumo de energia elétrica
Baixa geração de lodo excedente
Não utiliza produtos químicos no tratamento
  Ex.: NaOH, Cloreto Férrico, Anti-espumante
Utiliza pouca mão de obra operacional
Utiliza pouca área para implantação da estação
VANTAGENS DO PROCESSO
92

## Slide 93
2 – Descrição do processo: Vantagens competitivas
2. BAIXO IMPACTO AMBIENTAL
Não há emissões de odores
O esgoto tratado tem qualidade acima da exigida por padrões de lançamento estabelecidos na legislação
Baixo impacto paisagístico
Higiene e limpeza: não há manuseio ou escoamento de esgoto ou lodo a céu aberto
VANTAGENS DO PROCESSO
93

## Slide 94
2 – Descrição do processo: Vantagens competitivas
3. EFICIÊNCIA E FACILIDADE DE OPERAÇÃO
Remoção de DBO superior a 90%
Partida rápida
Alta eficiência na retenção do lodo biológico do processo
Alta resistência às cargas de choque orgânicas
Impossibilita a proliferação de microrganismos filamentosos
Reator a prova de entupimentos e dotado de dispositivos de limpeza sem necessidade de parada
Reduzida necessidade de manutenção
Reator de alta taxa: taxa de carregamento orgânico de 0,75 kg DBO/m3.d
Dispensa adensadores de lodo externo antes do desaguamento
VANTAGENS DO PROCESSO
94

## Slide 95
2 – Descrição do processo: Vantagens competitivas
4. DURABILIDADE E CONFIABILIDADE
Equipamento fabricado em polipropileno altamente resistente à agressividade do esgoto e de seus subprodutos, com vida útil superior a 50 anos
Fabricado inteiramente no Brasil com a garantia Paques, líder mundial no tratamento anaeróbio de efluentes
VANTAGENS DO PROCESSO
95

## Slide 96
2 – Descrição do processo: Vantagens competitivas
TRATAMENTO TERCIÁRIO
96

## Slide 97
2 – Descrição do processo: Vantagens competitivas
TRATAMENTO TERCIÁRIO
97

## Slide 98
2 – Descrição do processo: Vantagens competitivas
TRATAMENTO TERCIÁRIO
98

## Slide 99
2 – Descrição do processo: Vantagens competitivas
TRATAMENTO TERCIÁRIO
99
QUADRO COMPARATIVO | 
ASTRASAND | CONVENCIONAL: CÂMARA ANÓXICA
FONTE DE CARBONO: REQUER FONTE EXTERNA DE CARBONO | FONTE DE CARBONO: REQUER RECIRCULAÇÃO INTERNA DE NO MÍNIMO 400%
EQUIPAMENTOS: 1 DOSADOR DE 5 A 40 L/HORA 1 TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE 5 M3. | EQUIPAMENTOS: 1+1R AGITADOR MECÂNICO 1+1R BOMBA CENTRÍFUGA DE RECIRCULAÇÃO INTERNA PARA 4 VEZES A VAZÃO DE ENTRADA
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: NULO | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: MUITO ALTO
EFICIÊNCIA: Nitrato ≤ 1 mg/l Nitrato + Amônia + N orgânico ≤ 5 mg/l Fósforo total: 0,1 a 0,5 mg/l | EFICIÊNCIA: Nitrato ≥ 10 mg/l Nitrato + Amônia + N orgânico ≥ 15 mg/l Fósforo total: NÃO REMOVE FÓSFORO

## Slide 100
2 – Descrição do processo: Vantagens competitivas
TRATAMENTO TERCIÁRIO
100
ASTRASAND EM TANQUES METÁLICOS OU PRV
ASTRASAND EM TANQUES DE CONCRETO

## Slide 101
2 – Descrição do processo: Vantagens competitivas
TRATAMENTO TERCIÁRIO
101

## Slide 102
2 – Descrição do processo: Vantagens competitivas
TRATAMENTO TERCIÁRIO
102

## Slide 103
Contatos:
Elias Takeshi Matsuo elias.matsuo@paques.com.br
Leornardo Francisco leonardo.francisco@paques.com.br
Sergio Cruz sergio.cruz@paques.com.br
Paulo de Lamo paulo.lamo@paques.com.br
Nivaldo Dias nivaldo.dias@paques.com.br
Telefone: (19) 3429-0605
Site: www.paques.nl
PAQUES BRASIL
CONTATOS
103

## Slide 104
HARTELIJK BEDANKT
“Muito obrigado!!”
104