## Slide 1: TIPOLOGIA DE PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
JULIAN VILLELIA PADILLA
CAMPINAS – SP
21 DE JUNHO DE 2.017

## Slide 2: Tópicos
Chamadas públicas – Distribuidoras Energia.
Usos finais – Equipamentos.
Sistemas de automação e controle.
Fontes alternativas de energia incentivadas.

## Slide 3
Recursos disponíveis em condições atrativas para a implantação de projetos de eficiência energética.
Os melhores projetos (maior economia e melhor relação custo/benefício) possuem maiores chances de serem contemplados.
Ótima oportunidade para minimizar o custo do insumo energia sem ter que recorrer a recursos próprios.
Chamadas públicas
Distribuidoras de Energia

## Slide 4
Motores elétricos.
Sistemas de bombeamento.
Sistemas de aeração.
Acionamentos elétricos (inversores)
Sistemas de iluminação.
Sistemas de ar condicionado.
Usos finais – Equipamentos.

## Slide 5
Motores Elétricos
A substituição de motores elétricos antigos ou que já tenham sido rebobinados proporciona resultados de economia expressivos além de reduzir as despesas com manutenção.

## Slide 6
Motores Elétricos
Vantagens relativamente aos motores convencionais.
Redução do tamanho em 47%.
Redução do peso em 36%.
4% de redução do ruído em dB.
Alto rendimento elétrico, com redução equivalente na demanda e consumo de energia.
Já vem associado a um inversor de frequência, o que permite aplicações com variação de velocidade.

## Slide 7
Sistemas de bombeamento.
A seleção adequada das bombas visando a sua operação na condição de melhor rendimento para atender as necessidades de vazão da unidade proporciona resultados de economia significativos.

## Slide 8
Sistemas de bombeamento.
Projetos de substituição ou renovação de adutoras podem estar associados à substituição das bombas para melhorar o rendimento do sistema de bombeamento reduzindo o kWh/m³.

## Slide 9
Sistemas de aeração.
O desenvolvimento de novas geometrias de agitadores melhoram o desempenho e reduzem o consumo de energia mantendo o grau de oxigenação das lagoas.

## Slide 10
Acionamentos elétricos (inversores).
O controle de vazão através da variação da velocidade dos motores proporciona economias representativas em substituição ao controle de vazão por válvulas de controle.
0,5
0,13
0,82

## Slide 11
Acionamentos elétricos (inversores).
A utilização de inversores de frequência proporcionam:
Melhor ajuste do funcionamento do sistema hidráulico.
Aumento do fator de potência no circuito do motor.
Redução da alta corrente de partida.
Minimização das solicitações mecânicas da bomba, acoplamentos e mancais.
Redução de ruído e vibrações.

## Slide 12
Acionamentos elétricos (inversores).
Filtros
Inversores
Motor
A utilização de sistemas de filtragem junto aos inversores de frequência minimizam o nível de harmônicos na rede elétrica

## Slide 13
Sistemas de iluminação.
A utilização da tecnologia LED proporciona redução de 40% a 60% do consumo de energia nas seguintes aplicações:
  Escritórios e laboratórios.
  Salas de bombeamento.
  Áreas externas.

## Slide 14
Sistemas de iluminação.
Projetos de eficiência energética na iluminação com a utilização da tecnologia LED proporcionam:
Baixo risco técnico para implantação.
Redução da mão de obra de manutenção em função da maior vida útil da fonte luminosa.
Melhoram a qualidade e o nível de iluminação.

## Slide 15
Sistemas de ar condicionado.
Sistemas split inverter proporcionam conforto térmico com redução do consumo da energia.

## Slide 16
Sistemas de ar condicionado.

## Slide 17
Sistemas de automação e controle.
Sistemas de automação e controle permitem monitorar os níveis dos reservatórios no sentido de minimizar o funcionamento das bombas no horário de ponta (tarifas mais caras).

## Slide 18
Sistemas de automação e controle.
Resultados da automação

## Slide 19
Sistemas de automação e controle.
Projetos de automação para controlar o nível dos reservatórios podem vir associados com aumento do volume armazenado (construção ou recuperação de reservatórios existentes)

## Slide 20
Sistemas de automação e controle.
Sistemas de gerenciamento de energia são ferramentas para redução da despesa de eletricidade.

## Slide 21
Fontes de energia incentivadas.
Atualmente nos paises desenvolvidos, a geração solar fotovoltaica tem apresentado a maior taxa de crescimento entre todas as tecnologias de geração de eletricidade.
O efeito fotovoltaico consiste no aparecimento de uma diferença de potencial (tensão elétrica) nos extremos de um semicondutor quando ele recebe luz em sua superfície. A evolução tecnológica tem proporcionado materiais que possuem melhores relações entre a energia solar recebida e a energia elétrica gerada. Tipicamente o material utilizado na construção das células fotovoltaicas é o silício (Si) podendo ser constituído de cristais monocristalinos, policristalinos ou de silício amorfo.

## Slide 22
Fontes de energia incentivadas.
Basicamente os sistemas de geração fotovoltaica são classificados em dois grupos principais: isolados (autônomos) ou conectados à rede elétrica (on-grid).
Como a geração de energia fotovoltaica somente ocorre durante o período de insolação, os sistemas isolados requerem um sistema de armazenamento de energia suplementar através de baterias e isto eleva significativamente o investimento necessário e sua aplicação fica limitada a pequenas potências e onde a rede pública não está disponível.

## Slide 23
Fontes de energia incentivadas.
Paineis fotovoltaicos.
Caixa de junção dos painéis fotovoltaicos (com proteções e seccionamentos).
Cabos elétricos de interligação.
Inversor on-grid (transforma corrente contínua em corrente alternada – 60Hz)
Medidores de energia para apuração da energia gerada, consumida e compartilhada com a rede pública.

## Slide 24
Fontes de energia incentivadas.
A energia solar incidente na face da terra varia em função da época do ano e da latitude e longitude do ponto considerado para estudo e o dimensionamento preliminar do sistema de geração fotovoltaica requer o conhecimento da insolação média da região onde será implantado o projeto.

## Slide 25
Fontes de energia incentivadas.
A eficiência da célula fotovoltaica situa-se entre 7,5% e 14% dependendo do material que é utilizado para sua fabricação. Adicionalmente deve-se considerar a eficiência do inversor on-grid que varia em função de sua solicitação elétrica. Desta forma do montante de energia disponibilizada pelo sol apenas de 4 a 10% pode ser aproveitada para gerar eletricidade pelo sistema fotovoltaico.
A localização das placas solares deve ser tal que não existam sombreamentos provocados por edificações, árvores, torres ou postes nas proximidades, uma vez reduzem sensivelmente a energia gerada pelo sistema.

## Slide 26
Fontes de energia incentivadas.
Parâmetro | Valor
Área – m² | 700
Potência – kWp | 80
Energia gerada – MWh/ano | 114,10
Quantidade de placas fotovoltaicas | 335
Potência unitária por placa – W | 260
Investimento aproximado | R$ 400 mil
Custo unitário energia comprada | R$0,50/ kWh
Economia anual | R$57 mil
Retorno simples investimento | 7 anos
Valores referenciais:

## Slide 27
Muito Obrigado
Julian Villelia Padilla
E-mail: enerenge@terra.com.br
Fone: (11) 3744 7853