## Slide 1: MONITORAMENTO DO CONJUNTO CHAVE-BOIA E CABO DE CONTROLE EM RESERVATÓRIOS
Autores:
João Francisco Barbosa
Ronaldo Damasceno Emerich

## Slide 2
5 EBAB’S
4 ETA’s
23 EBAT’s
4 Barragens
2 Pontos de pressão
35 Reservatórios
60 Macromedidores
7 Poços

## Slide 3
O que fazer para minimizar este tipo de problema?

## Slide 4
Objetivos
Prevenir o extravasamento de reservatórios;
Evitar falta de água aos usuários;
Antecipar a identificação de falhas;
Diminuir o tempo de reparo.

## Slide 5
Objetivos Específicos
Monitorar a chave boia e o cabo de controle.
(Sistema de backup)

## Slide 6
Material e métodos
Partida direta do conjunto moto-bomba em função do nível do reservatório

## Slide 7
Sistema de Telemetria
Monitoramento do nível em reservatórios

## Slide 8
Sistema de Telemetria
Operação do conjunto moto-bomba

## Slide 9
Sistema de Telemetria
Supervisório

## Slide 10
Sistema de Telemetria
Supervisório – Operação

## Slide 11
Fatores que podem ocasionar problemas no sistema
Descargas atmosféricas;
Falha na rede GPRS 2G-3G;
Falta de energia elétrica;
Rompimento do cabo de controle;
Falha na chave-boia;
Vandalismo/Furto.

## Slide 12
Chave-boia em stand-by

## Slide 13
Chave-boia acionada

## Slide 14
No sistema de supervisão e controle é registrado o horário individual de cada acionamento, ficando visível em tela o horário do último acionamento.

## Slide 15: Monitoramento em três trechos

## Slide 16
Resultados
5 reservatórios em área rural;
8 reservatórios em área urbana.

## Slide 17
Ganhamos confiabilidade no sistema com a geração de alarmes.

## Slide 18
Alerta via SMS

## Slide 19
Operação em caso de indisponibilidade da telemetria

## Slide 20
Conclusões
Aumento da disponibilidade do sistema de backup, evitando perdas por extravasamento ou a interrupção no fornecimento de água, quando o sistema de telemetria falhar.
O monitoramento do sistema de backup, possibilita que a equipe de manutenção vá a campo sabendo, se o defeito é na chave-boia no interior do reservatório ou no cabo de controle.
Redução do tempo de procura do defeito e resolução do reparo.

## Slide 21
Referências
SUGIMURA, Hélio. Automação e telemetria poderão impulsionar as metas em saneamento básico. Revista digital AdNormas. 22 jun 2021. ISSN 2595-3362. Disponível em: https://revistaadnormas.com.br/2021/06/22/automacao-e-telemetria-poderao-impulsionar-as-metas-em-saneamento-basico. Acesso em 31 março 2022.

## Slide 22
Agradecimentos
Agradeço ao colegas servidores da Gerência de Manutenção Eletromecânica, pela implementação e manutenção do sistema de monitoramento nos reservatórios.
Agradeço ao Sr. Ronaldo Damasceno Emerich, gerente de manutenção eletromecânica do SAMAE, o qual foi importante no processo de avaliação e aprovação do projeto.

## Slide 23
OBRIGADO!
João Francisco Barbosa
Técnico em Eletrotécnica
54 99170 6181
jbarbosa@samaecaxias.com.br