## Slide 1: APLICAÇÃO DE GEOSSINTÉTICOS EM SISTEMAS DE LODOS ATIVADOS DE AERAÇÃO PROLONGADA: COMPARAÇÃO ENTRE REATOR EM FLUXO CONTÍNUO E FLUXO INTERMITENTE
Oder Luiz de Sousa Junior
Amanda Rodrigues Inácio
Carlos Gomes da Nave mendes

## Slide 2: Introdução
O crescimento populacional e o desenvolvimento social ao longo dos anos, bem como a poluição de recursos hídricos e limitação de seus usos, exigirá a utilização de tecnologias que sejam eficientes e compactas para melhoria dos serviços de saneamento básico.

## Slide 3: Introdução
Nas últimas décadas diversas tecnologias de tratamento de efluentes têm sido desenvolvidas. Com destaque para os sistemas de lodos ativados e sua variáveis e MBR.
O MBR combina tratamento biológico no reator com a separação física pela membrana.
Vantagens: qualidade do efluente, área necessária para instalação do sistema.
Desvantagens MBR: custo sistema de membrana (módulo de filtração); (MANNINA, COSENZA 2013).
Utilização de materiais filtrantes de baixo custo como alternativas à membrana convencional (REN et al, 2010, LI et al 2011, POOSTCHI et al, 2012, e ZHAO et al 2013).

## Slide 4: Introdução/objetivo
Segundo Schneider e Tsutiya (2001), à princípio qualquer material que permita a síntese de filmes com porosidade controlada pode ser utilizado para a fabricação de membranas.
Segundo Hutten (2007), as mantas não tecidas são estruturas de fibra aleatórias, geralmente na forma de folhas, e são constituídas por sobreposição que criam múltiplos poros conectados.
O presente trabalho tem o objetivo avaliar o desempenho de um sistema de lodos ativados de aeração prolongada em fluxo contínuo e em fluxo intermitente, utilizando filtração em manta geossintética para tratamento de esgoto sanitário.

## Slide 5: Metodologia
O trabalho foi desenvolvido nos Laboratórios da FEC/Unicamp.
O esgoto sanitário utilizado para tratamento biológico foi originado em instalações do campus universitário.
O inóculo foi obtido através da aclimatação do reator com o próprio esgoto bruto em um período de 74 dias.
A manta geossintética Geofort GF7/130 que é constituída de manta geotêxtil não tecido agulhado, fabricante Ober. Suas principais aplicações são na construção civil.

## Slide 6: Metodologia
40 x
100 x
Manta geotêxtil não tecido agulhado, fabricante Ober, especificação Geofort GF7/130.

## Slide 7: Metodologia
A -Tela Antiderrapante ; B - Geomanta Tridimensional

## Slide 8: Metodologia

## Slide 9: Metodologia

## Slide 10: mETODOLOGIA
Parâmetro Operacional | Fluxo Contínuo | Fluxo Intermitente
Aeração | 2 a 4mgO2/L | 2 a 4mgO2/L
Tempo de aeração | 45min / 1 hora | 17 horas
Idade do Lodo | 25 dias | 25 dias
TDH | 18 horas | 24 horas
Tempo de filtração | 45min / 1 hora | Até 6h *depende da colmatação do filtro
Volume útil | 200L | 85L
Capacidade de tratamento | 270L/dia | 51L/dia

## Slide 11: Resultados
Parâmetro | Fluxo Contínuo |  |  | Fluxo Intermitente |  |  | 
 | Afluente | Filtro 1A | Filtro 2A | Afluente | Filtro 1B | Afluente | Filtro 2B
Dias de operação | - | 57 | 57 | - | 56 |  | 50
DBO (mg/L) | 445±44 | 60±31 | 18±8 | 445±44 | 37±22 | 384±123 | 22±22
DQO (mg/L) | 1122±583 | 109±55 | 77±30 | 984±468 | 99± 65 | 1029±364 | 80± 19
COD (mg/L) | 161±22 | 27±6 | 26±5 | 161±22 | 24±47 | 127±54 | 15±3
Turbidez (NTU) | 247±142 | 4±3 | 3±1,2 | 285±207 | 3±1 | 309±117 | 5±3
OD (mg/L) | 1±0,2 | 4±1,3 | 3±0,7 | 1±0,2 | 3±1 | 1±0,1 | 2±1
ST (mg/L) | 977±350 | 517±168 | 492±178 | 1020±322 | 462±151 | 883±165 | 360±40
STV (mg/L) | 697±323 | 250±128 | 250±163 | 760±258 | 245±195 | 600±199 | 167 ±103
STF (mg/L) | 280±164 | 267±190 | 242±276 | 260±156 | 217±140 | 283±64 | 177±99
SST (mg/L) | 475±322 | 32±34 | 21±20 | 475±322 | 20±15 | 523±196 | 15±9
SSV (mg/L) | 409±275 | 30±34 | 6±12 | 421,7±263 | 20±15 | 459±166 | 9±11
SSF (mg/L) | 66±60 | 2±5,1 | 15±21 | 53±62 | 0 | 63 | 45,7
Massa de Sólidos retida (g) | - | 392 | 670 | - | 98 | - | 649
Potência Inicial da Bomba de Sucção | - | 30% | 30% | - | 100% | - | 100%
Dias para atingir 100% da potência da Bomba de Sucção |  | 16 | 23 | - | - | - | -

## Slide 12: Resultados Oxigênio Dissolvido
L. A | Amostra | Média | Desvio Padrão
F 1A | Afluente (mgO2/L) | 1 | 0,2
 | Efluente (mgO2/L) | 4 | 1,3
F 2A | Afluente (mgO2/L) | 1,1 | 0,2
 | Efluente (mgO2/L) | 3 | 0,7
SB | Amostra | Média | Desvio Padrão
F 1B | Afluente (mgO2/L) | 1,1 | 0,2
 | Efluente (mgO2/L) | 3,1 | 0,9
F 2B | Afluente (mgO2/L) | 1,2 | 0,2
 | Efluente (mgO2/L) | 2,4 | 0,7

## Slide 13: resultados dbo
L. A | Amostra | Média | Des. Pad. | Eficiência (%)
F 1A | Afluente (mg O2/L) | 445 | 44 | 
 | Efluente (mg O2/L) | 60 | 31 | 86,85
F 2A | Afluente (mg O2/L) | 445 | 44 | 
 | Efluente (mg O2/L) | 18 | 8 | 96,2
SB | Amostra | Média | Des. Pad. | Eficiência (%)
F 1B | Afluente (mg O2/L) | 445 | 44 | 
 | Efluente (mg O2/L) | 37 | 22 | 91,6
F 2B | Afluente (mg O2/L) | 384 | 123 | 
 | Efluente (mg O2/L) | 22 | 21 | 95

## Slide 14: Resultados DQO
LA | Amostra | Média | Des. Pad. | Eficiência (%)
F 1A | Afluente (mg O2/L) | 1122 | 583 | 
 | Efluente (mg O2/L) | 109 | 55 | 86,11
F 2A | Afluente (mg O2/L) | 1122 | 583 | 
 | Efluente (mg O2/L) | 77 | 30 | 91,3
SB | Amostra | Média | Des. Pad | Eficiência (%)
F 1B | Afluente (mg O2/L) | 984 | 467 | 
 | Efluente (mg O2/L) | 99,9 | 64,8 | 89,9
F 2B | Afluente (mg O2/L) | 1029,3 | 364 | 
 | Efluente (mg O2/L) | 80 | 19,4 | 93,7

## Slide 15: Conclusão
Os módulos de filtração operaram por tempo semelhante até colmatarem;
A operação intermitente de 24h com cada módulo de filtração (repouso) no sistema em fluxo contínuo é necessária para recuperação da capacidade de filtração dos módulos;
É possível verificar que o espaçador influencia no desempenho do módulo de filtração, independente do fluxo de alimentação do reator;
Os módulo de filtração com espaçador de geomanta tridimensional apresentam melhor desempenho no tratamento de esgoto em ambos os reatores;
Os módulos de filtração com espaçador de geomanta tridimensional (2A E 2B) apresentaram melhor desempenho em relação à remoção de matéria orgânica em termos de DBO e DQO tanto no sistema de fluxo contínuo quanto no sistema de fluxo intermitente, quando comparados aos módulos 1A e 1B;

## Slide 16: Conclusão
Os módulos de filtração com espaçador de geomanta tridimensional (2A E 2B) possuem maior capacidade de retenção de sólidos, propiciando a geração de efluente clarificado e com turbidez dentro dos padrões exigidos;
Em São Paulo, o Decreto Estadual nº 8468 estabelece a DBO como parâmetro de lançamento e neste caso, todos os módulos de filtração apresentaram desempenho satisfatório;
É possível substituir a fase de decantação do sistema de lodos ativados de aeração prolongada por filtração em manta geossintética, tanto em fluxo contínuo quanto em fluxo intermitente.

## Slide 17: Referências
HUTTEN, I. M. Introduction to Nonwoven Filter Media, In:______ Handbook of Nonwoven Filter Media. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2007 cap. 1, p. 1-28
LI, W. -W. SHENG G.-P., WANG Y.-K., et al. Filtration behaviors and biocake formation mechanism of mesh filters used in membrane bioreactors .Separation and Purification Technology, vol 81, p. 472–479. 2011.
MANNINA, G.; COSENZA, A. The "fouling" phenomenon in membrane bioreactors: assessment of different strategies for energy saving. Journal of Membrane Science vol. 444, p. 332–344, 2013.
POOSTCHI, A. A, MEHRNIA, M. R., REZVANI F., et al. Low-cost monofilament mesh filter used in membrane bioreactor process: Filtration characteristics and resistance analysis. Desalination, vol. 286 p. 429-435, 2012.
REN, X., SHON, H.K., JANG, N. et al. Novel membrane bioreactor (MBR) coupled with a nonwoven fabric filter for household wastewater treatment. Water Research, vol. 44 p. 751–760, 2010.
SCHNEIDER, R. P.; TSUTIYA, M. T. Membranas filtrantes para o tratamento de água, esgoto e água de reúso. São Paulo; ABES; 2001 234 p.
ZHAO F., CHEN H, . XUE, G et al. Three dimensional woven fabrics as filter media in membrane bioreactor for wastewater treatment. Journal of Materials Science. vol. 48 p. 7869-7874, 2013.