## Slide 1: Quantificação de Escherichia coli nos principais mananciais de abastecimento do município de Mariana-MG
Isabel Francisco de Araújo Reis
Maíra Vieira da Silva
Rubhia Marianna Maciel de Morais
Wisnner Márcio das Dores Conceição

## Slide 2
Usos da água
Abastecimento
Geração de energia
Irrigação
Navegação
Aquicultura
Recreação
Harmonia paisagística
Introdução

## Slide 3
Água e doenças - Transmissão
Ingestão de água contaminada
Contato direto com a pele humana
Introdução

## Slide 4
Importância da utilização de bioindicadores
Indicativo de contaminação por outros patógenos
Presença de Escherichia coli pode indicar:
Despejo de esgoto fecal
Presença de animais domésticos
Criação rural
Assoreamento
Presença de patógenos como Cryptosporidium e Giardia
Introdução

## Slide 5
Cryptosporidium e Giardia
Transmissão
Ingestão de água contaminada,
Contato direto com fezes contaminadas
Alimentos contaminados
Sintomas
Diarréia
Introdução

## Slide 6
PORTARIA Nº 2.914 Do ministério da saúde
Art. 31. Os sistemas de abastecimento e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água que utilizam mananciais superficiais devem realizar monitoramento mensal de Escherichia coli no(s) ponto(s) de captação de água.
§ 1º Quando for identificada média geométrica anual maior ou igual a 1.000 Escherichia coli/100mL deve-se realizar monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. no(s) ponto(s) de captação de água.
Introdução

## Slide 7
Desafios para o monitoramento de Cryptosporidium e Giardia
Introdução

## Slide 8
Localização do Município de Mariana

## Slide 9
Importância da quantificação de Escherichia coli para o sistema de abastecimento de Mariana
Recomendação da Portaria N⁰ 2.914 do Ministério da Saúde
Controle da qualidade da água bruta que chega do manancial no contexto do abastecimento
Valorização do servidor com formação técnica
Introdução

## Slide 10
O sistema de abastecimento público de Mariana
Possui 4 Estações de Tratamento de Água (ETA’s) – 65% da população recebe água com tratamento convencional
Restante da população: desinfecção simples
Introdução

## Slide 11
Amostras de água coletadas mensalmente por um período de 12 meses nos córregos:
Córrego Banca do Rego
Córrego do Seminário
Córrego Cristal
Córrego Taquara Queimada
Córrego Del Rey
Córrego Maquiné
Córrego Matadouro
Ribeirão Belchior
Metodologia

## Slide 12
Figura 1 - Pontos de amostragem de água bruta no município de Mariana-MG
Fonte: Instituto Prístino (2017)
Pontos de coleta no Município de Mariana

## Slide 13
Metodologia

## Slide 14: Metodologia
Procedimento laboratorial
Método do substrato cromogênico

## Slide 15
Quantificação de Escherichia coli por 100 mL
Chart: Controle de E.coli - Captação Pantera
| ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO
 | 23 | 110 | 33 | 13 | 21 | 23 | 79 | 350 | 49 | 110 | 46 | 23
Resultados e Discussão

## Slide 16
Quantificação de Escherichia coli por 100 mL
Chart: Controle de E.coli - Captação Belém
| ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO
 | 110 | 23 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | 14 | 140 | 23 | 13
Resultados e Discussão

## Slide 17
Quantificação de Escherichia coli por 100 mL
Chart: Controle de E.coli - Captação Principal do Seminário
| ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO
 | 220 | 23 | 70 | 70 | 79 | 130 | 49 | 79 | 540 | 130 | 49 | 170
Resultados e Discussão

## Slide 18
Quantificação de Escherichia coli por 100 mL
Chart: Controle de E.coli - Captação Barroca
| ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO
 | 140 | 130 | 8 | 22 | 33 | 540 | 49 | 79 | 10 | 33 | 350 | 33
Resultados e Discussão

## Slide 19
Quantificação de Escherichia coli por 100 mL
Chart: Controle de E.coli - Captação Cristal
| ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO
 | 110 | 140 | 33 | 2 | 8 | 13 | 79 | 170 | 110 | 79 | 6 | 5
Resultados e Discussão

## Slide 20
Quantificação de Escherichia coli por 100 mL
Chart: Controle de E.coli - Captação do Gogô
| ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO
 | 110 | 140 | 33 | 2 | 8 | 13 | 79 | 170 | 110 | 79 | 6 | 170
Resultados e Discussão

## Slide 21
Quantificação de Escherichia coli por 100 mL
Chart: Controle de E.coli - Captação Del Rey
| ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO
 | 350 | 240 | 2 | 31 | 110 | 170 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1
Resultados e Discussão

## Slide 22
Quantificação de Escherichia coli por 100 mL
Chart: Controle de E.coli - Captação Maquiné
| ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO
 | 120 | 26 | 7 | 49 | 49 | 22 | 350 | 49 | 70 | 13 | 11 | 33
Resultados e Discussão

## Slide 23
Quantificação de Escherichia coli por 100 mL
Chart: Controle de E.coli - Captação Matadouro
| ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO
 | 120 | 26 | 7 | 49 | 49 | 22 | 350 | 49 | 70 | 13 | 11 | 220
Resultados e Discussão

## Slide 24
Quantificação de Escherichia coli por 100 mL
Chart: Controle de E.coli - Captação Serrinha
| ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO
 | 23 | 33 | 13 | 4 | 79 | 7 | 11 | 110 | 280 | 23 | 130 | 33
Resultados e Discussão

## Slide 25
Captação | E.coli (NMP/100 mL)
Pantera | 45,7
Belém | 10,4
Principal do Seminário | 95,5
Barroca | 55,4
Cristal | 29,1
Gogô | 39,0
Del Rey | 15,5
Maquiné | 37,0
Matadouro | 43,3
Serrinha | 30,8
Resultados e Discussão

## Slide 26
Associar o monitoramento de Escherichia coli ao de Cryptosporidium e Giardia é um grande avanço para a segurança da água de consumo de Mariana.
Nos mananciais de água do município de Mariana não há necessidade de realizar o monitoramento de Cryptosporidium spp. e Giardia spp.
Conclusão

## Slide 27
Água é saúde! Obrigada pela atenção!