## Slide 1: DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA LAGOA DA CONCEIÇÃO PARA TOMADA DE DECISÃO VISANDO MITIGAR IMPACTOS ANTRÓPICOS
Autores: Louidi Lauer Albornoz; Aline Pericolo Sgiers; Andreia Della Casa; Gustavo Rodrigues dos Santos; Salatiel Wohlmuth da Silva

## Slide 2
Introdução
A Lagoa da Conceição apresenta uma área de 19,71 km²;
Está localizada no Distrito da Lagoa da Conceição - Florianópolis;
Divide-se em duas partes: a Lagoa de Dentro, ao sudoeste, e a Lagoa de Fora, ao nordeste e estas duas partes são separadas por um estreito;
A população do entorno é de aproximadamente de 14.000 habitantes;
A área total do distrito é de 55,28 km²;
Densidade - 178,2 hab./km²
Fonte: Martins, L.; Marenzi, R. C.; Lima, A. (2015). Levantamento e representatividade das Unidades de Conservação instituídas no Estado de Santa Catarina, Brasil. Rev. Desenvolv. Meio Ambiente, v. 33, p. 241-259.

## Slide 3
Objetivo
O objetivo geral deste trabalho consiste em realizar um diagnóstico da qualidade da água da Lagoa da Conceição, Florianópolis-SC, para tomada de decisão visando mitigar impactos antrópicos.

## Slide 4
Objetivos Específicos
Coletar amostras de água em diferentes pontos da lagoa da Conceição;
Caracterizar em relação a diversos parâmetros físico-químicos;
Comparados com os valores máximos em cada classe definida na resolução do CONAMA nº 357/2005 (CONAMA, 2005);
Discutir a relação aos impactos ambientais no meio ambiente que levaram cada ponto a apresentar a sua respectiva classificação, racionalizando a tomada de decisão para mitigar impactos antrópicos.

## Slide 5
Material e métodos
A partir dos pontos de coleta, selecionados por meio da ferramenta do Google Earth®, a rota de coleta foi planejada e percorrida em um barco a vela.
Essa rota, abarca a Ponte da Avenida das Rendeiras, Ponta das Almas, Canto dos Araças, Bar do Boni - Lagoa da Conceição/Joaquina, Ponta das Caranhas, foz Canal da Barra da Lagoa, laboratórios da UFSC, canto da Lagoa, canal da Barra da Lagoa e Rio Vermelho e foi realizada no verão do ano de 2019.

## Slide 6
Material e métodos

## Slide 7
Material e métodos
Foram coletadas amostras de água nos pontos mencionados, totalizando 11 amostragens, conforme o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras.
Todos os frascos com amostras foram congelados e enviados ao laboratório para a realização das análises.

## Slide 8
Material e métodos
As análises físico-químicas realizadas foram: pH, cor verdadeira, turbidez, fósforo total, nitrogênio total Kjeldahl, sólidos dissolvidos totais, clorofila a, fluoreto, cloreto, nitrito e nitrato.
Todas as análises foram realizadas de acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012) e por meio de equipamentos previamente calibrados.

## Slide 9
Resultados e discussão
Com os resultados de enquadramento obtidos das coletas realizadas mostram que os valores concentração de parâmetros de nutrientes como, por exemplo, nitrogênio e fósforo, e de clorofila a apresentaram valores elevados em diversos pontos de coleta de amostras.
Esses resultados indicam que nesses pontos ocorre uma piora da qualidade da água e, por consequência, do enquadramento nesses pontos.

## Slide 10
Resultados e discussão
Ponto | Local | Enquadramento
1 | Ponte | 2
2 | Ponta das Almas | 2
3 | Canto dos Araçás | 3
4 | Bar do Boni - Lagoa da Conceição / Joaquina | 3
5 | Ponta das Caranhas | 2
6 | Foz Canal da Barra da Lagoa | 2
7 | Laboratórios UFSC | 2
8 | Canto da Lagoa | 4
9 | Canto da Lagoa | 4
10 | Canal da Barra da Lagoa | 4
11 | Rio Vermelho | 4

## Slide 11
Resultados e discussão
Esse comportamento pode ser devido à falta de tratamento dos esgotos gerados no entorno da lagoa da Conceição, conforme SNIS 2019 (SNIS, 2019), o que ocasiona o aumento nas classes de enquadramento nesses locais.

## Slide 12
Resultados e discussão
A comparação indicou uma piora em diversos pontos de coleta, principalmente em relação a concentração de nutrientes (fósforo total e de formas de nitrogênio).
Com as imagens de satélite dos pontos de coleta foi realizada a análise de possíveis fontes de poluição antrópica nas lagoas, indicando que as principais fonte de poluição se devem ao lançamento de esgotos domésticos não tratados ou parcialmente tratados.

## Slide 13
Conclusões
Com os resultados obtidos, foi possível entender as classificações dos pontos analisados, verificar a influência da poluição antrópica e avaliar se as soluções mais indicadas para a mitigação dos problemas de poluição ou o conjunto.
Fiscalização de ligações clandestinas de esgoto;
Construção de rede coletora de esgoto;

## Slide 14
Conclusões
Construção de estações de tratamento de efluentes (ETE) modulares;
Instalação de sistemas de fossas filtro seguindo as normas pertinentes nas edificações o que é uma alternativa mais barata e rápida que permite a diminuição da poluição dos corpos hídricos.
Porém a alta permeabilidade dos terrenos próximos aos corpos hídricos pode comprometer a eficiência deste tratamento.

## Slide 15
Referências
APHA/AWA/WEF. Standard Methods for Examination of the Water and Wastewater. 22nd Edition. Washington, 2012.
CONAMA. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Brasília, 18 jan. 2005.
SNIS. Diagnóstico dos serviços de água e esgotos. 2019.

## Slide 16
Agradecimentos

## Slide 17
OBRIGADO!
Salatiel W. da Silva
salatiel.silva@ufrgs.br