## Slide 1
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
Autor: Bruno Valentim Retrão
Coautor: Daniel Manzi
XIX Exposição de Experiências Municipais em Saneamento

## Slide 2
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
S.A.A.E. DE ITAPIRA/SP
Cidade na região administrativa de Campinas.
Distâncias: 75 km de Campinas.
119 km de Poços de Caldas.
Divisa com Sul de Minas.
Prestador dos serviços de abastecimento
de água e esgotos: SAAE de Itapira.
Número de ligações de água: 25.312.

## Slide 3
CONSTATAÇÃO
Parque de hidrômetros defasado;
Perdas físicas altas: IPD 36,27%;
Faturamento baixo
Dificuldade em aumentar a tarifa.
Saída: Combate as perdas físicas e não-físicas.
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
Tarifa da água mais barata da região;

## Slide 4
AÇÕES
Gestão das perdas não-físicas;
Setor público com visão do privado: reduzir custos e aumentar receitas;
Garantir a sustentabilidade econômica da Autarquia;
Plano: Modernizar o parque de hidrômetro de Itapira.
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
Manutenção Preventiva

## Slide 5
OBJETIVOS
Constatar os resultados da trocas de hidrômetros que ocorreram devido a implantação do programa de manutenção preventiva.
Analisar se a metodologia aplicada teve êxito;
Analisar qual direção o programa deve ir.
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
Hidrômetro antigo
Hidrômetro novo
Qual o resultado?

## Slide 6
METODOLOGIA
Foco 1 Substituir os hidrômetros mais antigos por novos;
Foco 2 Priorizar a troca dos grandes consumidores.
Baseado na experiência de
Uberaba: substituir quase todo
parque de hidrômetros
de Itapira (ideia inicial).
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP

## Slide 7
METODOLOGIA
Levantamento amostral da idade do parque
Levantamento das características do parque de hidrômetros: idade do parque, tempo de instalação, tipos e modelos utilizados.
Selecionou 1% das ligações de modo aleatório, e com auxílio do software de Gestão Comercial extraiu-se as informações.
272 LIGAÇÕES
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP

## Slide 8
METODOLOGIA
Escolha e troca de hidrômetros
Foram priorizados os hidrômetros com maior tempo de
instalação de 18 a 44 anos de uso (Ex.: A70 até A96).
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
Prioridade nos 7% mais antigos!
Hidrômetro fabricado em 1970
Hidrômetro fabricado em 1996

## Slide 9
METODOLOGIA
Todas as decisões foram todas a partir do sistema comercial do SAAE.
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
Número do Hidrômetro
Número da ligação
Número da ligação

## Slide 10
METODOLOGIA
Total de hidrômetros substituídos: 1200. (831 foram analisados).
Hidrômetros utilizados:
Unijato ¾”, Classe B;
Multijato ¾”, Classe B;
Ultrassônico ¾”, Classe C;
Multijato 1”, Classe B;
Ultrassônico 1”, Classe C.
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
Unijato
Ultrassônico
Multijato

## Slide 11
METODOLOGIA
Planilha de Compilação dos Dados gerada pelo software de gestão comercial.
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
Código dos consumidores
Histórico mensal dos consumos

## Slide 12
RESULTADOS
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP

## Slide 13
RESULTADOS
Hidros Unijato
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP

## Slide 14
RESULTADOS
Hidros Multijato
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP

## Slide 15
RESULTADOS
Hidros Ultrassônico
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP

## Slide 16
RESULTADOS
Ganhos em Volume (m³)
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
12,67% do volume médio micromedido recuperado!

## Slide 17
RESULTADOS
Ganhos em Faturamento (R$)
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
R$ 14.801,87 de retorno médio mensal!
16,00% do faturamento médio micromedido recuperado!

## Slide 18
RESULTADOS
Retorno do investimento
Em posse dos dados de custos de aquisição dos hidrômetros obteve-se o payback do investimento.
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
Hidrômetros unijatos ¾”: Investimento não pago a curto prazo.

## Slide 19
RESULTADOS
Retorno do investimento
Em posse dos dados de custos de aquisição dos hidrômetros obteve-se o payback do investimento.
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
Hidrômetros multijato ¾”: Payback 2,47 meses.

## Slide 20
RESULTADOS
Retorno do investimento
Em posse dos dados de custos de aquisição dos hidrômetros obteve-se o payback do investimento.
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
Hidrômetros ultrassônico ¾”: Payback 3,02 meses.

## Slide 21
RESULTADOS
Retorno do investimento
Em posse dos dados de custos de aquisição dos hidrômetros obteve-se o payback do investimento.
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
Hidrômetros multijato 1”: Payback 0,62 mês.

## Slide 22
RESULTADOS
Retorno do investimento
Em posse dos dados de custos de aquisição dos hidrômetros obteve-se o payback do investimento.
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP
Hidrômetros ultrassônico 1”: Payback 0,75 mês.

## Slide 23
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inúmeras variáveis a serem consideradas.
Outras experiências servem como exemplo, não como regra.
Necessidade de um sistema (software) que armazene e controle dados dos hidrômetros substituídos.
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP

## Slide 24
CONCLUSÕES
A modernização do parque de hidrômetros neste estudo, mostrou-se altamente vantajosa, com o retorno do investimento em pouco meses ou até em menos de um.
Devido ao escalonamento tarifário, as trocas das ligações de maior consumo deram melhores resultados.
É melhor priorizar as trocas dos grandes consumidores antes mesmo dos hidrômetros com maior tempo de instalação pois estes dão melhores resultados em curto prazo.
Eleger os hidrômetros para troca somente pelo tempo de instalação não é o método mais adequado.
Para prosseguimento do programa deve realizar o perfil de consumo de água das ligações e efetuar ensaio de recebimentos dos lotes de hidrômetros.
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS DE ITAPIRA-SP

## Slide 25
Bruno Valentim Retrão
Engenheiro Ambiental
19-3913.9500 engenharia2@saaeitapira.com.br
Obrigado!