## Slide 1
Modelagem de Estações de Tratamento de Esgoto
19 de Junho de 2017

## Slide 2
Sociedade de economia mista responsável pelo sistema de saneamento em Campinas - SP
Sede Administrativa
SANASA

## Slide 3
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A

## Slide 4
Lei 6938/81 – Política Nacional de Meio Ambiente
Poluição: degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população;
Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
Afetem desfavoravelmente a biota;
Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.
Definição prática
Degradação da qualidade ambiental: a alteração adversa das características do meio ambiente .
Poluição das águas: adição de substâncias ou de formas de energia que, indiretamente, alterem a natureza do corpo d`água de maneira que prejudique os legítimos usos que dele são feitos.
Poluição das Águas

## Slide 5
Resolução CONAMA 357/2015
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências
Definição prática
Poluição das Águas
Resolução CONAMA 430/2011
Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente -CONAMA.
Definição de critérios mínimos, em termos de qualidade para lançamento.
Classificação dos corpos d’água em Especial, Classe 1, 2, 3 e 4
Decreto Estadual 8468/1976
Dispõe sobre a prevenção e o controle do meio ambiente.
*para o Estado de SP

## Slide 6
Padrões de qualidade para corpos de água doce relacionados às formas de nitrogênio e fósforo |  |  |  |  | 
PARÂMETRO | UNIDADE | ÁGUAS DOCES |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4
N amoniacal total (pH≤7,5) | mgN/L | 3,7 | 3,7 | 13,3 | -
N amoniacal total (7,5<pH≤8,0) | mgN/L | 2,0 | 2,0 | 5,6 | -
N amoniacal total (8,0<pH≤8,5) | mgN/L | 1,0 | 1,0 | 2,2 | -
N amoniacal total (pH>8,5) | mgN/L | 0,5 | 0,5 | 1,0 | -
Nitrato | mgN/L | 10,0 | 10,0 | 10,0 | -
Nitrito | mgN/L | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -
P total (ambiente lêntico) | mgP/L | 0,020 | 0,030 | 0,050 | -
P total (ambiente intermediário(a) e tributário direto de ambiente lêntico) | mgP/L | 0,025 | 0,050 | 0,075 | -
P total (ambiente lótico e tributário de ambiente intermediário) | mgP/L | 0,10 | 0,10 | 0,15 | -
FONTE: CONAMA (RESOLUÇÃO 357/05) NOTAS: A TABELA APRESENTA AS FORMAS DE NITROGÊNIO E FÓSFORO; CONSULTAR A RESOLUÇÃO CONAMA 357/05 PARA A LISTA COMPLETA E PARA A REDAÇÃO OFICIAL VERIFICAR LEGISLAÇÕES ESTADUAIS PARA EVENTUAIS PARÂMETROS ADICIONAIS E/OU VALORES MAIS RESTRITIVOS, BEM COMO EVENTUAIS PADRÕES DE LANÇAMENTO NAS ÁGUAS DE CLASSE ESPECIAL É VEDADO O LANÇAMENTO DE EFLUENTES OU DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS, AGROPECUÁRIOS, DE AQUICULTURA, INDUSTRIAIS E DE QUAISQUER OUTRAS FONTES POLUENTES, MESMO QUE TRATADOS VA: VIRTUALMENTE AUSENTES (a) AMBIENTE INTERMEDIÁRIO: TEMPO DE RESIDÊNCIA ENTRE 2 A 40 DIAS |  |  |  |  | 
PADRÕES DE QUALIDADE – NITROGÊNIO E FÓSFORO

## Slide 7
1 - ÁREA DISPONÍVEL.
2 - TIPO DE SOLO.
3 - CUSTO DA ÁREA.
4 - DEMANDA DE ENERGIA/CONFIABILIDADE NO FORNECIMENTO.
5 - REQUISITO DE EFICIÊNCIA DE TRATAMENTO.
6 - NÍVEL DE TRATAMENTO DESEJADO/CLASSE DO CORPO RECEPTOR.
7 - DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA OPERAÇÃO.
8 - DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA MANUTENÇÃO.
9 - QUANTIDADE DE LODO GERADA/ DISPOSIÇÃO FINAL.
10 - PROXIMIDADE À AREAS RESIDENCIAIS.
Critérios para Seleção de um Processo de Tratamento e sua Localização

## Slide 8
11 - NÍVEL DE REJEIÇÃO DO PÚBLICO AO TRATAMENTO.
12 - DESPEJOS INDUSTRIAIS LIGADOS NA REDE PUBLICA/QUANTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.
13 - CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DA ETE.
14 - CUSTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ETE.
15 - RESISTÊNCIA A CARGAS A CHOQUE.
16 - FLEXIBILIDADE E POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO.
17 - ZONEAMENTO DO MUNÍCIPIO EM RELAÇÃO ÀS ÁREAS ADJACENTES AO LOCAL DA ETE.
18 – VISÃO PARA O REÚSO DOS EFLUENTES.
Critérios para Seleção de um Processo de Tratamento e sua Localização

## Slide 9
Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí 2010 a 2020 (com propostas de atualização do Enquadramento dos Corpos d’Água e de Programa
para Efetivação do Enquadramento dos Corpos d’Água até o ano de 2035)
SISTEMAS DE TRATAMENTO – CUSTO DE IMPLANTAÇÃO

## Slide 10
Comparativo do Consumo de Energia Elétrica

## Slide 11
Controle de Qualidade
19 de Junho de 2017

## Slide 12: Laboratório de análise e controle de efluentes
Realização de
aproximadamente
2000 análises por mês

## Slide 13: Rotinas operacionais
Coleta e preservação de amostras
Programação recebimento
Monitoramento das ETE e Corpos d’água
  Legislação
  Plano de automonitoramento
  Controle operacional
Monitoramento Efluentes não domésticos
Monitoramento Insumos

## Slide 14
Análises realizadas – ETE e Corpos d’água
Os demais parâmetros para atendimento à legislação são terceirizados.

## Slide 15
Decreto 8468/76 – Art. 19A
Licenças de Operação das ETE
Avaliação de impacto – DBO, DQO e SST
Visita técnica
Efluente não doméstico
Coleta de amostra
Recebimento via rede ou caminhão
http://www.sanasa.com.br/formularios/impressao.aspx?nrod=184

## Slide 16
Controle de qualidade
Atendimento as condições mínimas conforme Contrato
Controle Insumos

## Slide 17
Compra e Calibração de equipamentos
Compra e Calibração de vidrarias
Compra de consumíveis
Calibração e manutenção – Gerência TS

## Slide 18
ABNT NBR ISO 9001:2015 – Gestão da Qualidade
  Instrução técnica
  Procedimentos
  Formulários
  Norma Técnica
  ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
  Acreditação Laboratórios
ISO 9001 e 17025
Documentação

## Slide 19: Logística TS - TSC

## Slide 20
Estações Elevatórias de Esgoto
19 de Junho de 2017

## Slide 21
Estações Elevatórias de Esgoto em Campinas

## Slide 22
EEE – DEFINIÇÃO
Estações Elevatórias de Esgoto em Campinas

## Slide 23
1. BOMBEAR SEUS ESGOTOS PARA TRATAMENTO;
2. NÃO CAUSAR INFORTÚNIO (DESGRAÇA – INFELICIDADE);
BARULHO, ODOR, ANIMAIS PEÇONHENTOS,
POLUIÇÃO DE CORPO RECEPTOR, ABANDONO
MISSÃO
VISÃO
EEE - VALORES

## Slide 24
EEE – CRESCIMENTO AO LONGO DOS ANOS
80

## Slide 25
EEE – PARQUE ATUAL

## Slide 26
REGIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO

## Slide 27
EEE – REGIÕES POR BASES OPERACIONAIS

## Slide 28
(1) COORDENADORIA
(3) BASES OPERACIONAIS
(1) CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL EEE
(29) COLABORADORES
- ENGENHEIRO
- ASSISTENTES OPERACIONAIS
- EQUIPES VOLANTES
- OPERADOR DE HIDROJATO
- OPERADOR CCOE
EEE – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

## Slide 29
EEE – CONCEPÇÕES
POÇO SECO
CONJUNTO MOTOR-BOMBA
CENTRIFUGAS
POÇO SECO
CONJUNTO MOTOR-BOMBA
RE-AUTOESCORVANTES
POÇO ÚMIDO
BOMBA SUBMERSÍVEL

## Slide 30
EEE – UNIDADES

## Slide 31
EEE – PARTES DO SISTEMA

## Slide 32
EEE – CAIXA DE CHEGADA
(REGISTRO + RETENÇÃO DE SÓLIDOS)
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

## Slide 33
EEE – PV DE GRADEAMENTO
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

## Slide 34
EEE – POÇO ÚMIDO
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

## Slide 35
EEE – POÇO SECO
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

## Slide 36
EEE – RETIRADA DE BOMBAS
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

## Slide 37
EEE – IÇAMENTO DE CESTOS
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

## Slide 38
EEE – CAIXA DE REGISTROS DE MANOBRA
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

## Slide 39
EEE – PAINEL DE COMANDO E OPERAÇÃO
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

## Slide 40
EEE – GERADORES
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

## Slide 41
EEE – SERVIÇOS

## Slide 42
EEE – SERVIÇOS
TROCA DE REGISTRO DE ENTRADA

## Slide 43
EEE – LIMPEZA DE CESTO E SOBRENADANTE
DE POÇO DE SUCÇÃO
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

## Slide 44
EEE – RESÍDUOS GROSSEIROS

## Slide 45
EEE – SERVIÇOS

## Slide 46
EEE – SERVIÇOS
REPARO EM GRADEAMENTO

## Slide 47
EEE – SERVIÇOS
SETUP e LIMPEZA DE BOIAS

## Slide 48
EEE – ESGOTAMENTO

## Slide 49
EEE – MANUTENÇÃO DE BARRILETE

## Slide 50
EEE – MANUT. DE VIAS DE ACESSO

## Slide 51
EEE – DESENTUPIMENTO DE REDES

## Slide 52
EEE – PRESERVAÇÃO DE ÁRVORES

## Slide 53
EEE – LAVAGEM EM GERAL

## Slide 54
EEE – MANUTENÇÃO DE BOMBA

## Slide 55
EEE – LIMPEZA DE GRADE E CX DE AREIA

## Slide 56
EEE – ABAST. DE RESERVATÓRIOS

## Slide 57
EEE – MANUT. DE VIAS DE ACESSO

## Slide 58
EEE – PODA DE ÁRVORES

## Slide 59
EEE – PLACAS DE SINALIZAÇÃO

## Slide 60
EEE – GUARDA CORPO

## Slide 61
EEE – TAMPAS DE FIBRA

## Slide 62
EEE – PLANO DE CONTINGÊNCIA

## Slide 63
CCOE
CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL DE EEE

## Slide 64
CCOE
CENTRAL DE CONTROLE OPERACIONAL DE EEE

## Slide 65
CCOE - FLUXOGRAMA OPERACIONAL

## Slide 66
CCOE
SALA DE CONTROLE OPERACIONAL DE EEE

## Slide 67
CCOE
MAPA DE EEE COM TELECOMANDO

## Slide 68
CCOE
TELA PRIMÁRIA DE MONITORAMENTO

## Slide 69
CCOE
TELA SECUNDÁRIA DE MONITORAMENTO

## Slide 70
Márcio Barbosa
Coordenador do Setor de Elevatórias de Esgoto
(19) 3348-5637
ELEVATORIA.ESGOTO@SANASA.COM.BR

## Slide 71
Sistema de coleta;
Condições climáticas;
Regime de escoamento;
Tipo e material das canalizações;
Qualidade de execução das obras;
Concepção das elevatórias;
Manutenção corretiva e preventiva das redes coletoras;
Fatores que influenciam nas Vazões Afluentes da ETE

## Slide 72
Influencia da infiltração no sistema de coleta

## Slide 73
ETE Alphaville
ETE Arboreto
ETE CIATEC
ETE Vila Reggio
ETE Icaraí
EPAR Capivari II
ETE São Luiz
ETE Eldorado
ETE Sta. Lúcia
ETE Piçarrão
ETE Sta. Mônica
ETE Mirassol
ETE Samambaia
ETE Bosque das Palmeiras
ETE Anhumas
ETE Barão Geraldo
ETE Terras do Barão
ETE Capivari I
ETE Boa Vista
ETE San Martin
ETE Nova América
*
ETE Sousas
ETE
ETE
9 ETEs de maior porte
16 ETEs de menor porte
1 ETE em construção
ETE
•
•
•
•
ETE Takanos
•
•
ETE Nova Bandeirante
ETE Abaeté
Bacia do Rio Atibaia
Bacia do Ribeirão Quilombo
Bacia do Rio Capivari
ETES EM CAMPINAS
Cada ETE tem uma particularidade e um histórico

## Slide 74
Fonte: Metcalf & Eddy (2013)
Contribuinte | Unidade | Concentraçãob |  | 
 |  | Baixa | Média | Alta
Sólidos totais (ST) | mg/L | 537 | 806 | 1612
Sólidos dissolvidos totais (SDT) | mg/L | 374 | 560 | 1121
Fixos | mg/L | 224 | 336 | 672
Voláteis | mg/L | 150 | 225 | 449
Sólidos suspensos totais (SST) | mg/L | 130 | 195 | 389
Fixos | mg/L | 29 | 43 | 86
Voláteis | mg/L | 101 | 152 | 304
Sólidos sedimentáveis | mg/L | 8 | 12 | 23
Demanda bioquímica de oxigênio, 5d, 20oC DBO | mg/L | 133 | 200 | 400
Carbono orgânico total (COT) | mg/L | 109 | 164 | 328
Demanda química de oxigênio (DQO) | mg/L | 339 | 508 | 1016
Nitrogênio (total como N) | mg/L | 23 | 35 | 69
Orgânico | mg/L | 10 | 14 | 29
Amônia livre | mg/L | 14 | 20 | 41
Nitritos | mg/L | 0 | 0 | 0
Nitratos | mg/L | 0 | 0 | 0
Fósforo (total como P) | mg/L | 3,7 | 5,6 | 11
Orgânico | mg/L | 2,1 | 3,2 | 6,3
Inorgânico | mg/L | 1,6 | 2,4 | 4,7
Potássio | mg/L | 11 | 16 | 32
Cloretos | mg/L | 39 | 59 | 118
Sulfato | mg/L | 24 | 36 | 72
Óleo e graxa | mg/L | 51 | 76 | 153
Compostos orgânicos voláteis totais (COVs) | mg/L | <100 | 100-400 | >400
Coliformes totais | No./100mL | 106-108 | 107-109 | 107-1010
Coliformes fecais | No./100mL | 103-105 | 104-106 | 105-108
Oocistos de Cryptosporidium | No./100mL | 10-1-101 | 10-1-102 | 10-1-103
Cistos de Giardia lamblia | No./100mL | 10-1-102 | 10-1-103 | 10-1-104
Características Principais dos Esgotos Domésticos

## Slide 75
Constituinte | Principais parâmetros representativos | Fontes |  |  |  | Possível efeito poluidor
 |  | Águas residuárias |  | Águas pluviais |  | 
 |  | Urb. | Ind. | Urb. | Agricultura e pastagem | 
Sólidos em suspensão | Sólidos em suspensão totais | xxx | < > | xx | x | Problemas estéticos
 |  |  |  |  |  | Depósitos de lodo
 |  |  |  |  |  | Adsorção de poluentes
 |  |  |  |  |  | Proteção de patogênicos
Matéria orgânica biodegradável | Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) | xxx | < > | xx | x | Consumo de oxigênio
 |  |  |  |  |  | Mortandade de peixes
 |  |  |  |  |  | Condições sépticas
Nutrientes | Nitrogênio | xxx | < > | xx | x | Crescimento excessivo de algas
 | Fósforo |  |  |  |  | Toxicidade aos peixes (amônia)
 |  |  |  |  |  | Doença em recém-nascidos (nitrato)
 |  |  |  |  |  | Poluição de água subterrânea
Organismos patogênicos | Coliformes | xxx | < > | xx | x | Doenças de veiculação hídrica
Matéria orgânica não biodegradável | Pesticidas | xx | < > | xx | xx | Toxicidade (vários)
 | Alguns detergentes |  |  |  |  | Espumas (detergentes)
 | Fármacos |  |  |  |  | Redução da transferência de oxigênio (detergentes)
 |  |  |  |  |  | Biodegradabilidade reduzida ou inexistente
 | Outros |  |  |  |  | Maus odores (ex. fenóis)
Metais | Elementos específicos (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, etc) | xx | < > | x |  | Toxicidade
 |  |  |  |  |  | Inibição do tratamento biológico de esgotos
 |  |  |  |  |  | Problemas na disposição do lodo na agricultura
 |  |  |  |  |  | Contaminação da água subterrânea
Sólidos inorgânicos | Sólidos dissolvidos totais | xx | < > |  | x | Salinidade excessiva - prejuízo às plantações (irrigação)
 | Condutividade elétrica |  |  |  |  | Toxicidade a plantas (alguns íons)
 |  |  |  |  |  | Problemas de permeabilidade do solo (sódio)
x: pouco | xx: médio | xxx: muito |  | < > variável |  | em branco: usualmente não importante
Fonte Marcos von Sperling
Principais Agentes Poluidores das Águas

## Slide 76
Principais protozoários e características relacionadas à saúde e ao abastecimento de água para consumo humano FONTE WHO (2006a; 2006b - adaptado). |  |  |  |  |  |  | 
Patógeno | IMPACTO ASSOCIADO À SAÚDE |  |  |  | DIFICULDADE DE CONTROLE |  | 
 | Sintomas | Incidência | Epidemias/Surtos |  | Persistência | Resistencia(1) | Tamanho (μm)
Transmissão fecal oral |  |  |  |  |  |  | 
Entamoeba histolytica | Assintomáticos(2) a severos | Comum |  | Várias/os | Moderada | Alta | 10 a 16 (cisto)
Giardia duodenalis | Assintomáticos a moderados | Comum |  | Várias/os | Moderada | Alta | 9 a 14 (cisto)
Cryptosporidium spp. | Moderados | Comum |  | Várias/os | Longa | Muito alta | 4 a 6 (oocisto)
Toxoplasma gondii | Moderados | Comum |  | Poucas/os | Longa | Muito alta | 10 a 14 (oocisto)
Cyclospora C ayetanensis | Moderados | Rara |  | Poucas/os | Longa | Alta | 7 a 10 (oocisto)
Microsporídios | Moderados | Rara |  | Incertas/os | Longa | Alta (?) | 1 a 4,5 (cisto)
Balantidium coli | Assintomáticos a moderados(3) | Moderada |  | Muito poucas/os | Longa (?) | Alta | 45 a 70 (cisto)
Isospora belli | Moderados | Rara |  | Sem registros | Longa (?) | Alta (?) | 14 a 32 (cisto)
Blastocystis hominis | Assintomáticos a moderados | Comum |  | Sem registros | Longa (?) | (?) | 6 a 40 (cisto)
Outros mecanismos de transmissão (4) |  |  |  |  |  |  | 
Acanthamoeba | Severos ou muito severos | Muito rara |  | Poucas/os | Pode multiplicar(5) | Baixa | 25 a 40 (trofozoítos) 10 a 30 (cisto)
Naegleria fowleri | Muito severos | Muito rara |  | Rara | Pode multiplicar(5)(6) | Baixa | 10 a 15 (trofozoítos) 7 a 15 (cisto)
Balamuthia mandrillaris | Muito severos | Muito rara |  | Sem registros | Pode multiplicar(5) | ? | 15 a 60 (trofozoítos) 15 (cisto)
Qualidade das Águas

## Slide 77
(1) RESISTENCIA À DESINFECÇÃO POR CLORO, NAS DOSAGENS E TEMPOS DE CONTATOS USUAIS PARA INATIVAÇÃO DE 99% DAS FORMAS INFECTANTES (CISTOS/OOCISTOS). (2) CERCA DE 85-95% DAS INFECÇÕES HUMANAS POR ENTAMOEBA HISTOLYTICA SÃO ASSINTOMÁTICAS. (3) A INFECÇÃO HUMANA POR BALANTIDIUM COLI É RARA E A MAIORIA, ASSINTOMÁTICA. (4) NA INFECÇÃO OCULAR CAUSADA POR ACANTHAMOEBA, A EXPOSIÇÃO USUALMENTE RELATADA É O USO DE LENTES DE CONTATO CONTAMINADAS COM SOLUÇÕES SALINAS UTILIZADAS PARA LIMPEZA, OU CONTAMINAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS PARA ARMAZENAMENTO. NAS ENCEFALITES (ENCEFALITE GRANULOMATOSA AMEBIANA - EGA) CAUSADAS POR ACANTHAMOEBA, O MECANISMO DE TRANSMISSÃO MAIS PROVÁVEL É VIA CORRENTE SANGUÍNEA A PARTIR DE OUTROS LOCAIS DE COLONIZAÇÃO, COMO PELE OU PULMÓES. A TRANSMISSÃO DE NAEGLERIA FOWLERI (AGENTE ETIOLÓGICO DE MENINGOENCEFALITE AMEBIANA PRIMÁRIA) SE DÁ PELA PENETRAÇÃO DO PARASITA PELA MUCOSA NASAL DEVIDO AO CONTATO COM ÁGUA CONTAMINADA. BALAMUTHIA MANDRILLARIS TAMBÉM É AGENTE ETIOLÓGICO DE ENCEFALITES (EGA) E O MEIO AMBIENTE (SOLO) TEM SIDO SUGERIDO COMO A PROVÁVEL FONTE DE INFECÇÃO. NÃO SÃO CONHECIDOS CASOS RELACIONADOS À EXPOSIÇÃO À ÁGUA. (5) A FORMA VEGETATIVA DO MICRORGANISMO (TROFOZOÍTICA) PODE SE MULTIPLICAR NA ÁGUA. (6) PRINCIPALMENTE EM ÁGUAS COM TEMPERATURAS MAIS ELEVADAS, COMO EM REGIÕES TROPICAIS. FONTE: WHO (2006A; 2006B ADAPTADO).

## Slide 78
NÍVEL DE TRATAMENTO | DESCRIÇÃO
Preliminar | Remoção de constituintes, como trapos, flotáveis, areia e graxas, que possam causar problemas operacionais ou de manutenção às operações e aos processos de tratamento e sistemas auxiliares
Primário | Remoção de parte de sólidos suspensos e matéria orgânica do esgoto
Primário Avançado | Remoção melhorada de sólidos suspensos e matéria orgânica do esgoto. Tipicamente efetuada pela adição de compostos químicos ou filtração
Secundário | Remoção de matéria orgânica biodegradável (em solução ou em suspensão) e sólidos suspensos. A desinfecção é, também, tipicamente incluída na definição de tratamento secundário convencional
Secundário com remoção de nutrientes | Remoção de compostos orgânicos biodegradáveis, sólidos suspensos e nutrientes (nitrogênio, fósforo ou ambos)
Terciário | Remoção de sólidos suspensos residuais (após tratamento secundário), usualmente por filtros granulares, filtros de pano ou microtelas. A desinfecção é, também, um componente típico do tratamento terciário. Remoção de nutrientes é, geralmente, incluído nesta definição.
Avançado | Remoção de materiais suspensos ou dissolvidos, que permanecem após tratamento biológico, quando requerido para aplicações diversas de reúso.
Fonte: Metcalf & Eddy (2013)
Níveis do Tratamento de Esgoto

## Slide 79
DBO - DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
FONTE: METCALF & EEDY | AECOM pg 118
Esquema da demanda bioquímica de oxigênio carbonácea e nitrogenada em uma amostra de esgoto

## Slide 80
FONTE: METCALF & EEDY | AECOM
ESTEQUIOMETRIA DA NITRIFICAÇÃO E DA DESNITRIFICAÇÃO
Nitrificação
Desnitrificação
Conversão de amônia a nitrito (por Nitrosomonas):

## Slide 81
Levantamento de Dados
Cálculo da Carga Poluidora
Equivalente Populacional
Estimativa de vazões médias, mínimas e máximas horárias.

## Slide 82
Exercício:
Qual a carga poluidora e per capita para o esgoto sanitário (doméstico) de um município?
Considerar:
População – 15.000 habitantes;
Contribuição per capita – 130L/hab.dia; e
Concentração de DBO – 300 mg/L.
Cálculo da Carga Poluidora

## Slide 83
Equivalente Populacional = EP
Carga orgânica per capita = CPC
Bibliografia = 54 g DBO/ hab.dia
Exercício:
Calcular o EP de uma indústria que possui as seguintes características:
Volume afluente = 200 m³/dia;
Concentração de DBO – 5.000 mg/L.
Carga Orgânica
Equivalente Populacional

## Slide 84
Remoção de sólidos Grosseiros
Grade de Barras.
Fonte: Jordão e Pessôa (1995).
Limpeza Manual frequente
Tratamento Preliminar – Remoção de Sólidos Grosseiros
Tipo de grade | Espaçamento entre barras |  | Inclinação
 | Polegadas | Centímetros | 
Grades Grosseiras | Acima de 1 ½ | 4,0 a 10,0 | Podem ser instaladas na vertical
Grades Médias | 3/4 a 1 ½ | 2,0 a 4,0 | 
Grades Finas | 3/8 a 3/4 | 1,0 a 2,0 | 45° a 60° em relação a horizontal
Espaçamento entre barras (cm) | Quantidade de sólidos grosseiros retidos (l/m³)
2,0 | 0,038
2,5 | 0,023
3,5 | 0,012
4,0 | 0,009

## Slide 85
Posterior a grade
Podem ser utilizadas Peneiras (abertura entre 0,25 mm a 10 mm)
  Escalar;
  Estática;
  Tambor rotativo.
Com sistemas automatizados de limpeza.
Constituídas em material resistente à corrosão e abrasão.
(aço inox 304 ou superior)
Para Reatores Anaeróbios – tipo UASB
Gradeamento deve ter abertura igual ou inferior a
12 mm para Q até 100 l/s;
6 mm para Q acima de 100 l/s.
Para MBR
Gradeamento deve ter abertura igual ou inferior a 2 mm.
Tratamento Preliminar – Remoção de Sólidos Grosseiros

## Slide 86
Retirada de partículas e densidade de 2,65
Remoção mínima de 95% em massa
Limpeza manual ou mecanizada obrigatoriamente mecanizada
    Fluxo horizontal e seção retangular com remoção de areia por bomba, parafuso helicoidal ou clamshell;
    Fluxo horizontal e seção quadrada com remoção por meio de braços raspadores;
    Fluxo em espiral aerado
São necessárias:
    ao menos duas unidades operacionais para remoção de areia;
    Classificador de areia, ex. Parafuso helicoidal
Taxa de escoamento superficial: 600 a 1300 m³/m².d
Tratamento Preliminar – Remoção de Areia

## Slide 87
TRATAMENTO PRELIMINAR

## Slide 88
Descrição | Quantidade | Potência | Unidade | Capacidade | Unidade
Bomba submersível | 2 | 63 | kW | 282 | L/s
Talha elétrica | 1 | 1 | HP | 1 | T
Dimensões do poço: diâmetro 6,96 m; Profundidade 7,65 m
Volume útil = 291 m3 Com cesto espaçamento entre barras 25 mm
ETE CAPIVARI I - EEEB

## Slide 89: TRATAMENTO PRELIMINAR
GRADEAMENTO GROSSEIRO A MONTANTE

## Slide 90
TRATAMENTO PRELIMINAR
ETE CIATEC
ETE SAMAMBAIA

## Slide 91
TRATAMENTO PRELIMINAR

## Slide 92
ETE PIÇARRÃO – Tratamento Preliminar
Gradeamento fino, calha Parshall e desarenadores
Gradeamento fino: Grade tipo gancho – espaçamento de 3 mm
Desarenadores: 7,62 x 7,62 x 1,47 m (larg. X comp. X prof)

## Slide 93: TRATAMENTO PRELIMINAR

## Slide 94
RESÍDUOS RETIDOS PELA PENEIRA STEP SCREEN 3MM
TRATAMENTO PRELIMINAR

## Slide 95
TRATAMENTO PRELIMINAR - ETE CAPIVARI I
Grades cremalheiras para remoção de resíduo fino.
Peneira para remoção de resíduo fino

## Slide 96
CAIXA DE AREIA

## Slide 97: CAIXA DE AREIA

## Slide 98: ETE BARÃO GERALDO
PENEIRA STEP SCREEN 3 MM

## Slide 99
Renato Rossetto
Gerente de Operação de Esgoto
+55 19 3735-5168 – opera.esgoto@sanasa.com.br