## Slide 1: ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO DE ROEDORES: experiência em uma instituição de ensino
Jonas Augusto Chagas Santos
Elson Hoyos Rêgo
Cezarina Maria Nobre Souza

## Slide 2: PROBLEMA
Os roedores:
geram perda de 4 a 8% da produção nacional de cereais, raízes e sementes;
podem provocar acidentes (curtos-circuitos e incêndios);
estão envolvidos no ciclo de pelo menos 30 zoonoses (tifo, salmoneloses, peste, outras).

## Slide 3: PROBLEMA
Por isso, controlar a população de roedores:
é uma necessidade para os municípios em geral;
por extensão, é uma necessidade para as instituições.
No Campus Belém do IFPA, a presença desses animais é percebida até mesmo durante o dia.
Sendo assim, pergunta-se:
qual o nível de infestação do Campus?

## Slide 4: OBJETIVO
Estimar a população de roedores infestante do Campus.

## Slide 5: MATERIAL E MÉTODOS
Inspeção do Campus (áreas livres e construídas) para identificar “Quatro As”

## Slide 6: MATERIAL E MÉTODOS
2) Aplicação de métodos de estimativa populacional
  Avaliação por Sinais de Atividades;
  Censo por Consumo de Alimentos

## Slide 7: Avaliação por Sinais de Atividades
SINAIS | NÍVEL DE INFESTAÇÃO |  |  | 
 | ALTO | MÉDIO | BAIXO | 
TRILHAS | Várias e evidentes | Algumas | Nenhuma visível | 
FEZES | Numerosas e frescas (brilhantes) | Em vários locais | Algumas | 
ROEDURAS | Visíveis em diversos locais | Algumas | Nenhuma visível | 
MANCHAS DE GORDURA | Evidentes em vários locais | Pouco perceptíveis | Nenhuma | 
TOCAS | Numerosas (+10/300m2) | Algumas (4a10/300m2) | Algumas | 
 |  |  | (1a3/300m2) | 
RATOS VISTOS | Vários à noite; alguns de dia | Alguns à noite | Nenhum | 

## Slide 8: Censo por Consumo de Alimentos
Disponibilizar porções de aproximadamente 30g de cereais (sem adição de rodenticidas) em diferentes pontos;
No dia seguinte, pesar as sobras, retirando materiais estranhos ou fezes com o auxílio de luvas;
Nos locais onde tiver havido consumo integral, dobrar a quantidade consumida; onde o consumo tiver sido parcial, repor as 30g iniciais;
Repetir por vários dias esse procedimento até que se observe a estabilização do consumo;
Somar o total consumido e dividi-lo por 15g (consumo diário de uma ratazana).

## Slide 9: MATERIAL E MÉTODOS
3) Cruzamento dos dados obtidos com os métodos aplicados;
4) Análise dos resultados obtidos.

## Slide 10
RESULTADOS OBTIDOS/DISCUSSÃO

## Slide 11: INSPEÇÃO E “QUATRO AS”
ÁGUA
ACESSO
ABRIGO
ALIMENTO

## Slide 12: ESTIMATIVA POPULACIONAL
Ponto 1 | Sem consumo | Monitoramento
Ponto 2 | parcial | Pesar e manter
Ponto 3 | Sem consumo | Após 5 dia descartou-se
Ponto 4 | integral | + 60
Ponto 5 | parcial | Pesar e manter
Ponto 6 | integral | + 60
Ponto 7 | Sem consumo | Após o 5 dia descartou-se
Ponto 8 | Sem consumo | Após 5 dia descartou-se
Ponto 9 | Sem consumo | Após 5 dia descartou-se
Ponto 10 | Sem consumo | Após 5 dia descartou-se
Consumo total de 1.203g (sementes girassol e ração de ramster);
80 animais nos dois pontos positivos.

## Slide 13: CRUZAMENTO DOS DADOS
Avaliação por Sinais de Atividades:
  Nível de infestação médio em geral;
  Alto na área da cantina (trilhas e roedores à luz do dia).
Censo por Consumo de Alimentos
  Nível alto, embora apenas 80 animais

## Slide 14: ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS
Embora o método de Avaliação por Sinais tenha indicado nível elevado somente na área da cantina, deve-se levar em conta que nesse local não foi possível aplicar o Censo por Consumo.
Caso tivesse sido empregado esse método, estima-se que o número de animais quantificados seria significativamente maior.
Mesmo nas demais áreas do Campus, consideradas pelo método de Avaliação por Sinais como de média infestação, estima-se que o número de animais seja significativamente mais elevado, inclusive nos pontos onde não houve consumo dos alimentos ofertados esse número não é nulo, pois sabe-se que há a presença de animais.
Sua mensuração não foi possível, uma vez que, embora consideravelmente menos que na cantina, igualmente há disponibilidade de alimentos preferenciais lançados em lixeiras abertas e mesmo no chão, que inviabilizaram o consumo das sementes e da ração.

## Slide 15: Mapeamento dos achados na inspeção e dos pontos do censo por consumo no Campus Belém
PN – Ponto do censo
AB – Abrigo
AC – Acesso
DA – Disposição de alimento
NA – Animais á luz do dia
FE – Fezes
RO – Roeduras
TO – Tocas

## Slide 16: AGRADECIMENTOS
Ao IFPA-Campus Belém:
pela concessão de Bolsa de Iniciação Científica (PIBICT/2016);
pelo Auxílio Estudantil concedido para participação neste evento.

## Slide 17
OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
jonas.augusto36@yahoo.com