## Slide 1: CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA EM ZONA RURAL: ESTUDO DE CASO
XIX Exposição de Experiências Municipais em Saneamento
De 24 a 29 de maio de 2015 – Poços de Caldas - MG
Dieter Wartchow
Marcio A. Nicknig

## Slide 2: Introdução
Reutilização da água da chuva é prática ancestral;
Aplicada em locais onde não há problema de abastecimento também traz inúmeras vantagens:
  Reduz pressão sobre os mananciais;
  Uso da água potável apenas para consumos nobres;
  Uso na irrigação sem necessidade de retirada do cloro residual;
  Dessedentação de animais, limpeza de ferramentas, etc;

## Slide 3: Objetivos
Avaliar o potencial de captação de águas pluvias em uma propriedade rural no interior do Rio Grande do Sul;
Dimensionar o sistema de captação;
Analisar a qualidade da água captada, verificando a sua adequabilidade para os diversos usos potenciais na propriedade;

## Slide 4: Metodologia – Local do Projeto
Vera Cruz, Rio Grande do Sul Transição entre campo e serra;
Predomínio de mata atlântica;
Região de comum precipitação orográfica;

## Slide 5: Metodologia – Avaliação do Histórico Pluviométrico

## Slide 7: Metodologia – Avaliação do Histórico Pluviométrico
A estação Botucaraí possui histórico de dados muito maior que as outras estações disponíveis na região;
Ao realizar ponderamento geoespacial, através de software SIG, as grandes séries de dados das estações Botucaraí e Candelária seriam desconsideradas;
Optou-se pelo método da Simulação, aplicado ao pior período.
  NBR 15527:2007 - Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos

## Slide 8: Metodologia – Avaliação do Histórico Pluviométrico

## Slide 9: Metodologia – Dimensionamento da Captação
No local foi utilizado para captação uma área de telhado de 100 m².
É previsto o aumento da área de captação.

## Slide 10: Metodologia – Demanda
Inferiu-se uma demanda de 200 L/dia, com base em relatos e experiência própria do morador do local, visando atender:
  Irrigação de horta orgânica;
  Dessedentação de animais;
  Limpezas em geral nas proximidades da residência;

## Slide 11: Metodologia – Dimensionamento da Captação
NBR 15527: água de chuva – aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – requisitos;
NBR 10844: Instalações prediais de águas pluviais;

## Slide 12: Metodologia – Dimensionamento da Captação
Dimensionamento feito pensando em expansão da captação;
Diâmetro do Condutor | Uso Corrente no Rio de Janeiro | 
(cm) | Área máxima de Cobertura (m²) | Capacidade de Esgotamento (L/min)
5 | 46 | 116
6,3 | 89 | 224
7,5 | 130 | 328
10 | 288 | 726
12,7 | 501 | 1263
15 | 780 | 1966
20,3 | 1616 | 4072
Fonte: Macintyre, 1996

## Slide 13: Resultados – Volume de Reserva

## Slide 14: Resultados – Volume de Reserva
Um volume de reserva de 4 mil litros atenderia mais de 80% do tempo a demanda no pior cenário;
Foi utilizado o volume comercial de 5 mil litros;

## Slide 15: Resultados – Instalação

## Slide 16: Resultados – Instalação

## Slide 17: Resultados – Instalação

## Slide 18: Resultados – Instalação

## Slide 19: Resultados – Instalação

## Slide 20: Resultados – Instalação

## Slide 21: Resultados – Instalação Irrigação por Gotejamento

## Slide 22: Equipe de Fiscalização

## Slide 23: Equipe de Fiscalização
Alinhamento dos condutos

## Slide 24: Equipe de Fiscalização
Alinhamento dos condutos
Fixação das calhas

## Slide 25: Equipe de Fiscalização
Alinhamento dos condutos
Fixação das calhas
Execução das fundações

## Slide 26: Conclusão - Custos
Descrição | Valor
Material Hidrálico PVC (tubos, conexões, calhas e suporte destes) | R$ 1.700,00
Reservatorio 5 m³ | R$ 1.075,00
Materiais para confecção | R$ 150,00
Compras imprevistas | R$ 100,00
Total | R$ 3.025,00

## Slide 27: Conclusão - Custos

## Slide 28: Conclusão - Custos

## Slide 29: Conclusão – Próximos passos...
Análise da água captada;
Estudo de possíveis medidas para adequá-la à irrigação, caso necessário;
Avaliar implantação de carneiro hidráulico;

## Slide 30: Obrigado
XIX Exposição de Experiências Municipais em Saneamento
De 24 a 29 de maio de 2015 – Poços de Caldas - MG
Dieter Wartchow
Marcio A. Nicknig