## Slide 1: A Setorização de Redes de Distribuição de Água com Foco para o Controle de Perdas
Bruna Florez da Silveira

## Slide 2
São José do Rio Preto

## Slide 3
São José do Rio Preto
166 anos
450 mil habitantes
Redução das perdas de 32% para 28%
9ª cidade com o melhor Saneamento do país !
136.309 Ligações
1.985,98 Km de redes de água
1.870,44 Km de redes de esgoto

## Slide 4
Chart: 
| Hidrometrada | Perdida
Distribuição de Água no Brasil | 0.719 | 0.381
FONTE: SNIS (2016)
Vazamentos
Ligações Clandestinas
Fraudes
Medições Incorretas
38,1%
71,9%
COMO COMBATÊ-LA?

## Slide 5: MODELAGEM HIDRÁULICA
Determina pressões;
Possui precisão;
Define Estratégias.

## Slide 6: REDUÇÃO DE PRESSÃO
Frequência de arrebatamentos;
Danos as tubulações;
Consumos relacionado as pressões;
Volume dos vazamentos.

## Slide 7: CONTROLE DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS E TROCA DE HIDRÔMETROS
Perdas Aparentes;
Aumento da arrecadação;

## Slide 8: CADASTRO TÉCNICO CONFIÁVEL
Rapidez nas manutenções;
Identificação de vazamentos facilitada;
Diminuição nos custos das obras e quebras de redes.

## Slide 9
A Setorização

## Slide 10: Projeto de Setorização em um bairro da cidade de São José do Rio Preto
VILA
TONINHO
2.303 Ligações
Pressões Iniciais:
Ponto 1 – 37 mca
Ponto 2 – 51 mca
Pressões Finais:
Ponto 1 – 17 mca
Ponto 2 – 25 mca
P1
P2

## Slide 11
Reservatório Apoiado
Reservatório Elevado
Rede de
Distribuição
Bombeamento
Situação Inicial

## Slide 12
Reservatório Apoiado
Reservatório Elevado
Rede de
Distribuição
(Alta)
Bombeamento
Situação Atual
Rede de
Distribuição
(Baixa)

## Slide 13
Modelagem Hidráulica - EPANET 2.0
Responsável Técnico: Jaqueline Freitas Reis

## Slide 14
Divisão de Setores – Controle de Pressão
ALTA
BAIXA
RESERVATÓRIOS
Responsável Técnico: Jaqueline Freitas Reis
Luiz Fernando Quintino

## Slide 15: Processo de Setorização
Inconsistências Cadastrais;
Realização de Novo Cadastro Técnico
Vazamentos não aparentes;

## Slide 16: Controle de Ligações Clandestinas Troca de Hidrômetros
Cerca de 250 demandas abertas, resultando em:
- 01 fraude
- 13 ligações clandestinas
- Troca de 106 micro medidores de vazão
Responsável Técnico: João Marcelino Ruiz
Leandro de Freitas

## Slide 17
Responsáveis Técnicos: Rafael Zerunian
Luiz Fernando Quintino
↓ 10%

## Slide 18: Eficiência Energética
↓ 16%

## Slide 19: CONCLUSÕES

## Slide 20
GERÊNCIA DE RELAÇÕES COM O USUÁRIO
João Marcelino Ruiz
Gerente de Relações com o Usuário
Leandro de Freitas
Coordenador de Micromedição
GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
Jaqueline Freitas Reis Hallal
Gerente de Operação e Manutenção de Água
Rafael Zerunian
Coordenador de Controle e Operação
Luiz Fernando Quintino
Chefe de Divisão de Distribuição e Controle de Perdas
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Ceci K. Bueno de Caprio
Gerente de Planejamento, Projetos e Obras
Bruna Florez da Silveira
Agente de Saneamento – Edificações
TRABALHO EM EQUIPE !

## Slide 21: Obrigada !
Bruna Florez da Silveira
Agente de Saneamento
SeMAE- São José do Rio Preto
bsilveira@semae.riopreto.sp.gov.br
(17) 3211-8113 – Ramal 339/(17) 99654-8797
PREFEITURA
DE RIO PRETO