## Slide 1
Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável
Impactos da de Eficiência Energética – Análise a Nível Nacional
Jessica Rocha Gama – ProEESA
Fortaleza 28.05.2018

## Slide 4
Modelo da Linha Base – Consumo de energia
Fonte: SNIS e projeções própias
CND
Linha base – Consumo de energia (Abastecimento de Água)

## Slide 5
Aumento da população brasileira – 204 - 225milhões (projeções do IBGE, 2013)
Linha base – 5 Premissas
Taxas de atendimento de serviço de abastecimento de água (80%) conforme metas do PLANSAB em 2033 - 99% de
(população urbana e rural)
Fonte imagens: Brasil Escola – Uol, IBGE, PLANSAB, Diagnóstico SNIS
1
2

## Slide 6
Fonte imagens: SAE Araracrzuz, consulta 12.09.2017
Aumento do consumo específico de energia elétrica 0,05% ao ano (kWh/m³)
(IN058)
Aumento do consumo médio per capita: 1,2% ao ano (l/hab.dia)
(IN022)
3
4
Linha base – 5 Premissas

## Slide 7
Natural envelhecimento e degradação da rede de distribuição,
conduzindo a um aumento de perdas de água de 0,3% ao ano
5
Linha base – 5 Premissas

## Slide 8
Linha base – Consumo de Energia (Abastecimento de Água)

## Slide 9
Modelo da Linha Base – Consumo de energia
Fonte: SNIS e projeções própias
Linha base – Consumo de Energia (Abastecimento de Água)

## Slide 10
3 tipos de medidas
Melhoria da eficiência energética dos equipamentos e infraestruturas
Uso racional da água pelo utilizador final
Redução de perdas de água (prestador de serviço)
Fonte imagens: atribunamt.com.br, linkedin Rialiti,
(l.hab.dia)
(kWh/m3)
(%)

## Slide 11
Impacto das Redução de perdas de água (%)
Objetivo:
Reduzir de 36 para 31% (Plansab)
Potencial de redução existente: 16% até chegar a 20%
Nota: Manter o nível de perdas é um esforço e investimentos do prestador de serviço

## Slide 12
Fonte: SNIS e projeções próprias
Impacto da Melhoria do IN058 (kWh/m³)
Objetivo:
Redução de 0,82 para 0,58 kWh/m3 (30%)
Potencial de redução existente: 25% e 54%

## Slide 13
Potencial de redução existente: entre 10% e 20%
Impacto da Redução do Consumo
Objetivo:
Redução de 198 para 178 l/hab.dia (10%)
Potencial de redução existente: 10% e 20%
Fonte: SNIS e projeções próprias

## Slide 14
Fonte: SNIS e projeções próprias
Conjunto das medidas
- perdas, - eficiência e -consumo
Meta: CND 6TWh

## Slide 15
Fonte imagens: Caloryfrio.com
É possível convergir com a Contribuição Nacional Determinada do Brasil no setor água ;
É possível aumentar a eficiência energética no setor de abastecimento nas 3 vertentes;
Existem recursos disponíveis (resultantes da EE e do PEE) ;
Existem bons exemplos;
A eficiência energética libera recursos para a universalização dos serviços.

## Slide 16
Obrigada!
Jessica Rocha Gama
Assessora técnica do ProEESA
gama@akut-umwelt.de