## Slide 1: PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
Autores: Ricardo Hübner
Simone Gomes
Noemia Bohn
Ana Claudia Hafemann

## Slide 2: PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
Objetivo:
Este artigo tem como objetivo objetivo
descrever medidas adotadas
para mitigar impactos que
são inerentes à ocupação de
Bacias Hidrográficas.

## Slide 3: PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
Objetivos específicos:
Criar um mecanismo de controle dos
serviços de terraplanagens na bacia
Hidrográfica do Rio Itajaí, que contribua
com a redução dos desastres causados
pelos deslizamentos de terra, bem como
com a redução da turbidez dos mananciais que
são predominantemente utilizados na captação
da água bruta para tratamento e abastecimento
da população.

## Slide 4: PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
Localização da Bacia do Itajaí

## Slide 5: PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
Características da Bacia:
52 municípios
16 mil km ²
16,14% do território catarinense
São 334 quilômetros de distância desde a nascente até a foz.

## Slide 6: PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
Vista da Bacia Hidrográfica do Itajaí :

## Slide 7: PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
Caracterização da problemática:
Na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, o problema dos desastres naturais (enchentes, enxurradas e deslizamentos de terra) acompanha o processo de desenvolvimento socioeconômico da região.
Além dos prejuízos com vidas humanas e materiais, os deslizamentos de terra deixam áreas de solo exposto que afetam a turbidez dos mananciais superficiais a cada ocorrência de chuva.

## Slide 8: PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
Caracterização da problemática:
Os serviços de terraplanagens, se realizados de forma descontrolada, criam situações de risco agravando aas consequências dos desastres naturais.
Além disso as terraplanagens são o principal causador do aumento da turbidez da água dos mananciais superficiais na região.
A legislação ambiental existente não previa controle de sobre a alteração da turbidez da água como consequência dos serviços de terraplanagens.
Não havia legislação para regulamentar os serviços de terraplanagens quanto ao aumento do grau de risco com relação à deslizamentos e movimentações de terra na ocorrência de desastres naturais.

## Slide 9: PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
EXEMPLOS DE CHEIAS NA BACIA DO ITAJAÍ
Caracterização da problemática:
NA enchente de 5 de julho de 1983 toda a região do Vale de Itajaí o rio Itajaí atingiu o nível máximo: 15 metros e 34 centímetros. Blumenau ficou alagada por 32 dias, 197.790 pessoas ficaram desabrigadas e 49 morreram nos 90 municípios atingidos pelas chuvas

## Slide 10: PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
EXEMPLOS DE CHEIAS NA BACIA DO ITAJAÍ
Em 1984, ano seguinte, o rio atingiu um nível maior que no ano anterior, sendo registrada a marca de 15,46 metros e 150 mil habitantes ficaram desalojados,

## Slide 11: PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
EXEMPLOS DE DESLIZAMENTOS DE TERRA
Caracterização da problemática:
Em novembro de 2008 os moradores do Vale do Itajaí enfrentaram um dos piores desastres da história de Santa Catarina
Aproximadamente 500 mm em dois dias em Blumenau

## Slide 12: PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
EXEMPLO DE VARIAÇÃO DA TURBIDEZ DO RIO ITAJAÍ
Caracterização da problemática:
Os impactos do desastres ocorridos na bacia, somados às atividades de terraplanagem, têm causado um grande aumento da turbidez dos rios na ocorrência de chuvas, prejudicando o desempenho das Estações de Tratamento de Água em toda a Bacia.

## Slide 13: PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
Desastres naturais:
O problema dos desastres acompanha o processo de desenvolvimento socioeconômico da região.
A forma da bacia e a declividade dos cursos d’água que compõem a rede de drenagem, composta por vales estreitos, com pequenas faixas ao longo dos cursos de água, associado ao padrão de ocupação do espaço e utilização dos recursos, converteu as planícies aluviais dos fundos de vale em áreas de exploração agrícola e assentamento urbano.
Com o processo de industrialização e urbanização desencadeia-se uma dupla concentração espacial: nas maiores cidades da região (Rio do Sul, Blumenau e Itajaí) e nas margens dos rios nas planícies de inundação.

## Slide 14: PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
Caracterização da problemática:
A relevância desse artigo, está na demonstração de que problemas complexos demandam ações compartilhadas para a sua solução.
No caso foi formada uma parceria entre as seguintes instituições:
Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI);
Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí (AGIR);
Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí (Comitê do Itajaí);
Faculdade Regional de Blumenau (FURB) e;
Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC).

## Slide 15
PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
Em virtude das grandes perdas materiais e humanas ocorridas em decorrência principalmente do Desastre de 2008;
AGIR também já havia identificado que um dos grandes problemas verificados diariamente pelas Companhias de Saneamento, trata-se da elevada turbidez presente nas águas dos mananciais de captação, o que muitas vezes acaba ocasionando a paralização ou redução significativa na produção das estações de tratamento;
A busca da solução:

## Slide 16
MOTIVAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO
Desastre 2008  Comitê do Itajaí ao aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia (2010), previu como um dos programas de ação prioritários do Plano o “Programa de Prevenção e Mitigação aos Riscos de Desastres (PPRD)”, com a meta de elaboração de projetos de lei para regulamentação de terraplanagem em todos os municípios da Bacia.
2012, o PPGEA/FURB em parceria com o Comitê do Itajaí, UNIFEBE, UNIVALI, UNIDAVI e AMMVI deram início a realização do Fórum Permanente de Prevenção aos Riscos de Desastres na Bacia do Itajaí;

## Slide 17
MOTIVAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO
Em julho de 2015, integrantes do Órgão Ambiental do Município de Timbó procuraram a AMMVI;
Reunião de trabalho com integrantes da AMMVI, Município de Timbó, FURB e Comitê do Itajaí para discutir o problema e decidiu-se pela organização de um Seminário “Controle de Terraplanagem e Prevenção de Riscos: implicações legais e responsabilidades” que ocorreu no dia 25 de agosto de 2015, no Auditório da AMMVI
PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 18
Integrantes do GT
técnicos municipais;
técnicos da AMMVI;
integrantes do Comitê do Itajaí;
professores e alunos do PPGEA/FURB;
representantes da sociedade civil; e
membros do Ministério Público do Estado de Santa Catarina.
PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 19
GRUPO DE TRABALHO DE TERRAPLANAGEM DA AMMVI
Grupo de Trabalho (GT) voltado à discussão do tema junto aos municípios do Médio Vale do Itajaí:
Iniciou em outubro de 2015, totalizando 13 reuniões com periodicidade mensal, realizadas nas dependências da AMMVI.
PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 20
RESPONSABILIDADES DO PODER PÚBLICO E DA INICIATIVA PRIVADA
Variedade de situações em relação a regulamentação;
Padronização na regulamentação e nos procedimentos administrativos para concessão de autorização para os serviços e obras de terraplanagem para todos os municípios integrantes da AMMVI.
PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 21
REGULAMENTAÇÕES MUNICIPAIS SOBRE TERRAPLANAGEM
Blumenau, Timbó, Joinville e São Paulo;
Com exceção dos municípios de Timbó e Blumenau, não foi possível identificar restrições de execução de aterros em função de cota enchente  o GT considerou pertinente a inclusão deste parâmetro na proposta de regulamentação dos serviços e obras de terraplanagem.
PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 22
MAPEAMENTO DE ÁREAS SUSCETÍVEIS À INUNDAÇÃO
PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 23
Proposta de regulamentação
Estabelece diretrizes e critérios para a execução de obras e serviços de terraplanagem no município e dá outras providências.
CAPÍTULO I
DA REGRA GERAL
Art. 1º - Dever do Município adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de desastres por meio do controle de obras e serviços de terraplanagem.
Art. 2º - O órgão municipal competente deve exigir autorização para serviços ou obras que envolvam atividades de terraplanagem no território do município.
PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 24
RESULTADOS:
Como principal resultado até o momento pode-se destacar a aprovação da Proposta de Regulamentação dos Serviços de Terraplanagens nas Câmaras Legislativas de cinco municípios e está em análise nos demais.
A tabela que segue mostra as leis que aprovaram o projeto de objeto deste trabalho, bem como aquelas que já existiam anteriormente (municípios que já possuíam a regulamentação própria dos serviços de terraplanagem).
PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 25
MUNICÍPIO | SITUAÇÃO | ATO ADMINISTRATIVO
Apiúna | Em análise pelos técnicos do município | -
Ascurra | APROVADA | Lei n°1486, de 30 de Agosto de 2017
Benedito Novo | Rejeitada pela Câmara de Vereadores. Verificando a possibilidade de aprovar por Resolução do Conselho | -
Botuverá | Em análise pelos técnicos do município | -
Brusque | APROVADA | Resolução CMMA nº 01/2018
Blumenau | Já possui regulamentação anterior | Decreto nº 9.151/10 Instrução Normativa - IN n° 008
Doutor Pedrinho | Em discussão no Conselho para posterior envio à Câmara de Vereadores | -
Gaspar | Em análise pelos técnicos do município | -
Guabiruba | APROVADA | Resolução Comdema nº 03/2017
Indaial | APROVADA | Decreto nº 619/2017
Pomerode | Em análise pelos técnicos do município | -
Rio dos Cedros | Em análise pelos técnicos do município | -
Rodeio | APROVADA | Lei nº 2039/2017
Timbó | Sem intenção de aprovar | 
RESULTADOS: Aprovações da Regulamentação
PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 26
Solicitação de apreciação do Comitê do Itajaí, no sentido de proporcionar mais credibilidade na aprovação da regulamentação nas Câmaras de Vereadores e a adoção desta regulamentação por todos os municípios pertencentes a Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu, uma vez que só será possível surtir resultado positivo desta ação quando todos adotarem medidas de controle mais efetivas na execução das obras de terraplanagem;
Será realizado ainda no mês de Junho desse ano mais uma edição do Fórum de Desastres, que abordará o tema terraplanagem
Ações futuras
PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 27
Um aspecto importante do desenvolvimento desta regulamentação, quanto se trata especificamente sobre saneamento básico e tratamento de água, situa-se no fato de atuar na causa do problema.
Imagina-se um longo prazo para vislumbrar algum resultado desta ação no que se refere a diminuição da turbidez, no entanto, estas são ações fundamentais para se buscar uma redução efetiva nestes índices e consequentemente reduzir a quantidade de produtos químicos utilizados no tratamento da água e de lodo gerado no processo.
Verifica-se hoje um avanço para a região com 5 municípios já atuando da mesma forma no controle de terraplanagem.
Conclusão
PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO

## Slide 28
PARCERIA ENTRE INSTITUIÇÕES PARA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO BÁSICO
Obrigada!
Ana Claudia Hafemann
ana@agir.sc.gov.br
(47) 3331-5827