## Slide 1: MONITORAMENTO DE ÁCIDOS HALOACÉTICOS EM ÁGUAS ABASTECIDA POR EMPRESA DE SANEAMENTO
André Felipe de Oliveira

## Slide 2
MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP
Está localizado em uma região Metropolitana composta por:
Estado de São Paulo
20 municípios (3,3 milhões habitantes)
População Campinas: 1.223.237 Hab. (IBGE 2021)

## Slide 3
  Índice de Abastecimento: 99,81% (IN023 – SNIS)
  Capacidade de produção: até 4.500 L/s
  Reservação: 41 Centros de Reservação e Distribuição
  45 reservatórios apoiados e 26 elevados
  Reservação em Sistema: 137.592,37 m3
  Extensão de redes
(adutoras e redes de distribuição):
4.745,96 km
  Ligações / Economias de Água:
  371.477 ligações
  524.406 economias
  Índice de Perdas na Distribuição (IPD): 20,73% (IN049 – SNIS)
  Índice de Perdas de Faturamento (IPF): 11,77% (IN013 – SNIS)
    ref: Jul/21
Paulínia
Monte Mor
Jaguariúna
Pedreira
Captação
Atibaia
Captação e ETA
Capivari
ETAs
3 e 4
ETAs
1 e 2
População: 1.223.237 hab. (IBGE 2021)

## Slide 4: ANÁLISES E CONTROLE DE ÁGUA
SALA DE CROMATOGRAFIA GASOSA:
Análises de compostos voláteis e semi-voláteis:Pesticidas, compostos aromáticos, sub produtos de desinfecção
SALA DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA:
Análises de compostos orgânicos não voláteis: Pesticidas, cianotoxinas, sub produtos de desinfecção
SALA DE ANÁLISE DE METAIS
Espectometria Emissão Ótica ICP-OES-Plasma
SALA FÍSICO QUÍMICO
Medidor de Oxigênio Dissolvido e Espectrofotômetro.
Execução de análises físico-químicas na água tratada tais como: Cloro residual, turbidez, pH, fluoretos, série de nitrogenados, surfactantes e outros.

## Slide 5
Características dos AHAs e a importância do monitoramento
Esses compostos são tóxicos para organismos aquáticos, humanos e plantas;
Carcinogênicos;
Grupo 2B na classificação de câncer;
Regulados pela GM/MS 888 que altera o anexo XX da PRC nº 5, onde a média móvel dos resultados das amostras analisadas nos últimos doze meses limitam-se a 0,08 mg/L.

## Slide 6
Grupo de Analitos
Os Ácidos Haloacéticos:
Ác. Monocloroacético (AMCA);
Ác. Dicloroacético (ADCA);
Ác. Tricloroacético (ATCA);
Ác. Monobromoacético (AMBA);
Ác. Dibromoacético (ADBA);
Ác. Tribromoacético (ATBA)
Ác. Bromocloroacético (ABCA);
Ác. Bromodicloroacético (ABDCA);
Ác. Dibromocloroacético (ADBCA).

## Slide 7
Estrutura do ácido húmico
Submetido ao processo de desinfecção = formação de AHAs.

## Slide 8
As Etapas de Formação

## Slide 9
Metodologia utilizada para determinação
Cromatografia Gasosa
1. Gás de arraste
2. Controle de fluxo
3. Injetor
4. Forno
5. Coluna
6. Detector – ECD
7. Sistema de dados

## Slide 10
Condições Cromatográficas
Coluna VA-5, 30 m x 0,32 mm ID, recheio 0,25 μm de filme;
Detector ECD = 260 ºC;
Injetor = 200 ºC;
Fluxo = 0,4 mL/min de N2;
Volume de injeção: 2µL;
Modo de injeção = splitless com 30s atraso;
Isoterma do forno = 40 ºC/20 min, rampa de 1ºC/min até 60 ºC permanecendo 15 min, rampa de 20ºC/min até 150ºC permanecendo 5 min e outro aquecimento até 180ºC numa razão de 20ºC/min, permanecendo por 3 min.

## Slide 11
Derivatização dos analitos em ésteres metílicos
Ajuste do pH da amostra (40mL) para 0,5 ou menos;
Adição de 17g de sulfato de sódio;
Extração líquido-líquido;
Conversão nos seus respectivos ésteres metílicos;
Separação dos ácidos haloacéticos metilados;
Neutralização do extraído;
Remoção da camada etérea para análise.

## Slide 12
Resultados
Cromatograma dos AHAs

## Slide 13
Curvas Analíticas

## Slide 14: Estações de Tratamento de Água
ETAs
1 e 2
ETAs
3 e 4

## Slide 15
Material e métodos
Apresentar em quantos slides for necessário o material e método utilizado no trabalho
Rotinas:
16 Rotinas de Análises
232 pontos
Portaria de Consolidação nº 5 – ANEXO XX alterado pela GM/MS 888
110 parâmetros para substâncias químicas,
além dos parâmetros microbiológicos

## Slide 16
 | Resultados (µg/L) |  | 
Mês/Ano | ETA 1 / 2 | ETA 3 / 4 | Rede
jan/19 | 46 | 49 | 62
fev/19 | 40 | 38 | 42
mar/19 | 69 | 52 | 48
abr/19 | 71 | 54 | 64
mai/19 | 51 | 52 | 57
jun/19 | 63 | 55 | 59
jul/19 | 49 | 42 | 50
ago/19 | 65 | 57 | 53
set/19 | 64 | 59 | 62
out/19 | 58 | 56 | 57
nov/19 | 62 | 63 | 63
dez/19 | 65 | 60 | 52
jan/20 | 65 | 60 | 60
fev/20 | 55 | 38 | 65
mar/20 | 72 | 64 | 66
abr/20 | 65 | 53 | 65
mai/20 | 67 | 58 | 62
set/20 | 73 | 70 | 50
out/20 | 70 | 48 | 73
nov/20 | 65 | 72 | 50
dez/20 | 68 | 66 | 73
jan/21 | 62 | 53 | 52
fev/21 | 69 | 62 | 68
mar/21 | 66 | 57 | 70
abr/21 | 59 | 55 | 49
mai/21 | 48 | 40 | 29
jun/21 | 31 | 40 | 34
jul/21 | 32 | 35 | 36
ago/21 | 41 | 44 | 38
set/21 | 52 | 57 | 55
out/21 | 62 | 66 | 35
nov/21 | 66 | 63 | 50

## Slide 17
Chart: Monitoramento dos AHAS nas Saídas ETA´s/Rede
| 43487 | 43515 | 43543 | 43564 | 43606 | 43627 | 43669 | 43697 | 43725 | 43753 | 43774 | 43809 | 43844 | 43872 | 43914 | 43935 | 43970 | 44096 | 44124 | 44145 | 44194 | 44215 | 44236 | 44271 | 44299 | 44320 | 44362 | 44397 | 44425 | 44460 | 44488 | 44523
ETA 1 / 2 | 46.4 | 39.7 | 69 | 71 | 51 | 63 | 49 | 65 | 64 | 58 | 61.5 | 64.9 | 65 | 55 | 71.6 | 65.1 | 67 | 72.9 | 70.1 | 64.7 | 68.3 | 62 | 69 | 66 | 59 | 48 | 31 | 32 | 41 | 52 | 62 | 66
ETA 3 / 4 | 49 | 38 | 52 | 54 | 52 | 55 | 42 | 57 | 59 | 56 | 63 | 60 | 60 | 38 | 64 | 53 | 58 | 70 | 48 | 72 | 66 | 53 | 62 | 57 | 55 | 40 | 40 | 35 | 44 | 57 | 66 | 63
Rede | 62 | 42 | 48 | 64 | 57 | 59 | 50 | 53 | 62 | 57 | 63 | 52 | 60 | 65 | 66 | 65 | 62 | 50 | 73 | 50 | 73 | 52 | 68 | 70.2 | 49 | 29 | 34 | 36 | 38 | 55 | 35 | 50

## Slide 18
Conclusões
Os valores encontrados, tanto nas estações de tratamento da SANASA quanto na rede, durante a distribuição de água, encontraram-se dentro dos valores máximo permitido (VMP) estabelecido pela Portaria de Potabilidade.

## Slide 19
Recomendações

## Slide 20
Referências
AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION (AWWA). Standard Methods for the examination of Water and Wastewater. 23ª ed. Washington: American Public Health Association, 2017.
BRASIL, Ministério da Saúde, Portaria de Consolidação nº5 de 2017- Ações e Serviços de Saúde - Seção II do Capítulo V, Art.129 (Anexo XX – Do Controle e da Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano e seu Padrão de Potabilidade – Portaria MS/GM 888/2021).

## Slide 21
DIRETORIA EXECUTIVA DA SANASA
Diretor Presidente - Manuelito P. Magalhães Júnior
Procurador Geral – Rander Augusto Andrade
Chefe de Gabinete – Eduardo Betenjane Romano
Diretor Administrativo – Paulo Jorge Zeraik
Diretor Financeiro e de Rel. com Investidores – Pedro Cláudio da Silva
Diretor Comercial – Fernando Sérgio Mancilha Neves
Diretor Técnico – Marco Antônio dos Santos
www.sanasa.com.br 3735 5000
André Felipe de Oliveira
Coordenador Laboratório Análise e Controle de Água – TTA
19-37355409/andre.oliveira@sanasa.com.br